康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目

环境影响报告书

浙江问鼎环境工程有限公司

Zhejiang Wending Environmental Engineering Co.,Ltd

二〇二〇年三月

目  录

1	概述	- 1 -

1.1	项目由来	- 1 -

1.2	建设项目特点	- 2 -

1.3	环境影响评价的工作过程	- 2 -

1.4	评价关注的主要环境问题	- 3 -

1.5	环境影响评价书的主要结论	- 4 -

2	总 则	- 5 -

2.1	编制依据	- 5 -

2.2	污染因子识别与评价因子确定	- 8 -

2.3	评价标准	- 9 -

2.4	评价等级及评价重点	- 15 -

2.5	评价范围及环境保护目标	- 17 -

2.6	相关规划及环境功能区划	- 19 -

2.7	七格污水厂概况	- 22 -

3	建设项目概况及工程分析	- 26 -

3.1	建设项目概况	- 26 -

3.2	工程分析	- 33 -

4	环境现状调查与评价	- 54 -

4.1	项目地理位置	- 54 -

4.2	自然环境概况	- 54 -

4.3	环境质量现状评价	- 56 -

5	环境影响预测与评价	- 74 -

5.1	施工期环境影响评价	- 74 -

5.2	营运期环境影响分析	- 84 -

5.3	外环境对项目的影响分析	- 109 -

6	环境保护措施及其可行性论证	- 112 -

6.1	施工期污染防治措施	- 112 -

6.2	营运期污染防治措施	- 118 -

7	环境影响经济损益分析	- 135 -

7.1	环保投资估算	- 135 -

7.2	环境经济损益分析	- 135 -

7.3	社会效益分析	- 136 -

7.4	经济效益分析	- 136 -

8	环境管理与监测计划	- 137 -

8.1	环境管理	- 137 -

8.2	环境监测计划	- 138 -

8.3	医院竣工验收及管理要求	- 139 -

8.4	总量控制	- 141 -

9	环境影响评价结论	- 143 -

9.1	建设项目审批符合性分析	- 143 -

9.2	建设项目概况	- 144 -

9.3	环境现状与主要环境问题	- 145 -

9.4	环境影响预测与评价结论	- 146 -

9.5	三线一单的符合性分析	- 149 -

9.6	污染物排放清单	- 150 -

9.7	总量控制指要求	- 150 -

9.8	公众参与意见采纳情况	- 151 -

9.9	环保治理措施情况	- 151 -

9.10	环境影响损益分析	- 154 -

9.11	环境管理与监测计划	- 155 -

9.12	要求及建议	- 155 -

9.13	环评总结论	- 156 -

附图：

1、项目地理位置图

2、项目周围环境概况及声环境现状监测点位示意图

3、大气评价范围及环境保护目标分布图

4、项目总平面布置图

5、地下一层总平面布置图

6、地下二层总平面布置图

7、项目主要环保设施及废气排放口平面布置图

8、项目固定噪声源分布图(-F1)

9、项目固定噪声源分布图(-F2)

10、室外固定噪声源分布图

11、项目周围实景图

12、杭州市空气环境功能区划图

13、杭州市水环境功能区划图

14、杭州市声环境功能区划图

15、杭州市区（六城区）环境功能区划图

16、杭州六城区生态保护红线图

17、杭州市康桥单元（GS12）、运河新城单元（GS10）健康产业集聚区块选址论暨控规局部调整图

附件：

1、关于康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目可行性研究报告的批复

2、关于康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目初步设计的批复

3、康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块建设项目选址意见书

4、康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目建设用地规划许可证

5、杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区（北部生产区）场地污染治理项目验收备案登记表

6、检测报告

7、专家意见及对照修改清单

# 概述

## 项目由来

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块用于综合性医院的建设，该医院的建设有利于地块周边的开发建设，通过建设医院发展健康产业园，提升拱墅区的影响力，有利于形成健康产业生态链。将医院、养老院、医疗论坛及会展、半山山坳打造成休闲体检中心，与显宁寺高端禅修中心、半山国家森林公园、独城公园等点进行串联，发展和培育出护理和康复服务、养生保健服务、健康管理服务、健康信息等相关支撑产业，为拱墅区的发展注入新的活力。

2019年7月19日杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局出具“关于康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目可行性研究报告的批复”，同意地块项目实施，地块项目代码：2019-330000-47-01-015918-000。

2019年11月13日杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局、杭州市规划和自然资源局出具“关于对康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目、康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-02地块项目初步设计的批复”，明确康桥单元FG03-A5-01地块项目、康桥单元FG03-A5-02地块项目为新建综合性医院，建设床位数1000床，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理用房、设备用房、后勤用房、地下室及其他配套设施工程等为一体的医疗综合楼。

因康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目和康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-02地块项目分别立项，因此分开评价。本报告书对杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局批复同意的“康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目（代码2019-330000-47-01-015918-000）”进行环境影响评价，FG03-A5-01地块项目位于拱墅区康桥单元内，东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路。项目总用地面积39376m2，总建筑面积172897m2，其中地上建筑面102377m2，地下建筑面积70520m2，估算总投资134399万元。建设内容为新建综合性医院，建设床位数1000床。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和浙江省建设项目相关环境保护管理文件的有关规定，建设项目须进行环境影响评价，科学客观地评价项目建设过程和建成后可能对周围环境造成的影响，从环保角度论证项目建设可行性，提出防治或最大限度削减环境污染的对策与措施。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十九、卫生”中“111、医院、专科医院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”中的“新建、床位500张及以上的”项目，故本项目应编制环境影响报告书。据此，建设单位杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司委托浙江问鼎环境工程有限公司承担本项目环境影响报告书的编制工作。接受委托后，我单位立即组织相关技术人员进行现场踏勘和资料收集、整理、计算、分析，依据《环境影响评价技术导则》及其他有关文件中的相关要求，编制完成了本项目环境影响报告书（送审稿）。本环评不对项目涉及辐射部分进行评价，辐射部分由建设单位另行委托相关单位编制专题评价报告。

2020年3月24日，根据专家函审意见，我公司对该报告进行了修改完善，形成报批稿，现报送生态环境部门审查。

## 建设项目特点

- 项目为新建项目，项目建设将会对拟建地块现有的土地利用格局产生一定的影响，且其影响是不可逆的。

- 项目为医院项目，非工业生产类项目，其对外环境的影响主要包括施工期和营运期两部分。

- 项目建成后功能为医院，属于环境空气、噪声环境保护目标，因此评价过程中需调查周边及规划污染源分布情况。分析项目拟建地块内产生的污染情况以及外环境对项目的环境影响，论证其总平布局、选址合理性以及环境可行性。

## 环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。根据HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》，具体流程详见图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序图

## 评价关注的主要环境问题

本项目为医院项目，根据本次环评可知，因本项目的建设开发而引起的环境问题主要包括以下几点：

- 施工期

（1）废气方面

施工期的大气污染源主要来自露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘污染源强及治理措施。

（2）废水方面

施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工废水。废水的达标处理可行性分析。

（3）噪声方面

主要关注项目施工期机械的噪声及噪声防治措施。

（4）固废方面

施工期固体废物包括建筑垃圾、废弃土石方以及施工人员生活垃圾。主要关注各固废的处置措施和暂存区设置。

2、营运期

（1）废气方面

项目产生的废气主要为污水处理站废气、地下车库汽车尾气、燃气锅炉燃料废气、厨房油烟废气和试剂废气。关注废气污染源强及治理措施，评价污染物排放对区域环境的影响程度。

（2）废水方面

废水的达标处理可行性分析。

（3）噪声方面

主要关注拱康路交通噪声对本项目的声环境影响；以及项目正常运行后场界噪声达标可行性及噪声防治措施。

（4）固废方面

本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾等一般固废、医疗固废及污水处理设施污泥等危险废物。主要关注各固废的处置措施和暂存区设置。

（5）地下水方面

主要关注污水处理站和危废暂存间的防渗措施和要求，避免废水进入地下水系统。

## 环境影响评价书的主要结论

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目位于拱墅区康桥单元内，东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路，选址符合杭州市区（六城区）环境功能区划的要求，符合康桥单元控制性详细规划要求。项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》鼓励类项目，具有良好的社会经济效益，在采取相应的污染治理措施后，各污染物排放均可满足相应的排放标准要求，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区确定的环境质量标准要求，本项目的建设从环境保护角度而言是可行的。

# 总 则

## 编制依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，主席令第22号，1989.12.26，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》，2016年11月07日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01.01施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月01日修订；

（9）《医疗废物管理条例》，中华人民共和国国务院第380号令，2011年1月8日修订；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部部令第1号，2018年4月28日修订；

（11）《危险废物转移联单管理办法》，1999年10月；

（12）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，卫生部第36号令，2003年10月；

（13）《关于加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》，环办[2004]11号，2004年2月；

（14）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，环发[2010]144号，2010年12月15日；

（15）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，政办[2013]104号，2013年11月25日；

（16）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2008]70号，2008年9月18日；

（17）《关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》，（环发[2014]197号），2014年12月30日；

（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，公告2017年第43号，2017年10月01；

（19）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018年01月22日修订，2018年3月1日施行；

（20）《浙江省大气污染防治条例》（2016.5.27修订，2016.7.01施行）；

（21）《浙江省水污染防治条例》（2017.11.30修正，2018.01.01施行）；

（22）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年9月30日修订）；

（23）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（原浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24）；

（24）《浙江省餐饮油烟管理暂行办法》（浙环发〔2015〕8号，2015.4.1施行）；

（25）《杭州市环境噪声管理条例》（浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十五次会议，2010.4.1）；

（26）《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》(环办环评函〔2020〕56号)；

（27）《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号）；

（28）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函〔2019〕2号）。

### 产业政策及相关行业规范

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1；

（2）《市场准入负面清单》（2018年版），国家发展改革委、商务部，2018.12.25；

（3）《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国国家发展和改革委员会，2012.5.23）；

（4）《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》杭政办函〔2019〕67号。

### 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《医院污水处理技术指南》，环发[2003]197号，2003.12.10；

（10）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（11）《国家危险废物名录》，2016；

（12）《医疗废物分类目录》，卫医发287号，2003.10；

（13）《医疗废物集中处置技术规范》（试行），环发[2003]206号，2003.12；

（14）《医疗废物转运车技术要求》（试行）（GB19217-2003），2003.6；

（15）《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，2013.7；

（16）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）。

### 项目技术文件及其他

（1）《杭州市区（六城区）环境功能区划》，杭州市人民政府，2015年11月；

（2）《杭州市康桥单元（GS12）控制性详细规划》；

（3）《杭州市人民政府关于杭州市主城区声环境功能区划分方案的批复》（杭政函[2014]51号）；

（4）《杭州市人民政府关于同意杭州市环境空气质量功能区划分方案给市环保局的批复》，杭政发[1997]78号，1997.6.12；

（5）《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》，浙江省人民政府，浙政函[2015]71号，2015.6.29；

（6）关于康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目可行性研究报告的批复（附件1）；

（7）关于康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目初步设计的批复（附件2）；

（8）康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块建设项目选址意见书（附件3）；

（9）康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目建设用地规划许可证（附件4）；

（10）建设单位提供的其他资料。

## 污染因子识别与评价因子确定

### 污染因子识别

根据项目特点，建设期污染物主要有土地平整、开挖、回填、车辆运输和建材露天堆放、装卸作业等过程产生的扬尘，施工机械及进出车辆产生的尾气，施工人员产生的生活污水，钻孔泥浆水和施工机具、器械清洗水等工程废水，施工机械等的噪声，工程施工时挖掘的土方、施工产生的建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员生活垃圾；营运期污染物主要有污水处理站臭气，汽车尾气，锅炉废气，厨房油烟废气，试剂废气和检验废气，生活污水，公建设备噪声，生活垃圾，医疗废物，水处理站污泥等。项目主要污染源及污染因子见表2-1。

表2-1  项目主要污染源及污染因子

| 项目 | 类别 | 主要污染源/工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 废气 | 土地平整、开挖、回填、道路浇注、车辆运输和建材露天堆放、装卸及搅拌作业等过程 | 颗粒物 |
|  |  | 工程机械及车辆进出过程 | CO、HC、NOx |
|  | 废水 | 施工人员的生活污水 | CODCr、NH3-N |
|  |  | 钻孔泥浆水和施工机具、器械清洗的工程废水 | SS和石油类 |
|  | 噪声 | 机械设备 | 等效声级dB（A） |
|  | 固废 | 施工过程 | 土方、建筑垃圾 |
|  |  | 施工人员的生活 | 生活垃圾 |
| 营 运 期 | 废气 | 污水处理站臭气 | 恶臭（H2S、NH3）、臭气浓度 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx |
|  |  | 锅炉废气 | SO2、NOX、烟尘 |
|  |  | 厨房油烟废气 | 油烟废气 |
|  |  | 试剂废气和检验废气 | 异味 |
|  | 废水 | 生活污水、医疗废水 | CODCr、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠杆菌、pH |
|  | 噪声 | 污水处理站水泵、风机、发电机等 | 等效声级dB（A） |
|  | 固废 | 一次性注射器等 | 医疗废物 |
|  |  | 污水处理站产生的污泥 | 污泥 |
|  |  | 医护人员及病人的生活 | 生活垃圾 |

### 评价因子确定

根据对本工程建设项目的污染因子识别，结合环境现状特征，筛选出本项目的评价因子，见表2-2。

表2-2  项目评价因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、O3、PM2.5、CO、PM10、NH3、H2S、臭气浓度、HC； | NH3、H2S、臭气浓度、SO2、NO2、CO、NMHC、油烟 |
| 地表水环境 | DO、CODMn、氨氮、总磷 | CODCr、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群、动植物油 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅 | CODCr、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群、动植物油 |
| 声环境 | LAeq | LAeq |
| 固废 | —— | 医疗废物、餐厨垃圾、生活垃圾、污水处理站污泥和化验废液 |

## 评价标准

### 环境质量标准

⑴ 地表水

本项目拟建址附近主要水体为杭钢河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》的规定，杭钢河属于太湖流域杭嘉湖平原河网水系，水环境功能区参照杭嘉湖12，为景观娱乐用水区，水环境功能区为农业用水区，目标水质为Ⅲ类，因此项目地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。详见表2-3。

表2-3  地表水环境质量标准  单位：mg/L，除pH外

| 项 目 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | COD | 总磷 | 氨氮 | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤10000个/L |

⑵ 地下水

根据地下水环境功能保护要求，项目所在区块地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水），具体标准值详见表2-4。

表2-4  地下水环境质量标准

| 项目 | 单位 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| pH | / | 6.5≤pH≤8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |
| 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
| 硫酸盐 |  | ≤250 |
| 氯化物 |  | ≤250 |
| 铁 |  | ≤0.3 |
| 锰 |  | ≤0.10 |
| 铜 |  | ≤1.00 |
| 锌 |  | ≤1.00 |
| 铝 |  | ≤0.20 |
| 挥发性酚类 |  | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.3 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） |  | ≤3.0 |
| 氨氮 |  | ≤0.50 |
| 硫化物 |  | ≤0.02 |
| 钠 |  | ≤200 |
| 总大肠菌群 | CFU/100ml | ≤3.0 |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |
| 硝酸盐（以N计） |  | ≤20.0 |
| 氰化物 |  | ≤0.05 |
| 氟化物 |  | ≤1.0 |
| 汞 |  | ≤0.001 |
| 砷 |  | ≤0.01 |
| 硒 |  | ≤0.01 |
| 镉 |  | ≤0.005 |
| 铬（六价） |  | ≤0.05 |
| 铅 |  | ≤0.01 |

⑶环境空气

根据浙江省空气环境功能区划，项目所在地属二类环境空气质量功能区，常规污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准，特征污染物NH3、H2S执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中的附录D，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》一次值。具体标准值详见表2-5。

表2-5  环境空气质量标准

| 污染物 | 平均时间 | 浓度限值（二级） | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10um） | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5um） | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 氮氧化物（NOX） | 年平均 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  | HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》 |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

⑶ 声环境

根据《杭州市主城区声环境功能区划分方案》（2014.3），项目拟建址所在区域声环境属3类功能区，执行3类标准。同时，若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4类标准适用区域。若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将道路红线外一定距离内的区域划为4类标准适用区域，具体规定如下：相邻区域为3类声环境功能区，距离为25米。本项目西侧距拱康路红线25m的区域定为4a类标准适用区域，具体详见表2-6。

表2-6  声环境质量标准      单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

### 污染物排放标准

⑴ 废水

本项目医院污水经预处理达纳管标准后排入市政污水管网，再经七格污水处理厂处理达标后排放钱塘江。废水纳管标准执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中的废水排入污水处理厂处理的标准（预处理标准要求）限值要求；七格污水处理厂排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。具体标准限值详见表2-7和表2-8。

表2-7  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | — |
| 3 | 肠道病毒 | — |
| 4 | pH | 6-9 |
| 5 | COD | 浓度（mg/L） | 250 |
|  | COD | 最高允许排放负荷/[g/（床位.d）] | 250 |
| 6 | BOD | 浓度（mg/L） | 100 |
|  | BOD | 最高允许排放负荷/[g/（床位.d）] | 100 |
| 7 | SS | 浓度（mg/L） | 60 |
|  | SS | 最高允许排放负荷/[g/（床位.d）] | 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 45① |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数）（mg/L） | — |
| 13 | 挥发酚（mg/L） | 1.0 |
| 14 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 |
| 15 | 总汞（mg/L） | 0.05 |
| 16 | 总镉（mg/L） | 0.1 |
| 17 | 总铬（mg/L） | 1.5 |
| 18 | 六价铬（mg/L） | 0.5 |
| 19 | 总砷（mg/L） | 0.5 |
| 20 | 总铅（mg/L） | 1.0 |
| 21 | 总银（mg/L） | 0.5 |
| 22 | 总α（Bq/L） | 1 |
| 23 | 总β（Bq/L） | 10 |
| 24 | 总余氯（mg/L） | — |
| 25 | TP | 8① |

注：①氨氮、总磷入网标准参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》，45mg/L、8mg/L的标准。

表2-8  《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002单位：mg/L（除pH）

| 序号 | 控制项目 | 一级A标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 6-9 |
| 2 | 生化需氧量 | 10 |
| 3 | 总磷 | 1 |
| 4 | 化学需氧量 | 50 |
| 5 | 色度 | 30 |
| 6 | 总汞 | 0.001 |
| 7 | 烷基汞 | 0 |
| 8 | 总镉 | 0.01 |
| 9 | 总铬 | 0.1 |
| 10 | 六价铬 | 0.05 |
| 11 | 总砷 | 0.1 |
| 12 | 总铅 | 0.1 |
| 13 | 悬浮物 | 10 |
| 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.5 |
| 15 | 粪大肠菌群数 | 1000 |
| 16 | 氨氮 | 5(8) |
| 17 | 总氮 | 15 |
| 18 | 石油类 | 1 |
| 19 | 动植物油 | 1 |

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

⑵ 废气

项目不提供代病人煎药服务。项目运营后，产生的废气主要为污水处理站恶臭、地下车库汽车尾气、燃气锅炉燃料废气、厨房油烟废气、试剂废气和检验废气。

项目污水站周边臭气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。具体标准详见表2-9。

表2-9  《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 氨/（mg/m3） | 1.0 |
| 硫化氢/（mg/m3） | 0.03 |
| 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 氯气/（mg/m3） | 0.1 |
| 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 1 |

本项目污水处理站恶臭收集除臭后引致1#楼屋顶排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。具体标准详见表2-10。

表2-10  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 控制项目 | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） | 厂界标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 60 | 75 | 1.5 |
| 硫化氢 | 60 | 5.2 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 60 | 60000（无量纲） | 20（无量纲） |

本项目锅炉燃料采用天然气，锅炉废气排放执行杭州市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB3301/T0250-2018）中表1“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中“燃气锅炉”的限值要求。具体见表2-11。

表2-11  《锅炉大气污染物排放标准》（DB 3301/T 0250-2018）

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 氮氧化物（以NO2计） | 50 |  |
| 颗粒物 | 10 |  |

项目设食堂，基准灶头数≥6，规模为大型，厨房油烟废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准要求，具体标准限值见表2-12。

表2-12  饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应排气罩灶面总投影响面积(m2) | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

本项目汽车尾气、施工期粉尘污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准和“无组织排放监控浓度限值”，详见下表。

表2-13  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| NOx | 240 | 15 50 | 0.77 12 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| HC | 120 | 15 40 | 10 100 |  | 4.0 |
| 颗粒物 | -- |  | 1.0 |

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），本项目汽车尾气排气筒高度约50m，NOx最高允许排放速率12kg/h，通过外推法算得HC最高允许排放速率156.25kg/h。

地下车库室内空气质量受汽车尾气影响，地下车库内空气中污染物执行《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）具体标准值详见表2-14。

表2-14  《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）

| 污染物名称 | 时间加权平均容许浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 最高允许浓度 | 时间加权平均容许浓度 | 短时间接触容许浓度 |
| CO | -- | 20 | 30 |

⑶ 噪声

施工期执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中各施工阶段的噪声限值，具体标准详见表2-15。

表2-15  《建筑施工场界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目所在区域声环境为3类功能区，项目场界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，西侧执行4类标准。具体详见表2-16。

表2-16  工业企业场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 区域类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

⑷ 固体废物控制标准

①本项目产生的一般固体废物贮存、处置执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

②污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。污水处理站污泥属医疗危险废物，应按危险废物进行处理和处置，污泥清淘前应进行监测，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，详见表2-17。医疗废物转运执行《医疗废物转运车技术要求》有关规定。

表2-17  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准

| 类别 | 粪大肠菌群数（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | － | － | － | >95 |

## 评价等级及评价重点

### 评价等级

⑴ 废水

本项目后，全院污水排放量为848.9m3/d，主要污染物为CODCr、氨氮和粪大肠菌群数等，医院污水经污水处理设施预处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2标准后排入市政污水管网，送七格污水处理厂集中处理，为间接排放。根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》中的环境影响评价分级判据，确定该项目水环境影响评价等级为三级B。

⑵ 废气

本项目运营期废气主要为污水处理站废气、地下车库汽车尾气、燃气锅炉燃料废气、厨房油烟废气和试剂废气。污水处理站位于地下室二层，污水处理站恶臭收集除臭后，排风由井道引至屋顶排放。地下车库汽车尾气设有机械排风系统，排风由井道引至屋顶高空排放。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃料废气由竖井引至屋顶排放。药库、化验科室、清创、抢救、候诊等房间均设置机械排风系统，废气均引至屋顶排放。厨房油烟经脱排油烟机过滤后，由竖井引至屋面再经静电除油器除油处理后排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作等级判据，由估算模式计算结果可知，1％<Pmax<10％，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

⑶ 噪声

根据当地声环境功能区规划，项目所在区域为3类声功能区，项目建成前后噪声声级增加较小，且受噪声影响人口变化不大，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》，声环境影响评价等级为三级。

⑷ 生态

根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则-生态环境》有关要求规定和要求，本项目总用地面积为39376平方米，在≤2km2范围内，项目建设虽然会对该区域因占用造成生态影响，但不会造成严重的生态影响，且可以通过一定措施加以预防、恢复和替代，因此属于一般区域，因此确定该项目生态环境影响评价级别为三级。

⑸ 地下水

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目属于Ⅲ类建设项目，项目的地下水环境敏感程度为不敏感，因此地下水环境影响评价工作等级为三级。

⑹ 土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），医院项目为Ⅵ类项目，可不开展土壤环境影响评价。本项目为敏感目标的建设项目，仅对土壤环境现状进行调查。

⑺ 风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），医院项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

### 评价重点

根据本项目的污染特征和区域环境状况，本环境影响评价拟突出如下重点：

1、施工期：评价重点为施工期的噪声、扬尘、废水对当地环境的影响，并提出切实可行的污染防治措施。

2、运营期：结合本项目建设内容、排污特征、周围环境的状况，以废水、废气、噪声和医疗固废对周围环境的影响分析为重点，兼顾外环境对建设项目可能产生的影响。重点做好工程污染源及源强的分析、污染防治对策的可行性论证。

## 评价范围及环境保护目标

### 评价范围

本环评不涉及医院项目中的辐射部分，辐射部分委托相关单位另行评价。本环评具体评价范围如下：

⑴ 地表水环境

项目废水以医疗废水为主，废水自行预处理达标后纳入市政污水管网，经七格污水处理厂处理达标后排入钱塘江。因此本环评对项目污水纳管可行性进行分析。

⑵ 地下水环境

以项目所在地为中心，周围6km2的区域作为地下水环境影响评价范围。

⑶ 大气环境

以场址为中心区域，边长5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。

⑷ 声环境

噪声评价范围为拟建址四界外延200m的区域。

⑸ 生态环境

生态环境评价范围以拟建址周界为范围。

### 环境保护对象

根据现场踏勘及规划调查，项目评价范围内环境保护目标详见表2-18。

表2-18  主要现状环境保护对象情况

| 编号 | 环境 要素 | 名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对 厂址方位 | 相对厂界距离约/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境 空气 | 康馨苑小区 | 225292 | 3361959 | 居民区 | 环境空气 | 环境空气二类区 | 北 | 200 |
| 2 |  | 康晓人家 | 225054 | 3363598 | 居民区 |  |  | 北 | 1830 |
| 3 |  | 大家运河之星 | 224620 | 3363611 | 居民区 |  |  | 北 | 1930 |
| 4 |  | 水韵四维苑 | 224768 | 3364200 | 居民区 |  |  | 北 | 2500 |
| 5 |  | 水韵康桥康盛苑 | 224303 | 3363297 | 居民区 |  |  | 西北 | 1740 |
| 6 |  | 水韵康桥康泽苑 | 223970 | 3363344 | 居民区 |  |  | 西北 | 1920 |
| 7 |  | 康锦苑 | 224066 | 3363627 | 居民区 |  |  | 西北 | 2180 |
| 8 |  | 平安雅苑 | 224752 | 3361779 | 居民区 |  |  | 西 | 400 |
| 9 |  | 海德公园 | 222966 | 3362020 | 居民区 |  |  | 西 | 2200 |
| 10 |  | 锦河湾 | 223653 | 3361459 | 居民区 |  |  | 西南 | 1560 |
| 11 |  | 风雅乐府 | 222936 | 3361168 | 居民区 |  |  | 西南 | 2340 |
| 12 |  | 昌运里小区 | 223906 | 3361005 | 居民区 |  |  | 西南 | 1460 |
| 13 |  | 大华·海派风景 | 223019 | 3360861 | 居民区 |  |  | 西南 | 2330 |
| 14 |  | 万科·北宸之光 | 223322 | 3360684 | 居民区 |  |  | 西南 | 2130 |
| 15 |  | 天鸿香榭里 | 223498 | 3360306 | 居民区 |  |  | 西南 | 2170 |
| 16 |  | 星汇尚城 | 223259 | 3360319 | 居民区 |  |  | 西南 | 2590 |
| 17 |  | 方正·荷塘月色 | 223304 | 3360061 | 居民区 |  |  | 西南 | 2520 |
| 18 |  | 德信·北海公园 | 223098 | 3359850 | 居民区 |  |  | 西南 | 2940 |
| 19 |  | 宝嘉·誉峰 | 223131 | 3359523 | 居民区 |  |  | 西南 | 2950 |
| 20 |  | 德信·晓宸 | 222907 | 3359476 | 居民区 |  |  | 西南 | 3140 |
| 21 |  | 谢村安置房 | 225427 | 3361472 | 居民区 |  |  | 南 | 90 |
| 22 |  | 瓜山北苑 | 225267 | 3360192 | 居民区 |  |  | 南 | 1430 |
| 23 |  | 瓜山东苑 | 225556 | 3360166 | 居民区 |  |  | 南 | 1440 |
| 24 |  | 瓜山西苑 | 224782 | 3359281 | 居民区 |  |  | 南 | 2440 |
| 25 |  | 上石苑 | 225238 | 3359272 | 居民区 |  |  | 南 | 2370 |
| 26 |  | 瓜山佳苑 | 225525 | 3359724 | 居民区 |  |  | 南 | 1840 |
| 27 |  | 紫元·尚堂 | 225624 | 3359564 | 居民区 |  |  | 南 | 2062 |
| 28 |  | 瓜山新苑 | 225351 | 3359712 | 居民区 |  |  | 南 | 1990 |
| 29 |  | 康和嘉苑 | 225686 | 3361439 | 居民区 |  |  | 东南 | 350 |
| 30 |  | 郎家桥 | 226005 | 3361231 | 居民区 |  |  | 东南 | 650 |
| 31 |  | 春华秋实庭 | 226807 | 3359704 | 居民区 |  |  | 东南 | 2330 |
| 32 |  | 运洋上塘宸章 | 226688 | 3359557 | 居民区 |  |  | 东南 | 2370 |
| 33 |  | 中国铁建国际城 | 226520 | 3359201 | 居民区 |  |  | 东南 | 2600 |
| 34 |  | 金星桃源居 | 227786 | 3360948 | 居民区 |  |  | 东南 | 2400 |
| 35 |  | 广宇锦绣桃源 | 227676 | 3360784 | 居民区 |  |  | 东南 | 2330 |
| 36 |  | 香悦郡国际公寓 | 227804 | 3360619 | 居民区 |  |  | 东南 | 2500 |
| 37 |  | 春风驿计家 | 225886 | 3361769 | 居民区 |  |  | 东北 | 410 |
| 38 |  | 在建小区 | 226079 | 3362776 | 居民区 |  |  | 东北 | 1100 |
| 39 |  | 吴家墩 | 226380 | 3363076 | 居民区 |  |  | 东北 | 1470 |
| 40 |  | 新人公寓 | 226685 | 3363054 | 居民区 |  |  | 东北 | 1880 |
| 41 |  | 山西桥小区 | 227113 | 3364005 | 居民区 |  |  | 东北 | 2790 |
| 42 |  | 向阳小区 | 226817 | 3364033 | 居民区 |  |  | 东北 | 2660 |
| 43 |  | 北秀向阳苑 | 226628 | 3364152 | 居民区 |  |  | 东北 | 2690 |
| 44 |  | 杭州市文渊小学新城校区 | 224523 | 3363450 | 学校 |  |  | 西北 | 1930 |
| 45 |  | 新城实验幼儿园 | 224674 | 3363496 | 学校 |  |  | 西北 | 1900 |
| 46 |  | 康桥智多星幼儿园 | 225667 | 3363181 | 学校 |  |  | 北 | 1530 |
| 47 |  | 浙江省杭州第十四中学附属学校 | 224372 | 3364148 | 学校 |  |  | 西北 | 2480 |
| 48 |  | 杭州良山学校（崇贤校区） | 226515 | 3364131 | 学校 |  |  | 北 | 2600 |
| 49 |  | 星澜小学 | 222790 | 3359615 | 学校 |  |  | 西南 | 3100 |
| 50 |  | 浙江大学城市学院 | 225900 | 3359193 |  |  |  | 南 | 2490 |
| 51 |  | 杭州市康桥中学 | 225451 | 3363153 | 学校 |  |  | 北 | 1460 |
| 52 | 水环境 | 杭钢河 | / | / | / | 水环境 | Ⅲ类 标准 | 南 | 20 |
| 53 | 声环境 | 谢村安置房 | 225427 | 3361472 | 居民区 | 声环境 | 3类 | 南 | 90 |

## 相关规划及环境功能区划

1、水环境功能区规划

本项目拟建址附近主要水体为南侧杭钢河，属于太湖流域杭嘉湖平原河网水系，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》和《杭州市人民政府关于杭州市主城区水功能区、水环境功能区划分方案的批复》，水环境功能区参照杭嘉湖12，为景观娱乐用水区，水环境功能区为农业用水区，目标水质为Ⅲ类，因此项目地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。

2、环境空气功能区规划

根据《杭州市区环境空气质量功能区划》，项目所在地区域属于环境空气功能区划二类区。

3、声环境功能区规划

根据《杭州市主城区声环境功能区划分方案》（2014.3），项目拟建址所在区域声环境属3类功能区，同时，若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4类标准适用区域。若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将道路红线外一定距离内的区域划为4类标准适用区域，具体规定如下：相邻区域为3类声环境功能区，距离为25米。本项目西侧距拱康路红线25m的区域定为4a类功能区。

4、杭州市区（六城区）环境功能区划

根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）。

表2-19  拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）

| 编号及名称 | 基本概况 | 主导功能及目标 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4） | 功能区面积44.19平方公里。该小区位于六城区北部、拱墅区中部，主要包含拱墅区除大运河世界文化遗产、拱墅科技工业环境优化准入区、半山国家森林公园、半山外围水土保持区以外的其他区域。 | 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标： 地表水达到水环境功能区要求，环境空气达到二级标准，声环境质量达到声环境功能区要求，土壤环境质量达到相关评价标准。 | ①禁止新建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 ②禁止新建、二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 ③禁止畜禽养殖。 ④污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 ⑤合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 ⑥最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 ⑦推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 |
|  | 负面清单：禁止新建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 |

本项目为医院，属于医疗卫生服务行业，不属于工业项目，且不涉及畜禽养殖非生态型河湖堤岸改造，不新建入河排污口，不占用河湖湿地生境，故项目的建设基本符合该功能区的“管控措施”，且不在“负面清单”范围内，故项目符合该小区环境功能区划要求。

5、《杭州市拱墅分区规划（2017-2020年）》符合性分析

拱墅区发展导向为一方面要以创新发展、绿色发展、转型发展为引领，积极承接浙江省产业发展（尤其是七大万亿级产业）；另一方面要努力提升自身国际化水平和优化公共服务供给，增强省会城市功能。

要利用存量土地空间优势积极承接杭州市“两区”创建和创新产业发展，提升城市综合竞争力和创新能力。同时应积极发挥世界文化遗产和工业遗产（遗存）的“双遗”优势提升城区环境品质；补齐基础设施和公共设施短板，丰富公共服务层级，提升居住品质；推进工业企业转型提升，完善产业配套，提升就业品质；助力杭州建设世界名城。

拱墅区发展目标为彰显运河历史文化内涵，发挥文化、生态、景观、旅游、创新产业基础优势，将拱墅区打造为运河沿岸名区。建成：开放包容活力之区、产业转型样板之区、现代都市魅力之区、江南水乡秀美之区及和谐安定幸福之区。

本项目为综合性医院建设项目，位于康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块，该分院的建设有利于地块周边的开发建设，通过建设医院发展健康产业园，提升拱墅区的影响力，有利于形成健康产业生态链。将医院、养老院、医疗论坛及会展、半山山坳打造成休闲体检中心，与显宁寺高端禅修中心，半山国家森林公园，独城公园等点进行串联，发展和培育出护理和康复服务、养生保健服务、健康管理服务、健康信息等相关支撑产业，为拱墅区的发展注入新的活力。符合杭州市拱墅分区规划。

6、《杭州市康桥单元（GS12）控制性详细规划》符合性分析

根据《杭州市康桥单元（GS12）、运河新城单元（GS10）健康产业集聚区块选址论证暨控规局部调整图》，项目拟建址为医疗卫生用地，康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块用于综合性医院的建设，符合用地性质，杭州市规划和自然资源局出具了建设用地规划许可证。

7、产业政策符合性

本项目为医院项目，项目的建设符合国家和地区医疗卫生事业健康有序发展精神，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》的鼓励卫生服健康中医疗卫生服务设施建设；同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》规定的项目。对照杭州市发改委《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目为鼓励类。由此可见，建设项目的实施符合国家及地方相关产业政策要求。

## 七格污水厂概况

杭州市七格污水处理厂选址在钱塘江下游强潮河口段，服务范围由主城区的第三污水处理系统（纳污范围为文一路、德胜路、京杭州运河以北地区以及文一路以南部分文教区，纳污面积 74 km2，部分送杭州四堡污水处理厂）、余杭临平污水系统、下沙城的下沙污水系统组成，采取分期建设实施。七格污水处理厂总体规模150万m3/d，其中一期工程规模40万m3/d （包括余杭10万m3/d），二期20万m3/d，三期规模60万m3/d和四期工程30万m3/d。目前一期工程、二期和三期工程设施已经通过环保竣工验收，四期工程于2015年底开建，目前还处于建设阶段。

① 一期工程

杭州市七格污水处理厂一期工程总投资72043万元，于1998年2月经国家发改委批准（计投资[1998]2629号）立项，1999年7月开工建设，2003年8月投入运行，并于2005年1月7日由国家环保总局环境影响评价管理司组织浙江省环保局、杭州市环保局、杭州市建设委员会等单位对杭州市七格污水处理厂项目进行了环境保护竣工验收。

七格一期由40万m3/d污水二级处理设施、40万m3/d尾水排江管和公辅助设施、厂前区等组成，已全部完成环保竣工验收。

一期污水处理采用A/A/O活性污泥工艺。一期工程尾水排江工艺：处理达标尾水通过高位井，经排放管和扩散器（管径φ2000mm，L240m，应急排放管φ1600mm，L100m）排入钱塘江（L19断面）。

② 二期工程

二期工程总投资46340万元，由浙江省发展计划委员会于2002年9月批准建设（浙计投资[2002]838号），该项目在实施过程中对处理工艺进行过调整，浙江省发展计划委员会于2003年10月以浙计设计[2003]251号文对调整后初步设计进行了批复，处理工艺由BAF工艺变更为倒置式A/A/O工艺。该工程于2003年11月开工建设，2004年基本建成，2005年9月完成72小时性能测试工作，正式投入运行。2007年10月24日，浙江省环境保护局会同浙江省发展和改革委员会，组织杭州市环境保护局、杭州市建设委员会等单位对杭州市七格污水处理厂（二期20万m3/d，余杭5万m3/d）进行了建设项目环境保护竣工验收。

杭州市七格污水处理厂二期工程具体由总长约7km的DN2200mm进厂污水管道、20万m3/d的二级污水处理厂、排江管及污泥处置工程组成。该工程本身为污水治理的环保工程，污水处理采用倒置式A/A/O活性污泥工艺，并设有加盖除臭和紫外消毒装置，日处理污水能力20万m3；废气处理采用土壤滤床生物滤体系统处理工艺，共设置了10套除臭设施；通过选用低噪声的设备，并安置在室内、经加隔音罩或经泵房房体隔声、围墙隔声等措施降噪。鉴于二期为改良型A/A/O工艺，因此在生化前段处理上一期、二期大同小异，只存在构筑物形状、大小区别。一期、二期主要不同点：污水生化处理；污泥回流；污泥脱水。

③ 三期工程

七格污水处理厂三期工程于2007年底开工建设，2010年10月进入试运行，建设规模为日处理污水60万m3，新建2100m3/d（含水率75%）污泥焚烧处理设施、60万m3/d规模的尾水排放设施和9.1km（2×DN1800）进水污水干管。占地规模38.132公顷，投资规模164172.69万元。2015年3月16日，浙江省环境保护局会同浙江省发展和改革委员会，组织杭州市环境保护局、杭州市建设委员会等单位对杭州市七格污水处理厂三期工程进行了建设项目环境保护竣工验收。

至此，加上已投入运行的一期、二期工程，七格污水处理厂总规模达日处理 120万m3，可解决杭州主城区、下沙全部以及临平的污水处理问题。七格污水处理厂现运行的一、二、三期污水处理工程均采用A/A/O法进行处理，一、二期工程污泥采用脱水外运处置法，三期工程设置污泥处理系统。

2016年6月底，七格污水处理厂完成提标改造；提标改造后，七格污水处理厂的出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

④ 四期工程

2015年杭州市城市建设投资集团有限公司启动了杭州市七格污水处理厂四期工程，并委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《杭州市七格污水处理厂四期工程环境影响报告书》。同年12月，杭州市环保局以“杭环函[2015]364号”文对该项目环评报告书进行了批复。一期污水处理工程位于现状七格污水处理厂一、二、三期工程北侧的预留用地内，已于2016年开工建设；二期污泥处理工程拟建于现状七格污水处理厂西侧聚首河对岸的公用设施用地内，但该二期工程因征地等原因受阻。

四期工程审批建设内容为：包括污水处理厂工程和污泥处理厂工程两部分，分两期建设，其中一期污水处理厂，工程采用半地下式布置方式，建设规模30万m3/d，污水处理采用A/A/O工艺+深床滤池工艺，出水标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准；二期污泥处理厂：工程采用板框脱水工艺处理七格污水厂（共四期）工程脱水后的污泥，建设规模1600t/d（按含水率80%计），绝干污泥量320t/d，处理后污泥含水率为55%~60%，外运至协同单位进行焚烧处置。

为推进项目建设，保证七格污水处理厂能够得到妥善置根据市政府相关项目会议精神，决定改由杭州市排水有限公司负责项目实施，在污水厂一二期存量用地内另行选址，建设污泥处理项目。由于原七格四期污泥项目用地发生变更，承建主体变更，因此七格污水处理厂针对这部分内容已于2018年7月重新进行环评并通过环保审批。项目实施后，七格四期工程原污泥处理项目不再实施，国泰污泥深度脱水项目关停。七格污水处理厂四期工程尾水排放将执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

为了解七格污水处理厂现状运行状况，本环评收集该污水公司2019年4月9日~4月15日在线监测数据（数据来源：浙江省企业自行监测信息公开平台），监测数据详见表2-20。

表2-20  七格污水处理厂水质监测数据  单位：除pH外，mg/L

| 项目 | 监测结果 |
| --- | --- |
|  | pH | COD | TN | TP | NH3-N |
|  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2019.4.9 | 6.607 | 24.208 | 7.374 | 0.314 | 0.283 |
| 2019.4.10 | 6.604 | 28.622 | 7.619 | 0.297 | 0.402 |
| 2019.4.11 | 6.652 | 25.333 | 7.301 | 0.248 | 1.264 |
| 2019.4.12 | 6.567 | 27.205 | 8.848 | 0.346 | 0.233 |
| 2019.4.13 | 6.537 | 29.175 | 8.480 | 0.291 | 0.430 |
| 2019.4.14 | 6.668 | 23.748 | 8.319 | 0.303 | 0.454 |
| 2019.4.15 | 6.662 | 25.438 | 7.600 | 0.216 | 0.342 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从表中可以看出，七格污水处理厂出水水质可以稳定达标。

图2-1  七格污水处理厂工艺流程图

# 建设项目概况及工程分析

## 建设项目概况

### 项目概况及名称

1、项目名称：康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目

2、项目建设性质：新建

3、项目建设单位：杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司

4、项目建设地点：拱墅区康桥单元内，东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路。

5、项目总投资：134399万元

6、项目建设内容：

2019年11月13日杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局、杭州市规划和自然资源局出具“关于对康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目初步设计的批复”，明确主要建设内容及规模：新建综合性医院，建设床位数1000床，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理用房、设备用房、后勤用房、地下室及其他配套设施工程等为一体的医疗综合楼。总建筑面积172897 m2，其中地上建筑面102377 m2，地下建筑面积70520 m2。

7、职工人数：本项目运行后正式职工定员1250人，其中医务人员900人，医院后勤人员350人。年工作日365天，实行24小时三班制，设置食堂。

### 建设内容及规模

1、医疗规模

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目新建综合性医院，建设床位数1000床。建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理用房、设备用房、后勤用房、地下室及其他配套设施工程等为一体的医疗综合楼，每日接待门诊急诊人数约5000人次。总建筑面积172897m2，其中地上建筑面积102377m2，地下建筑面积70520m2。项目主要建设内容见表3-1。

表3-1  项目主要建设内容一览表

| 项目名称 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 主体工程包括：急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理用房、设备用房、后勤用房、地下室及其他配套设施工程。 总用地面积为39376m2，总建筑面积为172897m2。 |
| 公用工程 | 给水 | 由市政给水管供给，就近从市政道路马桥路市政给水干管引DN200给水管进入。 |
|  | 排水 | 雨污分流制，雨水收集后排入马桥路市政雨水管网。医疗污水和生活污水经企业自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入马桥路市政污水管网，最终纳入杭州七格污水处理厂。 |
|  | 供电 | 市政供电电网统一供电。 |
| 环保工程 | 废水治理 | 经“调节池-初沉池-接触氧化池-二沉池-次氯酸钠消毒池”处理达标后排入马桥路市政污水管网，纳入杭州七格污水处理厂。 |
|  | 废气治理 | ①污水站位于地下二层，地下式钢砼结构，污水处理站恶臭收集除臭除味后，排风由井道引至1#楼屋顶排放。 ②地下车库汽车尾气设有机械排风系统，排风由井道通引至3#楼屋顶排放。 ③燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃料废气由竖井引至屋顶排放。④厨房油烟经脱排油烟机过滤后，由竖井引至屋面再经静电除油器除油处理后引至排放。 ⑤药库、化验科室、清创、抢救、候诊等房间均设置机械排风系统，废气均引至屋顶排放。 |
|  | 噪声治理 | 低噪声设备，减振降噪等。 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾分类收集，一般固废委托环卫清运，危险废物委托有资质单位处置。 |
| 辅助工程 | 办公室 | 医生办公室、护士办公室等。 |

2、建筑面积

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目总用地面积39376m2，总建筑面积为172897m2，其中地上建筑面积102377m2，地下建筑面积70520m2。本项目主要经济技术指标见表3-2。

表3-2  项目主要经济技术指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 39376 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 172897 |
| 3 | 地上建筑面积 | m2 | 102377 |
| 4 | 其中 | 1#楼 | m2 | 29815 |
| 5 |  | 2#楼 | m2 | 16022 |
| 6 |  | 3#楼 | m2 | 10887 |
| 7 |  | 4#楼 | m2 | 44897 |
| 8 |  | 高压氧仓 | m2 | 400 |
| 9 |  | 连廊 | m2 | 356 |
| 10 | 地下建筑面积 | m2 | 70520 |
| 11 | 容积率 | -- | 2.6 |
| 12 | 建筑密度 | % | 30 |
| 13 | 绿地率 | % | 35 |
| 14 | 建筑高度 | m | ≤80 |
| 15 | 总床位数 | 床 | 1000 |
| 16 | 地面停车位 | 个 | 47 |
| 17 | 地下停车位 | 个 | 800 |
| 18 | 非机动车停车位 | 个 | 1309 |

3、诊疗项目

拟设置诊疗科目：预防保健科/全科医疗科/内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；变态反应专业；老年病专业/外科：普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；心脏大血管外科专业；整形外科专业//妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业；生殖健康与不孕症专业 /妇女保健科:青春期保建专业；围产期保健专业；更年期保健专业；妇女心理卫生专业；妇女营养专业/儿科/小儿外科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科；耳科专业；鼻科专业；咽喉科专业；口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔颌面外科专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；口腔种植专业；口腔麻醉专业；口腔颌面医学影像专业；口腔病理专业；预防口腔专业 /皮肤科:皮肤病专业；性传播疾病专业 /医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科 /精神科；精神病专业；精神卫生专业；药物依赖专业；精神康复专业；社区防治专业；临床心理专业；司法精神专业/传染科：肠道传染病专业；呼吸道传染病专业；肝炎专业；虫媒传染病专业；动物源性传染病专业；蠕虫病专业/地方病科/肿瘤科/急诊医学料/康里医学科/运动医学科/职业病科/临终关怀科/麻醉科/疼痛料/重症医学科/医学检验科；临床体液；血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫；血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科/医学影像考科；X线诊断专业；CT论断专业；磁共振成像诊断专业；核医学专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业；放射治疗专业/中医科：内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；眼科专业；耳鼻咽喉专业；口腔科专业:肿瘤科专业；骨伤科专业;肛肠科专业；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业；北中西医生合科。

### 建筑功能布局

本项目东侧为溪居路，南侧为杭钢河，西侧为拱康路，北侧为马桥路。共有四幢楼，1#至3#为高层综合楼，4#楼为四层裙房，1#楼相对独立，通过连廊与2#至4#楼连接；2#、3#、4#楼为一幢综合楼。2#、3#楼裙房部分与4#楼融合为一个整体，通过医疗街及病房楼位置，大致可以分为三个区域，2#楼区域、3#楼区域、4#楼区域，详见附图3。

主体建筑各楼层功能布局情况详见表3-3。

表3-3  项目各楼层功能布局情况一览表

| 楼号 | 楼层 | 功能布局 |
| --- | --- | --- |
| 1#（共十五层） | 一层 | 体检大厅、消防控制室 |
|  | 二层 | 职工餐厅 |
|  | 三层 | 体检中心 |
|  | 四层 | ICU |
|  | 五层 | 设备转换及库房 |
|  | 六层 | 产科分娩中心 |
|  | 七层 | 新生儿科 |
|  | 八至~十四层 | 普通病房 |
|  | 十五层 | VIP病房 |
| 2#（共十三层） | 一层 | 住院大厅、日间病房 |
|  | 二层 | 血库、检验科 |
|  | 三层 | 病理科 |
|  | 四层 | 手术部 |
|  | 五层 | 手术医生准备、休息用房 |
|  | 六至~十三层 | 病房 |
| 3#（共十一层） | 一层 | 急诊急救中心 |
|  | 二层 | 电生理检查、内镜中心 |
|  | 三层 | 超声检查、血透中心 |
|  | 四层 | 手术部 |
|  | 五层 | 设备转换及库房 |
|  | 六至~十一层 | 病房 |
| 4#楼（四层裙房） | 一层 | 中西药房及门诊挂号收费 |
|  | 二至~四层 | 门诊 |
| 地下室 | 地下二层 | 放疗中心、机动车停车库和设备机房、污水处理站和危废暂存间 |
|  | 地下一层 | 停车位和动力中心、厨房餐厅、放射科、核医学中心、中心供应等以及其他设备用房 |

### 项目主要原辅料消耗、主要仪器设备、功用设备及设施布置

医院主要的材料是药品及医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并且有时间性，不能重复使用和使用过期的药品。医疗器具主要有纱布、注射器具等。

根据建设单位提供的相关资料，本项目主要原辅料情况详见表3-4。

表3-4  项目原辅料消耗情况一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 单位 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术刀 | 把 | 300 |
| 2 | 手术剪 | 把 | 2000 |
| 3 | 一次性注射器 | 万支/a | 600 |
| 4 | 一次性输液器 | 万付/a | 100 |
| 5 | 一次性手套 | 万只/a | 850 |
| 6 | 一次性衣服 | 万套/a | 1.1 |
| 7 | 一次性口罩 | 万只/a | 105 |
| 8 | 医用纱布 | 万卷/a | 120 |
| 9 | 75%医用酒精 | L/a | 320 |
| 10 | 95%医用酒精 | L/a | 650 |

根据建设单位提供的相关资料，项目主要医疗设备情况详见表3-5。

表3-5  主要仪器设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射线装置 | 台 | 17 | 影像科 |
| 2 | 数字减影血管造影X射线装置 | 台 | 4 | 影像科 |
| 3 | B超检查仪 | 台 | 30 | 影像科 |
| 4 | PET-CT | 台 | 1 | 核医学科 |
| 5 | 直线加速器 | 台 | 3 | 放射治疗 |
| 6 | 后装机 | 台 | 1 | 放射治疗 |
| 7 | 心电检查仪 | 台 | 20 | 检验室 |
| 8 | 手术台 | 张 | 26 | 手术室 |
| 9 | 无影灯 | 台 | 30 | 手术室、急诊 |
| 10 | 呼吸机 | 台 | 100 | 手术室、病房 |
| 11 | 麻醉机 | 台 | 35 | 手术室 |
| 12 | 医用消毒器 | 台 | 4 | 供应室 |
| 13 | 等离子消毒机 | 台 | 2 | 供应室 |
| 14 | 医用病床 | 张 | 1000 | 病房 |
| 15 | 手术室净化设备 | 套 | 30 | 手术室 |
| 16 | ICU病房净化设备 | 套 | 3 | 病房 |
| 17 | 全自动生化分析仪 | 台 | 3 | 化验室 |
| 18 | 全自动凝血测试仪 | 台 | 2 | 化验室 |
| 19 | 全自动细胞分析仪 | 台 | 6 | 化验室 |
| 20 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 2 | 化验室 |
| 21 | 立式压力蒸汽消毒器 | 台 | 4 | 供应室 |

表3-6  项目主要公用设备和设施的布置

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物暂存间 | 1个 | 地下二层 |
| 2 | 垃圾收集点 | 3个 | 地下二层 |
| 3 | 医疗废水处理设施 | 1座 | 地下二层 |
| 4 | 厨房 | / | 地下一层 |
| 5 | 4t/h燃气锅炉 | 3台 | 地下一层 |
| 6 | 污水泵房 | 7间 | 地下二层 |
| 7 | 配电房 | 10间 | 地下一层、地下二层 |
| 8 | 变电所 | 2座 | 地下一层 |
| 9 | 生活水泵房 | 1间 | 地下一层 |
| 10 | 冷冻机房 | 1间 | 地下一层 |
| 11 | 冷却塔 | 1台 | 裙房屋顶 |
| 12 | 冷热泵机组 | -- | 裙房屋顶 |
| 13 | 空调室外机 | 若干 | 裙房屋顶 |
| 14 | VRF空调室外机 | 1台 | 室外地面 |

### 项目劳动定员及工作班制

根据建设单位提供的相关资料，项目劳动定员1250人（医务人员900人，医院后勤人员350人）；三班制；年工作365天。项目设食堂。

### 公用工程

- 空调系统

本地块空调夏季总冷负荷为13913kW，冬季总热负荷为7703kW；根据负荷情况，功能分区，以及本工程中空调要求使用灵活、低能耗的特点，本项目分为选用3台制冷量为3869KW的高压水冷离心式冷水机组，配置4台冷冻水泵，3用1备。2台制冷量为1407KW的磁悬浮变频离心式冷水机组，配置3台冷冻水泵，2用1备。设置在地下室一层制冷机房。冷冻水供回水温度为6/12℃，冷却塔设置在裙房屋面。

空调采暖热源由真空热水锅炉提供，锅炉房设在地下一层，选用3台供热量为2800KW的真空热水锅炉，配置4台空调热水循环泵，3用1备。空调热水供回水温度为60/50℃。

其中门诊医技楼部分功能用房，如地下室区域的核医学及放疗科、4#楼区域的B超、检验科、放射科、电生理检查、内镜中心等，采用变冷媒流量空调(VRF)系统，每个区域设一套或两套系统。除地下室VRF空调室外机置于室外地面，其余室外机均置于裙房屋面。

手术室等洁净区域选用两台冷热量为855kW的四管制冷热一体风冷热泵机组作为独立冷源备用，设置裙房楼屋面上，平时使用大楼中央空调冷源，过渡季节或大楼系统不开时，开启独立冷热源，保证手术室等洁净区域的正常工作。

⑵供电系统

项目在地下一层设置2座10kV高压配电中心，从附近供电局变电站引入二路10kV双重专线电源至地下一层10kV高压配电中心，10kV高压配电中心要求两路10kV双重电源供电。

⑶给排水

给水：医院生活用水由市政给水管供给，从就近市政道路马桥路市政给水干管引DN200给水管进入。

排水：室外采用雨污分流制。室内污废分流，粪便污水进化粪池处理，厨房含油废水经地下二层成套隔油设备处理，放射性污水经缓冲式连续衰变池进行处理。处理后的污水汇合排至医院污水处理站，经生物处理次氯酸钠消毒后，达到《医疗机构水污染物排放标准》规定后方可排入市政排水管。

### 供氧与热水供应系统

（1）供氧系统

本项目不自制氧气，所需液氧均为外购，设置单独供氧中心，设置液氧储罐，通过气体汇流将氧气输送至各用气点。

（2）热水供应系统

1~3#楼的病房楼屋顶（高区）和裙房屋顶（低区）分别设置空气源热泵热水系统，地下室厨房、核素病房采用燃气热水器供应热水。

### 项目总平面布置合理性分析

1、医院的主出入口布置在北侧马桥路，出入口较为方便。在基地的东侧设置次出入口，满足通行需求。

2、本项目本着医患分流、洁污分流、人车分流的原则；行政办公流线：病人区和后勤区分区明确。出入口相对独立；供给线：洁物供应的车辆从基地东南侧的后勤入口进入，将不同等级的垃圾、废料进行打包处理，医疗垃圾从东南侧地面车库专门的污物走道和出入口运出；消防流线：沿建筑四周设置消防环道，达到高效方便使用。

3、本项目污水处理站、医疗废物暂存点和一般固体废物暂存点均位于地下二层，对外环境影响较小，布置合理。

4、本项目共设置6个地下车库出入口，分散在各个出入口，做到物流和车流分离，布置合理。

5、本项目厨房的油烟废气经烟道至1#屋顶排放；车库汽车尾气经强制通风换气后引至3#楼屋顶排放；污水站废气经收集后采用“碱液喷淋+除雾器+光催化”工艺处理后通过排气筒至1#屋顶排放，布置合理。

综上所述本项目布局紧凑，交通便捷，管理方便，医院内各种流线组织清晰，洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，为病人和工作人员创造良好的医疗、康复和工作环境，医院建设能满足就医功能要求。

## 工程分析

### 工艺流程及产污环节分析

本项目新建1000床综合性医院，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理用房、设备用房、后勤用房、地下室及其他配套设施工程等，工艺流程及产污环节见图3-1.。

图3-1  医院营运期流程及产污环节

施工期主要污染工序：

表3-7  施工期主要污染工序一览表

| 污染类别 | 污染源名称 | 产生工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | 施工过程 | TSP |
|  | 汽车尾气 | 汽车行驶 | NOx、CO、NMHC |
| 废水 | 生活污水 | 施工人员生活 | CODcr、NH3-N |
|  | 其他废水 | 施工过程 | SS |
| 噪声 | 施工设备 | 施工过程 | 噪声 |
| 固废 | 生活垃圾 | 施工人员生活 | 生活垃圾 |
|  | 建筑垃圾 | 施工过程 | 废弃土石方及建筑材料等 |
| 生态 | 会引起生态改变、植被破坏和水土流失等轻度不利影响。 |

营运期主要污染工序：

表3-8  营运期主要污染工序一览表

| 污染类别 | 污染源名称 | 产生工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水站臭气 | 污水处理 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 汽车尾气 | 汽车 | NOx、CO、NMHC |
|  | 天然气燃烧废气 | 锅炉房 | SO2、NOX |
|  | 食堂油烟废气 | 食堂 | 油烟 |
|  | 试剂废气 | 医疗活动 | 恶臭 |
| 废水 | 医疗废水、 食堂废水 | 医务人员和患者生活、食堂 | CODcr、NH3-N、粪大肠杆菌、动植物油 |
| 噪声 | 配套服务 | 汽车行驶 | 噪声 |
|  |  | 水泵等设备噪声 |  |
|  |  | 食堂设备噪声 |  |
|  |  | 空调、冷却塔、风冷热泵机组 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 日常活动 | 果皮、塑料、清扫垃圾等 |
|  | 餐厨垃圾 | 食堂 | 食物残渣 |
|  | 医疗废物 | 医疗活动 | 感染性废物 |
|  |  |  | 损伤性废物 |
|  |  |  | 病理性废物 |
|  |  |  | 化学性废物 |
|  |  |  | 药物性废物 |
|  |  |  | 废药物药品 |
|  |  | 污水处理 | 污泥 |
|  | 化验废液 | 化验分析 | 废化学品 |
| 生态 | 项目实施对当地生态环境影响甚微。 |

### 施工期污染源强分析

1、施工废气

施工阶段的大气污染源主要来自露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。

（1）扬尘

扬尘是建筑施工阶段大气污染物的主要来源，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥而又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘量可按堆放场地起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w

其中：Q—起尘量，Kg/吨·年；

V50—距地面50 m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒再空气中的传播扩散情况与风俗气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同的尘粒的沉降速度详见表3-9。

表3-9  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速率（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速率（m/s） | 0.126 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1052 |
| 沉降速率（m/s） | 2.20 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表3-7可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此，可以认为当尘粒大于250微米时，主要范围在扬尘点下风向近距离范围内。本项目最近敏感点距离场界为330m，大于250微米的尘粒不会对其产生影响，而真正对其产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此本工程需制定必要的防尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

其中：Q—汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表3-8为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3-10  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100 m以内，如果在施工期间对车辆的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，表3-11为施工洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m的范围内。

表3-11  施工场地洒水试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时评价浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风俗较大时影响更为显著，使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。

在此，建议施工单位加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以预防起尘，同时要求施工单位安装扬尘在线监测仪。

③ 施工机械废气

施工车辆主要为卡车、铲车、挖掘机、压路机、叉车等燃油机械，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。本项目施工期工程机械、装卸机械须符合杭州市关于非道路移动机械环境监管的规定要求，未经申报、冒黑烟排放不达标、使用不合格柴油的机械一律不得使用，各施工机械不得使用不合格柴油。

经以上措施后项目施工期产生大气污染物对周围环境影响较小。

2、施工噪声

施工噪声主要由施工机械、运输车辆等产生，具有阶段性、临时性和不固定性，影响区域主要集中在工程施工区一定范围内。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源和主要施工机械噪声源强详见表3-12和表3-13。

表3-12  施工期主要噪声源

| 序号 | 建设阶段 | 噪声源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 挖掘机、铲土机、卡车 |
| 2 | 建筑施工 | 振捣机、起重机、电锯 |
| 3 | 路面施工 | 压路机、搅拌机 |

表3-13  主要施工机械噪声源强  (单位：dB)

| 序号 | 名称 | 距离声源10 m | 距离声源30 m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 噪声声级范围 | 平均噪声级 | 噪声声级范围 | 平均噪声级 |
| 1 | 推土机 | 76~88 | 81 | 67~79 | 72 |
| 2 | 挖掘机 | 80~96 | 84 | 71~87 | 75 |
| 3 | 装载机 | 68~74 | 71 | 59~65 | 62 |
| 4 | 打桩机 | 93~112 | 105 | 84~103 | 91 |
| 5 | 振捣机 | 75~88 | 81 | 66~97 | 72 |
| 6 | 吊车 | 76~84 | 78 | 67~75 | 69 |

3、废水

施工期产生污水主要包括：施工中产生的泥浆水，施工机械和车辆等的冲洗废水，施工机械、设备维修等产生的含油废水，以及施工人员产生的生活污水等。

①根据施工单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为100人，生活用水量按100L/人.d，则生活用水量为10t/d。生活污水的排放量按用水量的85%计算，则生活污水的排放量为8.5t/d。主要污染因子为CODcr、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为CODcr300mg/L、NH3-N35mg/L。故污染物产生量为CODcr2.55kg/d、NH3-N0.30 kg/d。

②土建施工机械的清洗废水按施工规模估计，含油废水发生量约为1～3t/d。由于机械设备在冲洗之前首先清除油污和积油，再用清水冲洗，故一般情况下，含油量较低。

③建筑施工废水和雨后地表径流形成的泥浆水排放量较难估算，主要污染因子为SS。

施工营地设立独立的生活设施，施工人员生活污水经临时化粪池预处理后委托清运。施工废水应设沉淀池收集后部分回用，确需排放的，预处理达标后纳管排放。由于本项目所在地附近为杭钢河，本环评要求对施工废水采用三级沉淀，在雨水井前设置沉淀池，确保地面开挖过程中，在雨水的冲刷下泥浆水不进入杭钢河，建议本项目建成后对南侧杭钢河附近河道进行清淤，以进一步减少对杭钢河的影响。经过这些措施，本项目对附近地表水的影响较小。

4、固体废物

施工期固体废物包括建筑垃圾、废弃土石方以及施工人员生活垃圾。

生活垃圾按每人每天1.0kg，施工人员100人，施工期1440天计算，则施工期产生的生活垃圾约144 t，统一收集后由环卫部门统一清运。

建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、建筑产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。施工期产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积1t计，项目总建筑面积为172897m2，则将产生建筑垃圾约为1729t。本项目地上部分总建筑面积为39376m2，建筑垃圾按每150m2产生建筑垃圾0.5t计，则将产生建筑垃圾约131t。

### 营运期污染源强分析

1、废水

医院废水的来源较多，主要有门诊、病房、洗衣房等医疗废水；特殊医疗废水；食堂、职工、行政、办公楼等产生的生活污水。

（1）医疗废水和生活污水

本项目设置洗衣房和食堂。项目医疗废水和生活污水来源具体见表3-14。

表3-14  项目废水来源

| 医院污水种类 | 来源 | 本项目情况 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 | 门诊、病房、手术室、洗衣房、口腔科、检验科、病理科等 | 有 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 |
| 特殊 医疗 污水 | 传染性污水 | 感染性疾病科 | 有 | 肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌 |
|  | 低放射污水 | 放射科 | 有 | 总α、总β |
|  | 洗相污水 |  | 有 | 总银、六价铬 |
|  | 口腔污水 | 口腔科口 | 无 | 总汞 |
|  | 实验检验污水 | 实验室、检验科、病理科等 | 无 | 总隔、总铬、六价铬、总砷、总铅、总汞 |
| 生活污水 | 办公区、职工宿舍、家属区等 | 有 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 |

①水量

本项目用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）的相关规定，项目建成后用水定额为：普通病房床位每床用水量以250L/d计，贵宾病房用水量以400L/床.d计，医务人员用水量以每人每班200L/d计，污水处理站恶臭处理水用水量按0.2t/d计，排水系数按用水量的85%计。污水不含绿化浇灌道路给水，冷却塔补水，则建成后本项目用水-废水水量平衡见表3-15。

表3-15  用水量及废水产生量明细表

| 序号 | 用水名称 | 用水定额 | 用水规模 | 用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 1 | 门、急诊患者 | 12L/人·次 | 5000人/d | 60 | 21900 | 51 | 18615 |
| 2 | 普通病房 | 250L/床·d | 959床 | 239.8 | 87527 | 203.83 | 74397.95 |
| 3 | 贵宾病房 | 400L/床·d | 41床 | 16.4 | 5986 | 13.94 | 5088.1 |
| 4 | 医务人员 | 200L/人·班 | 900人/d | 180 | 65700 | 153 | 55845 |
| 5 | 医院后勤人员 | 90L/人·班 | 350人/d | 31.5 | 11497.5 | 26.775 | 9772.88 |
| 6 | 洗衣 | 70L/kg | 2000kg/d | 140.0 | 51100 | 119 | 43435 |
| 7 | 食堂 | 20L/人·次 | 5500人·次 | 110 | 40150 | 93.5 | 34127.5 |
| 8 | 地下室冲洗 | 2L/m2.次 | 40450m2 | 80.9 | 29528.5 | 68.765 | 25099.23 |
| 9 | 屋顶绿化浇灌 | 2L/m2.次 | 3567.2m2 | 7.1 | 2591.5 | -- | -- |
| 10 | 室外绿化浇灌 | 2L/m2.次 | 11998m2 | 24 | 8760 | -- | -- |
| 11 | 道路浇洒 | 2L/m2.次 | 15566.8m2 | 31.1 | 11351.5 | -- | -- |
| 12 | 冷却水补充水 | 冷却水量的1% | 冷却水量2978m3/h | 477.6 | 174324 | -- | -- |
| 13 | 恶臭处理喷淋水 | / | / | 0.2 | 73 | 0.17 | 62.05 |
| 14 | 小计 | / | / | 1398.6 | 510489 | 729.99 | 266442.7 |
| 15 | 渗漏及未预见量 | 以10%计 | / | 139.86 | 51048.9 | 118.88 | 43391.57 |
| 16 | 总计 | / | / | 1538.5 | 561537.9 | 848.9 | 309834.27 |

由上表可知，项目年用水量为561537.9t/a，年排水量约为309834.27t/a。

②水质

医院污水水质特征是：①含有大量的病原体、病菌、病毒和寄生虫卵等；②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要为CODCr、氨氮、微生物等。根据建设单位提供的污水处理及污水站废气处理工程设计方案，医院废水水质情况为：CODCr 650mg/L；BOD5 300mg/L；NH3-N 120mg/L；SS 300mg/L；粪大肠菌群1.6×108个/L。则项目废水中各污染物产生量为CODCr 201.39t/a；BOD5 92.95t/a；NH3-N 37.18t/a；SS 92.95t/a；粪大肠杆菌4.96×1016个/a。本项目实施后，水平衡见图3-2。

图3-2  医院运营期供排水平衡图   单位t/d

本项目传染病废水经消毒处理，特殊性质医院污水经酸碱中和处理，食堂废水经隔油池处理后，汇同其他非传染病医院污水经院区污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的预处理标准，后排入市政污水管网后均排入市政污水管网，再经七格污水处理厂处理满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入钱塘江。则本项目废水产生排放情况见表3-16。

表3-16  项目废水产生及排放情况一览表

| 污水类型 | 综合废水 |
| --- | --- |
| 污染物产生情况 | 水量 | 309834.27t/a |
|  | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |
|  | CODCr | 650 | 201.39 |
|  | BOD5 | 300 | 92.95 |
|  | NH3-N | 120 | 37.18 |
|  | SS | 300 | 92.95 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L | 4.96×1016个/a |
| 拟采取治理措施 | 医院内污水处理站处理 |
| 污染物纳管情况 | 水量 | 309834.27/a |
|  | 污染物 | 纳管浓度(mg/L) | 纳管量(t/a) |
|  | CODCr | 250 | 77.46 |
|  | BOD5 | 100 | 30.98 |
|  | NH3-N | 35 | 10.84 |
|  | SS | 60 | 18.59 |
|  | 粪大肠菌群 | 5000个/L | 1.55×1012个/a |
| 污染物排环境情况 | 水量 | 309834.27/a a |
|  | 污染物 | 排环境浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|  | CODCr | 50 | 15.49 |
|  | BOD5 | 10 | 3.10 |
|  | NH3-N | 5 | 1.55 |
|  | SS | 10 | 3.10 |
|  | 粪大肠菌群 | 1000个/L | 3.10×1011个/a |

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目COD最高允许排放负荷250/[g/（床位.d）]，BOD最高允许排放负荷100/[g/（床位.d）]，SS最高允许排放负荷60/[g/（床位.d）]，本项目设1000张床位，则COD最高允许排放负荷0.25t/d，91.25t/a，BOD最高允许排放负荷0.1t/d，36.5t/a，SS最高允许排放负荷0.06t/d，21.9t/a，本项目COD纳管量77.46t/a，BOD纳管量30.98t/a，SS纳管量18.59t/a，能够满足污染物最高允许负荷要求。

（2）特殊医疗废水

本项目不设传染性病房，传染性废水较少。放射性废水经衰变池衰变达预处理排放标准后进入污水处理站；本项目不洗印照片，故无洗印废水，影像科废显影液委托有资质单位处置；本项目放射性废水和影像科废显影液属于辐射部分，本次报告不进行进一步分析，辐射部分由建设单位另行委托相关单位开展专题评价。本项目口腔科不采用含汞材料，无含汞废水产生。本项目采用溶血素、试纸袋等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清的检验，无含氰废水产生，医院在病理血液检查及化验等工作中不使用重铬酸钾、铬酸钾等化学品，不会产生含铬废水；项目配套化验室在进行化验分析时会用到少量的酸性试剂，所产生的废液经收集后委托有资质单位回收处置，无酸性废水产生。

2、废气

项目运营后，产生的废气主要为污水处理站恶臭、地下车库汽车尾气、燃气锅炉燃料废气、厨房油烟废气和试剂废气。

（1）污水处理站恶臭

本项目拟建污水处理站位于1#号楼地下二层，地埋式，处理能力1200m3/d。

由于污水处理不同水质、不同处理工艺、不同工段(设施设备)、不同季节，产生臭气的物质和浓度也不同，源强较难确定，恶臭污染物源强常采用类比方法进行确定，废气在各处理单元的排污系数通过单位时间内单位面积散发量来表征。根据国内对同类型项目恶臭气体的排放研究资料类比，本项目各主要产生单元恶臭污染物单位面积产生系数具体见表3-17。根据废水设计方案中各单元设计参数估算项目废水站恶臭气体污染源强详见表3-18。

表3-17  单位面积产生源强  单位：mg/s.m2

| 构筑物名称 | 恶臭污染物单位面积排放系数 |
| --- | --- |
|  | H2S（mg/m2·s） | NH3（mg/m2·s） |
| 污泥池 | 4.2×10-4 | 0.028 |
| 调节池 | 1.091×10-3 | 0.052 |
| 沉淀池 | 1.068×10-3 | 0.061 |
| 氧化池 | 6.524×10-3 | 0.49 |

表3-18  污水站废气污染物源强

| 项目 | 废气源强 |
| --- | --- |
|  | 污泥池 | 调节池 | 沉淀池 | 氧化池 | 合计 |
| 面积(m2) | 9.49 | 46.53 | 50 | 96.5 | 202.52 |
| NH3 | kg/h | 9.57×10-4 | 8.71×10-3 | 0.011 | 0.170 | 0.191 |
|  | t/a | 8.38×10-3 | 0.076 | 0.096 | 1.491 | 1.671 |
| H2S | kg/h | 1.43×10-5 | 1.83×10-4 | 1.92×10-4 | 2.27×10-3 | 2.66×10-3 |
|  | t/a | 1.26×10-4 | 1.60×10-3 | 1.68×10-3 | 0.020 | 0.023 |

由上表可见，污水站废气污染物中，NH3产生量为1.671t/a，H2S产生量为0.023t/a。本项目污水处理设施位于地下二层，地埋式，由于项目污水池为钢砼结构，为防臭气及病毒从污水处理构筑物表面挥发到大气中而造成二次传播污染，环评要求将污水处理构筑物表面加盖，所有污水处理设施及加药间均密闭，在此基础上将处于自由扩散状态的气体和气溶胶全部收集起来，经“碱净化塔-除雾器-光催化”处理后引至1#楼屋顶高空排放，排放高度约60m，风量为2000m3/h，处理效率达到90%。污水处理系统废气处理后排放源强见下表。

表3-19  污水站废气污染物排放源强

| 污染因子 | 产生量（t/a） | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| NH3 | 1.671 | 0.1671 | 0.019 | 9.5 |
| H2S | 0.023 | 0.0023 | 2.62×10-4 | 0.131 |

根据表3-19可知，项目污水处理站恶臭污染物排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求。

（2）地下车库汽车尾气

根据设计方案，本项目设有机动车位847个，其中地面停车位47个，地下停车位800个。

由于地面临时停车场面积相对开阔，气流通畅，在外界风的作用下，可迅速扩散，再加上周边绿化的吸收，因而地上停车位上的汽车尾气可忽略不计，故本项目针对地下车库汽车尾气对周围大气环境影响作重点评价。

进出医院的车型基本为小型车，如轿车、微型面包车等，汽车进出车库时一般通行速度较慢，可以视作怠速。排放的汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等，主要污染因子为CO、HC、NOX等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。因此，可按运行时间和车流量计算汽车进出停车库和地面停车位时的汽车尾气排放源强。

废气排气量：D=QT（k+1）A/1.29

式中： D——废气排放量，m3/d；

Q——汽车车流量，v/d；

T——车辆在车库运行时间，min；

K——空燃比；

A——燃油耗量，kg/min。

污染物排放量：G=DCF

式中： G——污染物排放量，kg/d；

F——容积与质量换算系数；

C——容积比，ppm。

车流量Q：本项目共设3个地下车库出入口，在满负荷工况时，地下停车库内车辆将达到总泊位数800辆。本项目地下车库每个泊位平均周转次数按每天2次计算，则地下停车库出入口的车流量为1600辆/d。根据类比调查，高峰期进出车库的车辆约为车库容量的1.5倍，约持续两小时左右，该车库设800个停车位，则高峰期车流量为600辆/h。

运行时间T：车库内的车辆运行速度小于5km/h，根据车库运行条件和相关调查，车辆在地下停车库内的平均运行时间约为1.5min。

空燃比K：指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时（大于14.5），燃油完全燃烧，产生CO2及H2O，当空燃比较低时（小于14.5），燃油不充分燃烧，将产生HC、CO、NOx等污染物。据调查，当汽车进出车库时，平均空燃比约为12：1。

燃油耗量A：根据统计资料及类比调查研究，车辆怠速<5km/h 时，平均耗油量为0.05L/min，即0.04kg/min。

容积与质量换算系数F：一般汽车以汽油作动力燃料，在标准状态下，CO为1.25kg/m3，HC（以HC1.85计）为0.618kg/m3，NOx（以NO2计）为2.054kg/m3。

容积比C：汽车废气中CO、NOX及HC的浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见详见表3-20：

表3-20  怠速情况下汽车尾气中各污染因子的容积比

| 污染物 | 单位 | 怠速 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | % | 4.07 | 容积比 |
| HC | ppm | 1200 | 容积比 |
| NOx | ppm | 600 | 容积比 |

按停车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度。计算方法如下：

Q=nV

C=G/Q*106

式中：Q－车库换气量，m3/h；

n－每小时换气次数，次/h；

V－每次换气量，m3/次；

C－污染物排放浓度，mg/m3；

G－污染物排放速率，kg/h。

根据设计地下车库一共设置18个风机，各风机风量见下表。

表3-21  项目地下车库通风换气量

| 风机编号 | 数量（台） | 单台风量（m3/h） | 总风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| DX-P(Y)-B1-1~2 | 2 | 38000 | 76000 | 102万 |
| DX-P(Y)-B1-3~4 | 2 | 35640 | 71280 |  |
| DX-P(Y)-B1-5~6 | 2 | 227320 | 454640 |  |
| DX-P(Y)-B2-1~12 | 12 | 34650 | 415800 |  |

根据规划设计，本项目共有2个地下车库汽车尾气排放口，均位于3#楼屋顶，1#排放口排放高度约50m，2#排放口排放高度约50m，两排气筒相距约30m，因此合并等效为一根等效排气筒。同时根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），NOx最高允许排放速率12kg/h，HC最高允许排放速率156.25kg/h。

本项目各排气筒排放风量、高度及排放源强及达标情况详见表3-22。

表3-22  项目地下车库汽车尾气排放源强

| 车流量 | 污染物 | 最大时排放速率（kg/h） | 排放速率（kg/d） | 排放量（t/a） | 最大排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600辆/h | 1600辆/d | CO | 4.85 | 12.93 | 4.72 | 4.75 |
|  |  | HC | 0.27 | 0.72 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | NOx | 0.45 | 1.18 | 0.43 | 0.44 |

由表3-22 可知：本项目地下车库尾气HC及NOX污染物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准，CO排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度的CO的限值（即CO浓度取30mg/m3）。达标的汽车尾气通过专用竖井至屋顶高空排放，对周围大气环境不会造成不利影响。

（3）燃气锅炉燃料废气

本项目地下一层设有3台燃气锅炉，年耗用天然气123万m3，年运行小时数约8760h。

锅炉房燃气废气收集后引至2#楼屋顶排放，本项目采用低氮燃烧技术，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号）中“天然气燃烧采用低氮燃烧技术，烟气中氮氧化物浓度≦50mg/m3”，根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产污系数及使用说明（2010年修订）》和《实用环境保护数据大全》，燃气废气产排污情况见表3-23。

表3-23  燃气锅炉污染物产生、排放量一览表

| 污染物名称 | 产污系数 | 单位 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | 128000 | Nm3/ 万m3 | 1574.4万Nm3 | 1574.4万Nm3 | / | / |
| NOx | 6.3 | kg/万m3 | 0.77 | 0.77 | 48.91 | 0.088 |
| SO2 | 0.09 |  | 1.11×10-2 | 1.11×10-2 | 0.7 | 1.27×10-3 |
| 颗粒物 | 0.01 |  | 1.23×10-3 | 1.23×10-3 | 0.08 | 1.40×10-4 |

从表3-23可以看出，污染物排放可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 3301/T 0250-2018）中的相应标准，即颗粒物10mg/m3，SO2 20mg/m3，NOx 50mg/m3。

天热气燃烧废气经收集后至2#楼屋顶高空排放，排放高度约60m。

（4）食堂油烟废气

根据本项目设计方案，本项目建成后食堂每天就餐人员约5500人，食堂厨房在烹饪过程中会产生一定量的动植物油烟废气。其食用油用量平均按20g/人天。故食堂日消耗食用油量110kg，年消耗食用油量40.15t，根据类比项目的调查，不同的烧炸工况，油烟中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目油烟产生量3.11kg/d，1.13t/a，每天加工6小时。食堂厨房油烟废气经脱排油烟机过滤后，由竖井引至屋面，再经静电除油器除油，处理效率85%，总风量为40000m3/h，则油烟经油烟净化器处理后排放量为0.078kg/h、0.17t/a，油烟废气排放浓度为1.95mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18486-2001）中规定的大型灶型油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求。食堂油烟由竖井引至1#楼屋顶高空排放，排放高度约60m。

（5）试剂废气

运营后各种药品及试剂散发一定量的试剂废气（恶臭），因其产生量很小且分散于整个医院各楼层，本项目不予定量分析。

（6）废气源强汇总

本项目废气产生及排放情况汇总，见表3-24

表3-24  项目废气产生情况汇总

| 污染物类别 | 发生位置 | 排放源强 | 排放位置 | 排放高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |  |
| 污水站废气 | 地下二层 | NH3 | 1.67 | 0.17 | 1#楼楼顶 | 约60m |
|  |  | H2S | 0.023 | 0.002 |  |  |
| 燃气锅炉燃料废气 | 地下一层 | NOx | 0.77 | 0.77 | 2#楼楼顶 | 约60m |
|  |  | SO2 | 1.11×10-2 | 1.11×10-2 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 1.23×10-3 | 1.23×10-3 |  |  |
| 汽车尾气 | 地下车库 | CO | 4.72 | 4.72 | 3#楼楼顶 | 约50m |
|  |  | HC | 0.26 | 0.26 |  |  |
|  |  | NOx | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 食堂油烟 | 地下一层 | 食堂油烟废气 | 0.903 | 0.09 | 1#楼楼顶 | 约60m |

3、噪声

本项目建成投入营运后，噪声源主要来自院内汽车交通噪声，污水站水泵的运转噪声、冷却塔噪声及空调室外机噪声等，经类比调查，各主要噪声源的噪声级见表3-25。

表3-25  项目主要声源噪声源强  单位：dB(A)

| 序号 | 声源 | 数量 | 布置位置 | 声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电房 | 10间 | 地下室 | 60 | 设备噪声测量点距设备1m；其他噪声为平均值 |
| 2 | 变电所 | 2座 | 地下室 | 65 |  |
| 3 | 中央空调室外机 | 1台 | 裙房屋顶 | 75 |  |
| 4 | 地下室VRF空调室外机 | 1台 | 地面 | 75 |  |
| 5 | 水泵 | 8台 | 地下室 | 78 |  |
| 6 | 锅炉 | 2台 | 地下室 | 80 |  |
| 7 | 风机 | 52台 | 地下室及各楼楼梯口 | 75 |  |
| 8 | 中央空调冷却塔 | 1台 | 裙房屋顶 | 78 |  |
| 9 | 汽车噪声 | -- | 出入口及地面 |  |  |
| 10 | 人员社会活动噪声 | -- | / | 55~65 |  |
| 11 | 污水站处理设备 | 1套 | 地下室 | 75 |  |
| 12 | 空气源热泵机组 | 1套 | 裙房屋顶 | 70 |  |

4、固体废弃物

本项目固体废弃物主要是来着医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理站污泥和化验废液。

（1）医疗废物

按照《医疗废物分类目录》，医疗废物主要分为以下5类：

①感染性废物：，即携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，主要有A、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。B、废弃的血液、血清。C、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。

②病理性废物：即诊疗过程中产生的人体废弃物等。主要有：A、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。B、病理切片后废弃的人体组织、病理切块等。

③损伤性废物：即能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。主要有：A、医用针头、缝合针。B、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。C、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

④药物性废物：即过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。主要有：A、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。B、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。C、废弃的疫苗、血液制品等。

⑤化学性废物：即具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。主要有：A、医学影像室、检验室废弃的化学试剂。B、废弃化学消毒剂。C、废弃的汞血压计、汞温度计。

本项目产生的医疗固废主要包括感染性废物（手术废物等）、损伤性废物（锐器等）、病理性废物（人体组织、器官等）、药物性废物（废弃药物等）、化学性废物（试验试剂等）。参照中国环境科学出版社出版的《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》中调查的北京20多家同类型医院平均医疗垃圾产生量为0.6kg/床·d。本项目医疗垃圾产生量取值0.6kg/床·d，项目设置1000张床位，则医疗垃圾产生量约为0.6t/d，即218.4t/a。门诊医疗固废产生量按0.2kg/人·次·d 计，门诊人数为5000人次/d，则预计产生量约365t/a。两项合计583.4t/a。

（2）生活垃圾

本项目工作人员（含后勤人员）1250人，生活垃圾产生量以1.0kg/d计；各科室患者合计每天5000人，人均生活垃圾产生量以0.1kg/人次计；医院设病床1000张，住院病人人均生活垃圾产生量以1.0kg/d计。

表3-26  生活垃圾产生情况

| 来源 | 产生系数 | 规模 | 产生量（t/d） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工 | 0.5kg/人次.d | 1250人次/d | 0.625 | 228.1 |
| 患者 | 0.1kg/人次.d | 5000人次/d | 0.5 | 182.5 |
| 住院病人 | 1kg/床.d | 1000床 | 1 | 365 |
| 合计 | / | / | 2.125 | 775.6 |

（3）餐厨垃圾

本项目食堂日就餐人数约5500次，餐厨垃圾按人均0.3kg/d.人次计，则餐厨垃圾产生量为1.65t/d，602.25t/a。

（4）污水处理站污泥

本项目废水经内部污水处理设施处理达标后进入市政污水截污管网，根据《医院污水处理技术指南》，沉淀池工艺污泥量为31g/人·d，则污水处理站年产生污泥量为70.7t/a，该部分污泥属于危险固废，委托有资质单位安全处置，污泥清掏前应进行检测，满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中“医疗机构污泥控制标准”后，委托有资质的单位进行安全处置。

（5）化验废液

项目产生的化验废液主要为化验废液、废试剂等，产生量约3t/a。

本项目副产物产生情况汇总详见表3-27。

表3-27  副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物及废药物、药品 | 医疗活动 | 固/液 | 含感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物、失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品 | 583.4 |
| 2 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 日常生活丢弃物 | 775.6 |
| 3 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 固态 | 食物残渣等 | 602.25 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固态 | 污泥、病原微生物 | 70.7 |
| 5 | 化验废液 | 化验分析 | 固/液 | 化学品 | 3 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果详见表3-28。

表3-28  项目副产物属性判断结果

| 序号 | 副产物 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物及废药物、药品 | 医疗 | 固态 | 含感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物、失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品 | 是 | 二(一)(2)生产过程中产生的废弃物质、报废产品 |
| 2 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 日常生活丢弃物 | 是 | 二(一)(4)办公产生的废弃物质 |
| 3 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 固态 | 食物残渣等 | 是 | 二(一)(4)办公产生的废弃物质 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固态 | 污泥、病原微生物 | 是 | 二(一)(5)其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥 |
| 5 | 化验废液 | 日常生活 | 液态 | 化学品 | 是 | 二(一)(2)生产过程中产生的废弃物质、报废产品 |
| 注：判定依据按《固体废物鉴别导则（试行）》提供的内容填写。 |

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准 通则》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果详见表3-29。

表3-29  危险废物属性判定

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 主要成分 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物及废药物、药品 | 医疗活动 | 手术废物、锐器、人体组织、器官、废弃药物、实验试剂等 | 是 | HW01/831-001~005-01； HW03/900-002-03 |
| 2 | 生活垃圾 | 日常生活 | 日常生活丢弃物 | 否 | -- |
| 3 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 食物残渣等 | 否 | -- |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 污泥、病原微生物 | 是 | HW01/831-001-01 |
| 5 | 化验废液 | 化验分析 | 化学品 | 是 | HW49/900-047-49 |

本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总详见表3-30。

表3-30  项目固体废物分析结果汇总表     单位：t/a

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物及废药物、药品 | 医疗活动 | 固液 | 手术废物、锐器、人体组织、器官、废弃药物、实验试剂等 | 危险固废 | HW01/831-001~005-01； HW03/900-002-03 | 583.4 |
| 2 | 生活垃圾 | 日常生活 | 固态 | 日常生活丢弃物 | 一般固废 | -- | 775.6 |
| 3 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 固态 | 食物残渣等 | 一般固废 | -- | 602.25 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固态 | 污泥、病原微生物 | 危险固废 | HW01/831-001-01 | 70.7 |
| 5 | 化验废液 | 化验分析 | 固液 | 化学品 | 危险固废 | HW49/900-047-49 | 3 |

项目危险废物污染防治措施。

表3-31  项目危险废物汇总    单位：t/a

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01/HW03 | 831-001~005-01/900-002-03 | 583.4 | 医疗活动/桶装 | 固液态 | 包扎残余物、废试剂等；废弃玻璃瓶、一次性注射器等医疗固废；过期药品等 | 病菌 | 每天 | 感染性 | 密封桶装贮存/委托有资质单位处置 |
| 2 | 污水处理站污泥 | HW01 | 831-001-01 | 70.7 | 污水处理/桶装 | 半固态 | 污泥、病原微生物 | 病菌 | 每月 | 感染性 |  |
| 3 | 化验废液 | HW49 | 900-047-49 | 3 | 医疗活动/桶装 | 液态 | 化学品 | 化学品 | 每天 | 毒性 |  |
| *注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。 |

5、项目污染物排放量汇总

项目污染物产生量和排放量见表3-32。

表3-32  项目污染源强汇总表

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 309834.27 | 0 | 309834.27 |
|  | CODCr | 201.39 | 185.9 | 15.49 |
|  | BOD5 | 92.95 | 89.85 | 3.10 |
|  | NH3-N | 37..18 | 35.63 | 1.55 |
|  | SS | 92.95 | 89.85 | 3.10 |
|  | 粪大肠菌群 | 4.96×1016个/a | 4.96×1016个/a | 3.10×1011个/a |
| 污水站废气 | NH3 | 1.67 | 1.5 | 0.17 |
|  | H2S | 0.023 | 0.021 | 0.002 |
| 燃气锅炉燃料废气 | NOx | 0.77 | 0 | 0.77 |
|  | SO2 | 1.11×10-2 | 0 | 1.11×10-2 |
|  | 烟尘 | 1.23×10-3 | 0 | 1.23×10-3 |
| 地下车库汽车尾气 | CO | 4.72 | 0 | 4.72 |
|  | HC | 0.26 | 0 | 0.26 |
|  | NOx | 0.43 | 0 | 0.43 |
| 食堂油烟废气 | 0.903 | 0.813 | 0.09 |
| 固废 | 医疗废物 | 583.4 | 583.4 | 0 |
|  | 污泥 | 70.7 | 70.7 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 775.6 | 775.6 | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | 602.25 | 602.25 | 0 |
|  | 化验废液 | 3 | 3 | 0 |

# 环境现状调查与评价

## 项目地理位置

1、地理位置

本项目位于杭州市拱墅区康桥单元内，东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路。具体地理位置详见附图1。

2、周围环境概况

经现场踏勘和资料收集，项目现场现为空地，原为杭州高强混凝土制造有限公司、浙江糖酒仓库和农林用地。项目东侧为溪居路，隔路为空地；南侧为杭钢河，隔河为谢村安置房；西侧为拱康路，隔路为空地；北侧为马桥路，隔路为空地。项目周围环境概况详见表4-1，周围环境示意图详见附图2。

表4-1  建设项目周围环境概况

| 方位 | 距离场界最近距离 | 现状 | 规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 约5m | 溪居路 | 支路 |
|  | 约30m | 空地 | 医疗卫生用地 |
| 西 | 约5m | 拱康路 | 主干路 |
|  | 约70m | 空地 | 中小学用地 |
| 南 | 约20m | 杭钢河 | 支路 |
|  | 约90m | 谢村安置房 | 居住用地 |
| 北 | 约5m | 马桥路 | 商业兼容商务用地 |
|  | 约30m | 空地 | 商业兼容商务用地 |

## 自然环境概况

### 地形、地貌

杭州大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，地质构造复杂，地层发育齐全。现代地质构造运动缓和，地壳相对稳定。元古界由浅变质的碎屑岩、火山岩组成；震旦系和古生界由海相碎屑岩、碳酸盐岩组成；中、新生界由陆相碎屑岩夹火山岩组成。区内石灰岩广泛分布，岩溶发育强烈。杭州市区断裂众多，相互错切。北西向断层切割北东向断层呈“棋盘格式构造”。杭州市地形以平原为主，低山丘陵主要分布在南部和北部，海拔最高的是位于丁桥镇的皋亭山，海拔361.1m。沿江地区为平原和海塘，总体上形成一个由丘陵、残拓、平原块状分布的地貌综合体。

杭州有着江、河、湖、山交融的自然环境。全市丘陵山地占总面积的65.6%，平原占26.4%，江、河、湖、水库占8.0%，世界上最长的人工运河——京杭大运河和以大涌潮闻名的钱塘江穿城而过。杭州西部、中部和南部属浙西中低山丘陵，东北部属浙北平原，江河纵横，湖泊密布，物产丰富。杭州素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”、“人间天堂”之美誉。

### 气象条件

杭州属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。据近五年杭州气象台资料统计，其基本气象要素如下：

多年平均气温         16.5℃

多年平均蒸发量       1260mm

多年平均气压         1011.4hPa

多年平均日照时数     1783.9hr

多年平均降水量       1419.1mm

多年平均风速         1.95m/s

多年平均相对湿度     77%

常年地面主导风向     SSW（12.71%）

杭州市城区上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100~150m，厚度相差50~100m，年平均强度分别0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。

### 水文特征

杭州地区水系分属两个流域：钱塘江流域和太湖流域，钱塘江流域以新安江、富春江、钱塘江为主干，太湖流域主要包括东苕溪水系与京杭运河。杭州市内有钱塘江、东苕溪、京杭大运河、萧绍运河和上塘河等江河。各水系之间有船闸及各类闸坝互相沟通，形成不同水位系统的复杂水网，具有灌溉、防洪、供水等多项功能，更是杭州与杭嘉湖地区、浙江中西部、江苏、上海、皖南等地的水运通道。

杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量267亿m3，径流量年际变化很大，最大径流量101亿m3，潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11m/s，平均流速0.65m/s；落潮时最大流速1.94m/s，平均流速0.53m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮夕变化复杂。上塘河起自海宁盐官镇，终至杭州艮山门，全长48km，其年径流深403mm，年径流量均值为0.71亿m3，95%保证率径流量0.36亿m3。

### 地震

杭州市区地处下杨子—南黄海地震带的南部边缘，地震活动主要受下杨子—南黄海地震带控制。据历史和近期资料统计，杭州市属于长江中下游3等地震区的上海—上饶地震副带。历史记载中，杭州曾发生过3次4级以上的地震。现代的杭州地震活动频度相对较高，但从历史上看，杭州是一个比较相对稳定的地区。根据1990年出版的《中国地震烈度区划图》（1׃4000），本区地震基本烈度为6度。

### 生态环境

1、土壤类型

根据全国第二次土壤普查，杭州市土壤总面积为150.27万公顷，全市成土环境复杂多变，土壤性质差异较大，共有9个土类、18个亚类、58个土属及148个土种。土壤分布主要受地貌因素的制约，随地貌类型和海拔高度的不同而变化，全市土壤中，红壤分布最广，占土壤总面积的一半以上，水稻土次之，约占土壤总面积的14%。

2、野生动、植物

工程区域内为房屋建筑，基本无植被覆盖，根据现场踏勘，项目周边无珍稀野生动植物，同时周边也无古树名木。

## 环境质量现状评价

### 地表水水环境质量现状评价

本项目附近主要的水体为杭钢河，为了解项目所在区域的水环境现状，本环评引用2019年5月1日杭州河道水质APP公布的杭钢河拱康路断面的水质监测结果，详见表4-2。

表4-2  水质常规监测数据  单位:mg/L，除pH

| 监测断面 | 监测指标 | DO | CODMn | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拱康路断面 | 监测结果 | 9.570 | 2.450 | 0.390 | 0.080 |
|  | Ⅲ类标准值 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 |
|  | 水质类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表可知，该断面现状水质各因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质功能区要求，区域水质现状良好。

根据杭州市环境监测中心站提供的各河道2015-2018年历年监测数据统计资料，详见表4-3。

表4-3  地表水常规监测数据（历年统计；年均值）

| 监测断面 | 监测时间 | 监测结果(mg/L；pH为无量纲) | 总体水质 现状评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |  |
| 杭钢河（拱康路断面） | 2015年 | 7.3 | 3.0 | 3.95 | 3.89 | 0.33 | 劣Ⅴ类 |
|  | 2016年 | 7.1 | 4.9 | 3.53 | 2.22 | 0.2 | 劣Ⅴ类 |
|  | 2017年 | 7.3 | 5.5 | 3.15 | 1.62 | 0.12 | Ⅴ类 |
|  | 2018年 | 7.49 | 5.8 | 3.46 | 1.64 | 0.15 | Ⅲ类 |

由上表可知，2015-2018年杭钢河水质趋好，到2018年杭钢河（拱康路断面）已达到Ⅲ类标准要求，水质良好。

### 大气环境质量现状评价

（1）基本污染物环境质量现状

为了解评价基准年（2018年）项目所在区域环境质量情况，本次评价收集了《2018年杭州市环境状况公报》有关数据和结论，具体如下：

全市环境空气质量进一步改善，主要污染物为臭氧（O3）。杭州市区（八城区，不包括富阳区和临安区，下同）环境空气中二氧化硫（SO2）年均浓度为10ug/m3，符合国家环境空气质量二级标准，与2017年相比下降9.1%；二氧化氮（NO2）年均浓度为43ug/m3，超出国家环境空气质量二级标准0.08倍，与2017年相比下降4.4%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为68ug/m3，符合国家环境空气质量二级标准，与2017年相比下降5.6%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为40ug/m3，超出国家环境空气质量二级标准0.14倍，与2017年相比下降11.1%；臭氧（O3）超标天数为59天，与2017年相比增加7天（因一氧化碳和臭氧无年标准，故不做年均浓度统计）。全市降尘平均浓度为3.64吨/平方公里·月，达到浙江省控制标准，与2017年相比下降22.4%。

同时，本次评价收集了“中国空气质量在线监测分析平台”杭州市区连续一年（2017 年）的常规监测数据，并根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）有关要求，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中规定的方法进行了统计，具体如下。

表4-4  2017 年杭州市区空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准限值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μg/m3 | μg/m3 | % |  |
| SO2 | 年平均浓度 | 11.7 | 60 | 18.61 | 达标 |
|  | 0百分位（最小）日均浓度 | 5 | 150 | 3.33 | 达标 |
|  | 95百分位日均浓度 | 21 | 150 | 14 | 达标 |
|  | 100百分位（最大）日均浓度 | 25 | 150 | 16.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 45.33 | 40 | 103.09 | 超标 |
|  | 0百分位（最小）日均浓度 | 15 | 80 | 18.75 | 达标 |
|  | 95百分位日均浓度 | 87 | 80 | 108.75 | 超标 |
|  | 100百分位（最大）日均浓度 | 99 | 80 | 123.75 | 超标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 71.92 | 70 | 100.09 | 超标 |
|  | 0百分位（最小）日均浓度 | 12 | 150 | 8.00 | 达标 |
|  | 95百分位日均浓度 | 143 | 150 | 95.33 | 达标 |
|  | 100百分位（最大）日均浓度 | 245 | 150 | 163.33 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 44.75 | 35 | 117.7 | 超标 |
|  | 0百分位（最小）日均浓度 | 9 | 75 | 12 | 达标 |
|  | 95百分位日均浓度 | 94 | 75 | 125.33 | 超标 |
|  | 100百分位（最大）日均浓度 | 186 | 75 | 248.00 | 超标 |
| CO | 年平均浓度 | 929.75 | -- | -- | 超标 |
|  | 0百分位（最小）日均浓度 | 500 | 4000 | 12.5 | 达标 |
|  | 95百分位日均浓度 | 1400 | 4000 | 35.00 | 达标 |
|  | 100百分位（最大）日均浓度 | 1900 | 7000 | 27.14 | 达标 |
| O3 | 年平均浓度 | 100.08 | -- | -- | 超标 |
|  | 0百分位（最小）日均浓度 | 6 | 160 | 3.75 | 达标 |
|  | 95百分位日均浓度 | 178 | 160 | 111.25 | 超标 |
|  | 100百分位（最大）日均浓度 | 275 | 160 | 171.88 | 超标 |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由上述统计结果可知，项目所在区域2017和2018年环境空气中NO2、PM10、PM2.5和O3等污染物有超标现象，因此本项目所在区域2017年和2018年为环境空气质量非达标区。

出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。根据《中华人民共和国大气污染防治法》中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。

根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《杭州市大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区”的实施意见》等有关文件，杭州市正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。

2019年1月14日杭州市人民政府办公厅关于印发《杭州市大气环境质量限期达标规划》的通知。规划目标：通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2020年，完成“清洁排放区”地方标准体系框架的构建，推进印染、化工、造纸、水泥、有色金属等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，市区PM2.5年均浓度控制在38微克/立方米以内，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度稳定达到35微克/立方米以下，全市O3浓度升高趋势基本得到遏制。到2022年，继续“清洁排放区”建设，进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，市区PM2.5年均浓度控制在35微克/立方米以内，实现PM2.5浓度全市域达标。到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，市区PM2.5年均浓度稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，桐庐、淳安、建德等3县（市）PM2.5年均浓度力争达到30微克/立方米以下，全市O3浓度出现下降拐点。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。

（2）其他污染物环境质量现状

为了解项目所在地的其他污染因子（非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度）的空气质量现状，本环评委托浙江鼎清环境检测技术有限公司进行监测，报告编号DQ（2019）检字第1113836号。具体检测结果见表4-5。

1、监测点位：设1个点，位于厂址地块内。

2、监测项目、频率及时间：

（1）监测因子：

特征监测因子：非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度

监测期间同步进行各气象要素的测定（风向、风速、气压、气温）。

（2）监测时间：2019年11月18日--2019年11月24日

3、监测频率：非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度测小时浓度。

小时均值分时段监测，每天至少4次（02、08、14、20时4个时段），连续监测7天。

4、其它

（1）严格按照国家及地方相关规范进行监测；

（2）记录并提供每个监测点位的经纬度。

表4-5  检测结果

| 采样点位 | 检测项目 | 采样时间 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019.11.18 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 2019.11.22 | 2019.11.23 | 2019.11.24 |
| 地块内 （E120°08’51”, N30°21’12”） | 非甲烷总烃 （时均） | 02:00 | 1.32 | 1.20 | 1.20 | 1.07 | 1.34 | 1.32 | 1.37 |
|  |  | 08:00 | 1.32 | 1.23 | 1.24 | 1.10 | 1.33 | 1.29 | 1.40 |
|  |  | 14:00 | 1.37 | 1.21 | 1.22 | 1.16 | 1.32 | 1.33 | 1.36 |
|  |  | 20:00 | 1.35 | 1.23 | 1.22 | 1.08 | 1.33 | 1.31 | 1.35 |
|  | 硫化氢 （时均） | 02:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  |  | 08:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  |  | 14:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  |  | 20:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
|  | 氨 （时均） | 02:00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 08:00 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 14:00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 20:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
|  | 臭气浓度 （时均） | 02:00 | <10 | 11 | 11 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 08:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 14:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 20:00 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |

根据监测结果可知，项目空气环境中非甲烷总烃监测值达到《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，特征污染物NH3、H2S满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中的附录D标准要求。

### 地下水环境质量现状评价

为了解项目所在区域的地下水环境质量现状，本环评委托浙江鼎清环境检测技术有限公司对项目及周边区域地下水环境质量监测数据进行评价，编号为：DQ（2019）检字第1113836号。《杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区场地环境调查报告》对该地块地下水流场进行了模拟，结果表明本场地浅层地下水流向整体是由北向南，流向南侧河道。

（1）监测点位：设3个点。

表4-6  地下水现状监测点位

| 序号 | 地点 | 监测内容 | 水位监测结果（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲1 | 水质、水位 | 6.8 |
| 2 | ▲2 | 水质、水位 | 6.9 |
| 3 | ▲3 | 水质、水位 | 6.7 |
| 4 | ▲4 | 水位 | 6.9 |
| 5 | ▲5 | 水位 | 6.9 |
| 6 | ▲6 | 水位 | 7.0 |

（2）监测时间、频次和因子

监测时间：2019年11月18日

监测因子：八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、游离二氧化碳。

监测频次：1天，每天一次，同时监测地下水水位。

（3）监测分析方法和监测仪器

按国家有关标准和环保部颁布的《水和废水监测分析方法》（第四版）有关规定执行。质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。

（4）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。

（5）监测结果及评价

具体监测统计结果详见下表。

表4-7  地下水监测结果及评价表（离子）  单位：mg/L

| 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 无色清 |  | 1#（E120°08’50”, N30°21’12”） | 2#（E120°08’39”, N30°21’17”） | 3#（E120°09’06”, N30°21’05”） |
|  | K+ | 31.1 | 28.6 | 28.0 |
|  | Na+ | 127 | 128 | 130 |
|  | Ca2+ | 51 | 22 | 33 |
|  | Mg2+ | 16 | 11 | 11 |
|  | CO32- | <5 | <5 | <5 |
|  | HCO3- | 221 | 104 | 168 |
|  | Cl- | 206 | 212 | 216 |
|  | SO42- | 26 | 19 | 20 |

八大离子浓度换算为mmol/L，计算阴阳离子平衡情况，详见下表：

表4-8  地下水监测分析结果表    单位：mmol/L

| 监测因子 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 1#（E120°08’50”, N30°21’12”） | 2#（E120°08’39”, N30°21’17”） | 3#（E120°09’06”, N30°21’05”） |
| K+ | 0.80 | 0.73 | 0.72 |
| Na+ | 5.52 | 5.57 | 5.65 |
| Ca2+ | 2.55 | 1.10 | 1.65 |
| Mg2+ | 1.33 | 0.92 | 0.92 |
| CO32- | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| HCO3- | 3.62 | 1.70 | 2.75 |
| Cl- | 5.80 | 5.97 | 6.08 |
| SO42- | 0.54 | 0.40 | 0.42 |
| 阳离子总量 | 10.20 | 8.32 | 8.94 |
| 阴离子总量 | 10.13 | 8.24 | 9.42 |
| 电荷平衡误差 | 0.34% | 0.46% | 2.64% |

根据上表计算可知，本项目电荷平衡误差小于5%，检测结果可靠。

表4-9  地下水中阴阳离子检测结果（基本水质因子）

| 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#（E120°08’50”, N30°21’12”） | 2#（E120°08’39”, N30°21’17”） | 3#（E120°09’06”, N30°21’05”） | 单位 |  |
| 无色 清 | pH值 | 7.45 | 7.33 | 7.28 | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | mg/L | ≤0.3 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | mg/L | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | mg/L | ≤1.00 |
|  | 挥发酚 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
|  | 总硬度 | 196 | 102 | 131 | mg/L | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | 566 | 503 | 521 | mg/L | ≤1000 |
|  | 氨氮 | 0.193 | 0.162 | 0.124 | mg/L | ≤0.5 |
|  | 氰化物 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | mg/L | ≤3.0 |
|  | 氟化物 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 铜 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | mg/L | ≤1.00 |
|  | 砷 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 镉 | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | mg/L | ≤0.005 |
|  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
|  | 铅 | <1×10-3 | <1×10-3 | <1×10-3 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 汞 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | mg/L | ≤0.001 |
|  | 铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | mg/L | ≤0.3 |
|  | 锰 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 |
|  | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.00 |
|  | 硒 | <4×10-4 | <4×10-4 | <4×10-4 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 硫化物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.02 |
|  | 游离二氧化碳* | 5.38 | 3.59 | 1.79 | mg/L | / |
|  | 总大肠菌群* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | ≤3.0 |
|  | 细菌总数* | 49 | 65 | 60 | CFU/mL | / |
|  | 铝* | 0.0246 | 0.0199 | 0.0203 | mg/L | ≤0.01 |
| 备注 | “*”表示该项目分包，总大肠菌群*、细菌总数*、游离二氧化碳*、铝*分包方为杭州普洛赛斯检测科技有限公司(CMA证书号:171100111484)报告号：普洛赛斯检字第2019S110768号。 |

监测结果表明，各监测点的监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量现状评价

为了解项目拟建址周围环境现状，本评价委托浙江鼎清环境检测技术有限公司对项目拟建址场界的环境噪声进行了监测，监测时间为2019年11月18日，监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》附录中的有关规定进行，具体监测点位设置见附图2，监测结果详见表4-10。

表4-10  拟建址场界环境噪声现状  单位：dB

| 测点 | 位置 | 监测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东场界（3类标准） | 58.3 | 49.8 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2# | 南场界（3类标准） | 57.9 | 49.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 3# | 西场界（4a类标准） | 64 | 53.3 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 4# | 北场界（3类标准） | 59.5 | 52.1 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 5# | 距拱康路20m（4a类标准） | 67.3 | 55.5 | 70 | 55 | 达标 | 超标 |
| 6# | 拟建1#号楼西侧（3类标准） | 58.1 | 48.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

项目四周声环境监测期间，西侧拱康路为城市主干道，监测期间同步记录了拱康路的车流量，具体车流量见表4-11。

表4-11  道路车流量汇总

| 道路名称 | 与项目方位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大车 （辆/h） | 中车 （辆/h） | 小车 （辆/h） | 大车 （辆/h） | 中车 （辆/h） | 小车 （辆/h） |
| 拱康路 | 西 | 223 | 132 | 156 | 27 | 13 | 32 |

由监测结果可知，各测点昼间声环境质量现状均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的标准限值要求，因受拱康路交通噪声影响5#检测点位出现夜间超标。

### 土壤环境质量现状评价

本项目为医院新建项目，根据HJ 964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类，根据导则要求，可不开展土壤环境影响评价。本项目自身为敏感目标的建设项目，因此对土壤环境现状进行调查。

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块土地利用性质原为三类工业用地、一类仓储物流用地和农林用地。

图4-1  本地块原规划图

1、地块历史企业情况

M3地块历史上存在的企业主要有建于1996年的杭州高联化工有限公司，建于1999年的杭州高强微粉有限公司、建于2008年的杭州高强混凝土制造有限公司、建于2005年的浙江省糖业烟酒仓库及2014年拍卖给杭州高强混凝土制造有限公司，企业相关情况见下表。

表4-12  场地周边用地现状及规划情况

| 序号 | 企业名称 | 企业生产年份 | 主要产品 | 原辅料 | 场地拆迁情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州高强混凝土制造有限公司 | 2008年~2017年 | 商品混凝土 | 水泥、沙、石料、混凝土外加剂、水 | 2017年拆迁 |
| 2 | 杭州高联化工有限公司 | 1996年~2008年 | 萘系减水剂、精洁剂 | 工业萘、浓硫酸、甲醛水溶液、液碱 | 2008年停产，厂房建筑2015年拆迁 |
| 3 | 杭州高强微粉有限公司 | 1999年~2008年 | 微粉 | 水渣、粉煤灰 | 2008年停产，厂房建筑2015年拆迁 |
| 4 | 杭州加气混凝土有限公司 | -- | 加气混凝土产品 | 硅质材料（砂、粉煤灰）和钙质材料（石灰、水泥 | -- |
| 5 | 浙江省糖业烟酒仓 | 2005年~2013年 | 烟酒仓库 | 2013年停产 |
| 6 | 杭州高强混凝土制造有限公司 | 2014年~2017年 | 存放大米、食用油、食用盐、饮料、烟酒等食品 | 2017年拆迁 |

表4-13  本地块历史影像图

| 70年代影像 |  |
| --- | --- |
| 2000年3月 |  |
| 2004年3月 |  |
| 2008年3月 |  |
| 2014年3月 |  |
| 2017年3月 |  |
| 2018年10月 |  |

图4-2  本地块原企业平面布置图

2、周边污染企业分布

（1）杭州东亚织物整理有限公司

地块北侧隔马桥路原为杭州东亚织物整理有限公司。该企业主厂区位于拱康路178号，本厂区功能不详。该企业位于拱康路178号的厂区已于2008年委托杭州市环境保护科学研究院编制完成《杭州康桥造纸厂、杭州金桥丝绸印花厂、杭州东亚织物整理有限公司康桥分公司(康桥单元C2-12 地块)专题评价报告》并通过环保局备案。

根据《杭州康桥造纸厂、杭州金桥丝绸印花厂、杭州东亚织物整理有限公司康桥分公司(康桥单元C2-12地块)专题评价报告》中相关内容，杭州东亚织物整理有限公司主要从事织物整理，工艺包括染色和精炼，根据《杭州康桥造纸厂、杭州金桥丝绸印花厂、杭州东亚织物整理有限公司康桥分公司(康桥单元C2-12 地块)专题评价报告》，场地内监测因子包括pH、含水量、镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍和石油类，监测结果表明各监测点监测值均达到《展览会用地土壤环境质量评价标准》（HJ 350-2007）中B级标准，可用于商业金融、场馆用地、绿化用地、商业用地、公共市政用地等。该企业对本地块的影响主要污染物有VOCs和SVOCs。

（2）杭州半山电厂

地块北侧约335m为杭州半山发电有限公司，前身为杭州半山发电厂，始建于1959年，2000年1月1日改制为有限责任公司。2015年底前有7台发电机组（2×135MW煤机，3×350MW 燃机，2×50MW煤机）。总装机容量为1350MW，是杭州市的主要保安电源。2×12.5万kW机组烟气脱硫工程已于2001年年初投入运行。2015年底该企业已关停所有燃煤机组。目前全部利用天然气发电。该企业对本地块的影响主要污染物有多环芳烃和氟化物。

（3）北侧中石化加油站

地块北侧约20m为中石化康桥加油站，设有6台加油机，24支加油枪，目前正常营业中。产生的污染物包括汽油和柴油挥发产生的废气、废弃油桶等危废、车辆行驶噪声等。该企业对本地块的影响主要污染物有苯系物、芳香烃、总石油烃。

3、地块场地环境调查

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《浙江省土壤污染防治工作方案》、《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》、《杭州市人民政府关于印发杭州市土壤污染防治工作方案的通知》（杭政函〔2017〕87号）等文件精神和土地出让工作要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府生态环境主管部门备案。

2017年州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部委托杭州市环境保护科学研究设计有限公司进行了杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区场地环境调查，根据场地调查分析以及本场地土壤和地下水检测结果，场地内氟化物、砷、总石油烃（＜C16）、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽指标均有测点部分深度样品超过风险评估住宅及公共用地筛选值标准，认为杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区需启动场地风险评估程序。

受杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部委托，中节能大地（杭州）环境修复有限公司编写了《杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区场地风险评估报告及修复技术路线》和《杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区（北部生产区）场地污染治理项目施工组织方案》对该地块进行了土壤修复。

《杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区（北部生产区）场地污染治理项目》由原杭州市环境保护局批复验收备案，修复结果能满足医疗卫生用地筛选值要求。详见附件4。

修复范围图见下图。

图4-3  杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区场地修复范围

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块土地利用性质原为三类工业用地、一类仓储物流用地和农林用地。现调整为公共管理与公共服务用地，土地使用权人应该严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）中的要求对原一类仓储物流用地和农林用地地块进行土壤环境调查。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响评价

本项目在施工阶段将对周围环境产生影响。施工期主要活动是土石方的施工及建筑施工，环境影响主要来自施工场地的扬尘、废水、噪声污染等方面。施工期间应注意采取措施，降低对周边环境的影响建设期的环境影响。

### 声环境影响分析

1、建筑施工的噪声来源及源强

建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，往往和同时工作的车辆、机械设备种类和数量密切相关，一般在整个建筑施工过程尤其是前中期发生频繁、持续时间长、噪声级较高、使得建筑工地及周边环境噪声值瞬间超标，影响较大。

建筑施工全过程根据作业性质一般可分为以下几个阶段：

清理场地阶段：包括清理场地、清理树木、清除垃圾等；

土石方阶段：包括挖掘土方石方等；

基础工程阶段：包括砌筑基础等；

主体工程阶段：包括钢筋、混凝土工程，钢木工程、砌体工程和装修等；

扫尾工程：包括回填土方、修路、清理现场等。

从噪声角度出发，可以把施工过程分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。

根据类比调查，施工常用机械设备有：挖掘机、铲土机、推土机、压路机、混凝土搅拌机、装载车辆和吊车等。表5-1中是各种施工机械的噪声源强分布情况。

表5-1  施工机械在不同距离处的噪声源强值   单位：dB

| 机械类型 | 声源特点 | 噪声源强值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m |
| 轮式装载机 | 不稳定源 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 平地机 | 流动不稳定源 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 震动压路机 | 流动不稳定源 | 91 | 85 | 79 | 73 | 71 | 65 |
| 推土机 | 流动不稳定源 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 |
| 液压挖土机 | 不稳定源 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 59 |
| 发电机 | 固定稳定源 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | 72 |
| 水泵 | 固定稳定源 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 |
| 车载起重机 | 不稳定源 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 |
| 20t及40t自卸卡车 | 流动不稳定源 | 97 | 91 | 85 | 79 | 77 | 71 |
| 卡车 | 流动不稳定源 | 91 | 85 | 79 | 73 | 71 | 65 |
| 叉式装卸车 | 流动不稳定源 | 95 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 |
| 铲车 | 流动不稳定源 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 |
| 混凝土搅拌机 | 固定稳定源 | 91 | 85 | 79 | 73 | 71 | 65 |
| 混凝土泵 | 固定稳定源 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 59 |
| 风锤 | 不稳定源 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | 72 |
| 振捣机 | 不稳定源 | 95 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 |

2、预测模式

噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA(r)＝LA(r0)－(Ader＋Abar＋Aatam＋Aexc)

式中：

LA(r)——距声源r处的A声级；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级；

Ader——声波几何发散所引起的A声级衰减量，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Ader＝20 lg(r /r0)，可以计算得到，距离每增加一倍，衰减值是6dB(A)；

Abar——遮挡物所引起的A声级衰减量，遮挡物通常包括建筑物墙壁的阻挡、建筑物声屏障效应以及植物的吸收屏障效应等，对于产生阻挡的植物而言，只有通过密集的植物丛时，才会对噪声产生阻挡衰减作用；

Aatam——空气吸收所引起的A声级衰减量，其计算公式为：Aatam＝其

中是每100米空气的吸声系数，其值与温度、湿度以及噪声的频率有关，一般来讲，对高频部分的空气吸声系数很大，而对中低频部分则很小，是预测点到参考位置点的距离，当＜200m时，Aatam近似为零，一般情况下可忽略不计；

Aexc——附加A声级衰减量，附加声级衰减包括声波在传播过程中由于云、雾、温度梯度、风而引起的声能量衰减及地面反射和吸收，或近地面的气象条件所引起的衰减。一般情况下的环境影响评价中，不需考虑风、云、雾及温度梯度所引起的附加影响。但是遇到下列情况就要考虑地面效应的影响：

①测点距声源50m以上；

②源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；

③声源与预测点之间的地面为草地、灌木等覆盖。

由于上述情况导致的附加衰减量可以用公式Aexc＝5lg(r/r0)计算。

本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。

LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0)

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：

式中，Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级。

在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下：

Lpt=10 lg(100.1L+100.1L)

式中，Lpt——声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级；

L1——该点的背景噪声值；

L2——另外一个声源到该点的声级值。

3、预测结果

限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。

①施工期单台机械设备噪声预测值，具体预测值见表5-2。

表5-2  单台机械设备的噪声预测值  单位：dB（A）

| 机械类型 | 噪声预测值 |
| --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 推土机 | 87.0 | 81.0 | 75.0 | 69.0 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 51.4 | 48.9 |
| 车载起重机 | 96.0 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 60.4 | 57.9 |
| 液压挖土机 | 85.0 | 79.0 | 73.0 | 67.0 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.3 | 46.9 |
| 卡车 | 91.0 | 85.0 | 79.0 | 73.0 | 71.0 | 65.0 | 61.5 | 59.0 | 55.4 | 52.9 |
| 混凝土搅拌机 | 91.0 | 85.0 | 79.0 | 73.0 | 71.0 | 65. | 61.5 | 59.0 | 55.4 | 52.9 |

②施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表5-3。

表5-3  多台机械设备同时运转的噪声预测值  单位：dB（A）

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声预测值 | 98.6 | 92.6 | 86.6 | 80.7 | 78.6 | 72.5 | 69.1 | 66.6 | 63.3 | 60.5 |

4、分析评价

从表5-3的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源150m左右才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准噪声限值，而在距噪声源150m范围内的敏感点将受到不同程度的影响，假若在夜间施工，则更是达不到建筑施工场界噪声限值，对周边环境和敏感受体的影响更为严重。

本次评价涉及到的声环境敏感点中距离项目地最近的为南侧谢村安置房约80m，根据表5-3的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间能达到建筑施工场界噪声限值，但是夜间依旧超标。因此，本环评要求施工单位除选用先进的施工工艺、低噪声的建筑机械外，应在施工厂界四周设置临时隔声屏障，特别需要加强项目南侧的隔声措施，高噪声设备尽量远离南侧位置施工，实在需要使用的，应该做好设备的进一步减震、隔声措施，把对南侧敏感点的影响减到最低，并加强建筑施工噪声管理，合理安排施工进度，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，减轻对周围环境的影响。

根据《杭州市环境噪声管理条例》、《杭州市区建设施工噪声管理程序》等的规定，除因生产工艺要求以及交通限制确需在夜间进行施工作业的除外，禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业。因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明；因交通限制确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地公安机关交通管理部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。

为降低施工建设所带来的不利影响，除应严格执行上述规定要求外，根据项目特点，还应做到：工地周围建设围墙，设置单独出入口；选用低噪声施工设备；对产生高噪声的设备如 搅拌机、电锯、加工场建议在其外加盖简易棚。

另外，建设期间运输车辆是个流动声源，流动范围较大，除施工场区外，对外环 境也将造成污染，将使运输所经道路两侧的噪声污染加重，同时引起扬尘，必须加强污染防治措施。项目建设单位应对项目物料运输路线和运输时间进行合理规划，应避开交通繁忙路段和上下班及节假日等交通高峰期，以免加重交通拥堵状况。

### 大气环境影响分析

本项目施工期间产生的大气污染物主要为施工扬尘、汽车尾气等。各类施工作业，砂石料、水泥、石灰的装卸、投料、运输过程产生的扬尘和建筑材料运输时产生的汽车尾气等。

1、建筑施工扬尘

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①车辆行驶产生的扬尘

在完全干燥情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-3为一辆10t卡车在通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下。路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5-4  车辆行驶时道路扬尘量（单位：kg/辆.公里）

| 地面清洁 车速度 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

②露天堆场和裸露场地的风力扬尘

对于整个施工阶段来说，扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50－V0）3e－1.023W

式中：Q—— 起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表5-5数据。由表中数据可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。

表5-5  不同粒径粉尘的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。首先，要加强施工管理；其次采用商品混凝土建房；再次是对粉尘发生量较大的部位采用喷水雾法降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。

在具体建设时，建设单位应加强物料运输管理，混凝土采用商品混凝土，运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等车辆尽可能采用封闭式运输车，如用敞开式货车，则必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达 100%，防止黄沙等建筑材料随路散落，尽可能减少粉尘产生源。同时，建设单位须合理规划运输线路和运输时间，避开交通繁忙路段和上 下班及节假日等交通高峰期，以免加重交通拥堵状况。

另外，实施单位应在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），根据调查实验，洒水可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘的试验资料如表5-4所示。试验表明，当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。对于项目北侧的居民小区，在施工过程中所产的扬尘会对其产生一定的影响。本环评要求建设单位在做到上述要求的同时，加高项目南侧滞尘网高度，施工期间加大南侧洒水频率，施工期车辆进出口设置尽量远离南侧居民区，。与此同时，建设单位应安装扬尘在线监测仪。

表5-6  洒水降尘实验结果

| 距路边距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

2、施工设备、车辆尾气

一般来说，施工车辆因其使用较频繁，车辆行使状况较差，汽车尾气排放超标比较严重。机动车尾气排放的污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物（包括碳烟、硫酸盐、铅氧化合物等）。施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放，未经申报、冒黑烟排放不达标、使用不合格柴油的机械一律不得使用，各施工机械不得使用不合格柴油。

### 水环境影响分析

1、施工人员生活污水的影响

据类比调查，结合本项目的实际，施工期产生污水主要包括：施工中产生的泥浆水，施工机械和车辆等的冲洗废水，施工机械、设备维修等产生的含油废水，以及施工人员产生的生活污水等。生活污水主要指施工人员的吃饭、洗衣服、洗澡和粪便排放等过程产生的生活污水；建筑施工废水主要包括地基开挖、道路铺设和房屋建筑过程中产生的泥浆水、运输车辆和机械的洗刷废水以及维持机械设备运转的冷却水等。本项目选址区属于东南沿海的亚热带边缘地区，雨季持续时间较长，夏季暴雨频繁，降雨强度较大。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。

建筑施工废水和雨后地表径流形成的泥浆水排放量较难估算，主要污染因子为SS。土建施工机械的清洗废水按施工规模估计，含油废水发生量约为1t/d。由于机械设备在冲洗之前首先清除油污和积油，再用清水冲洗，故一般情况下，含油量较低。

本项目施工期间施工人数最高峰为100人，生活用水量按100L/人.d，则生活用水量为10t/d。生活污水的排放量按用水量的85%计算，则生活污水的排放量为8.5t/d。主要污染因子为CODcr、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为CODcr 300mg/L、NH3-N 35mg/L。故污染物产生量为CODcr 2.55kg/d、NH3-N 0.30kg/d。

施工期间施工人员的生活废水、机械和车辆的洗刷废水和泥浆水等，不经适当处理会污染周边地区的地面水环境甚至地下水环境。这主要是因为施工期施工人员不易管理，其产生的生活污水的排放具有一定的随机性，而施工机械和车辆的洗刷废水的排放更是如此，这就增加了对这些污废水收集处理的难度。在项目施工期间，必须严格加强对施工人员的管理，使施工人员集中居住，修建安装临时厕所，生活污废水集中收集后委托清运；在施工场地内，修建临时废水排放渠道，将车辆和机械设备的洗刷废水引流至临时隔油沉砂池处理。另一方面，尽可能减少泥浆废水的产生量，产生的泥浆废水经三级沉淀处理后，上清液可回用于场地、道路抑尘，不能完全回用的须预处理达标后纳管排放，本项目周边市政管网已经铺设完成。由于本项目所在地附近为杭钢河，本环评要求对施工废水采用三级沉淀，在雨水井前设置沉淀池，确保地面开挖过程中，在雨水的冲刷下泥浆水不进入杭钢河，并在施工结束后对杭钢河进行清淤。采取以上措施，可降低施工期废水对地表水环境和地下水环境的不利影响。

### 固体废物环境影响分析

1、施工期间的建筑垃圾

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、木材、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃油漆和涂料（桶）等。建筑固废基本上不溶解、不易降解，这些废弃物的堆放、运输过程，将对空气环境和地表水造成二次污染，固废运输途中的泄漏抛洒，其对环境的影响将不仅局限于建设项目所在地附近，更将涉及到运输路线沿途，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。

项目建筑垃圾必须按《杭州市建设工程渣土管理办法》、《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》等有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，应及时 运到专用处置场地进行处置。

另外，施工中车辆运输过程中易漏土、尘土飞扬，会对项目周边区域产生一定影响。因此建设单位应要求施工单位对施工和运输中散落的土石方及时进行清理，保持道路清洁；在运输过程中严格遵守作业制度，采取车况良好的专用车运输，严格控制土石料装车量，避免过量撞车，运输时在上面覆盖防雨布等或采取封闭式运输车。

2、施工人员的生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员100名，则共产生生活垃圾50kg/d。

施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时其含有氨氮、CODcr和大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。

因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，施工人员居住区的生活垃圾应分类收集，实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由环卫部门统一清运处置。应从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。

采取以上措施后，施工期产生的固体废物对环境影响较小。

### 生态环境影响分析

1、对动植物生态环境的影响

（1）施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时远离。一般来说，动物会自行迁徙，但地表及地下浅层的小型动物将受损。因项目建设地无陆生、水生生物保护区，生物多样性水平不高，故本项目建设对区域内生物影响不大。

（2）施工作业产生的扬尘也将影响周边区域植物生长。场地内施工作业、物料及填挖土方堆放，及运输车辆行驶等，在天气干燥时扬尘污染比较大。扬尘对生态的影响主要是细小的尘粒可能堵塞植物叶片的呼吸孔，或覆盖于叶片表面影响叶绿素对太阳光的吸收，从而影响作物正常的光合作用，最终导致植物生长不良。

2、水土流失

项目建设过程中，因地表植被破坏、地表开挖、堆土等，将不同程度损坏生态和水土环境，造成水土流失。根据项目实际，施工中扰动地表的活动基本都在工程占地内完成，故项目施工可能造成的水土流失范围也主要在项目占地范围内。故对整个项目占地划分为若干不同类型区块，进行水土流失分析：

（1）建筑物区块

本项目建设存在少量的开挖填筑量，建设过程中，原有地表破坏后并不能立即建成新建筑物，在这段建设过程中，造成土地裸露，容易引起土壤侵蚀。随着施工的进行，项目建设区域范围内裸露面逐渐被建筑覆盖，水土流失强度逐渐下降。建筑物建成后，所在区块被建筑物覆盖，无裸露面。

同时，建筑物基础施工中将产生钻渣及泥浆，在未防护的情况下泥浆钻渣将全部流失。

（2）绿化区块

项目实施绿化措施前，需回填土方。回填土方初期表面较疏松，易产生水土流失。随着植被的自然恢复，逐渐发挥蓄水保土作用，水土流失量明显减少。

（3）其他用地

其他用地分布较零散，场地平整结束后立即地面硬化，截洪沟开挖后采用浆砌块石衬砌及砂浆抹面的形式。该区块建成后无裸露地表。

综上，项目建设过程对周边生态环境将造成一定程度的影响，故在项目施工期建设单位须要求施工单位采用必要和恰当的生态环境保护措施和水土流失防治措施。

## 营运期环境影响分析

### 地表水环境影响分析

本项目不设传染性病房，传染性废水产生量较少。本项目放射性废水和影像科废显影液属于辐射部分，由建设单位另行委托相关单位编制专题评价。本项目口腔科不采用含汞材料，无含汞废水产生。本项目采用溶血素、试纸袋等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清的检验，无含氰废水产生，医院在病理血液检查及化验等工作中采用成品的试剂盒化验，不使用重铬酸钾、铬酸钾等化学品，不会产生含铬废水；项目配套化验室在进行化验分析时会用到少量的酸性试剂，所产生的废液经收集后委托有资质单位回收处置，无酸性废水产生。因此本项目主要分析常规医疗废水的环境影响。

1、废水源强

项目建成后废水主要来自病房、门诊部、手术室、食堂、洗衣房、地下室冲洗和恶臭喷淋废水等。粪便废水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理后与其他污水一起进入自建污水处理设施处理，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网，送七格污水处理厂集中处理。

根据工程分析，项目废水产生及排放情况详见表5-7。

表5-7  废水污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 纳管浓度 （mg/L） | 纳管排放量（t/a） | 外排浓度 （mg/L） | 外排环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目废水 | 废水量 | / | 309834.27 | / | 309834.27 | / | 309834.27 |
|  | CODCr | 650 | 201.39 | 250 | 77.46 | 50 | 15.49 |
|  | BOD5 | 300 | 92.95 | 100 | 30.98 | 10 | 3.10 |
|  | NH3-N | 120 | 37.18 | 35 | 10.84 | 5 | 1.55 |
|  | SS | 300 | 92.95 | 60 | 18.59 | 10 | 3.10 |
|  | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L | 4.96×1016个/a | 5000个/L | 1.55×1012个/a | 1000个/L | 3.10×1011个/a |

2、污水处理工艺

根据建设单位提供的废水设计方案：拟建一座1200t/d的污水处理站，采用“调节池-初沉池-接触氧化池-二沉池-次氯酸钠消毒池”处理工艺。工艺流程图见5-1。

图5-1  污水处理工艺流程图

3、废水预处理达标可行性分析

医院废水根据不同的来源进行分类收集、分质处理，其中普通生活污水经化粪池处理后进入医院污水处理站；食堂废水经隔油处理后进入医院污水处理站；医疗废水直接进入医院污水处理站。预处理达标可行性分析见表5-8。

表5-8  污水处理效果一览表

| 处理单元 | 项目 |
| --- | --- |
|  | CODcr(mg/l) | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N |
| 格栅井+调节池 | 进水 | ≤650 | ≤300 | ≤300 | ≤120 |
|  | 出水 | ≤585 | ≤300 | ≤270 | ≤120 |
|  | 去除率 | 10% | / | 10% | / |
| 初沉池 | 进水 | ≤585 | ≤300 | ≤270 | ≤120 |
|  | 出水 | ≤585 | ≤300 | ≤90 | ≤120 |
|  | 去除率 | / | / | 67% | / |
| 接触氧化池+二沉池 | 进水 | ≤585 | ≤300 | ≤90 | ≤120 |
|  | 出水 | ≤180 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
|  | 去除率 | 69.20% | 76.60% | 44.40% | 66.67 |
| 消毒池 | 进水 | ≤180 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
|  | 出水 | ≤180 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
|  | 去除率 | / | / | / | / |
| 纳管标准 | 250 | 100 | 60 | 45 |

根据图5-1 污水处理站工艺流程分析，项目污水处理方案符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中关于医院污水工艺设计规范的要求。根据表5-8设计的处理效果预测，项目污水经处理后可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准要求。

4、评价等级

根据工程分析，项目医疗废水和生活污水一并经医院自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准（其中氨氮参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》，45mg/L）后纳入市政污水管网，最终由七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入钱塘江。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定依据，项目废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。

5、地表水环境影响评价

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

根据项目污水设计方案，项目废水经自建污水站处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准后，纳入市政污水管网。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目位于拱墅区康桥单元内，属于杭州七格污水厂的服务范围。根据调查可知，本项目地块东侧，西侧和北侧为已建成的市政道路，随道路已铺设市政污水管网，本项目建成后，废水可纳管纳入杭州七格污水处理厂，具备废水纳管条件。

七格污水厂始建于1999年，目前一、二、三期总建设规模达120万m3/d，收集杭州市主城区污水系统及下沙城污水系统和余杭区污水系统中的临平污水系统范围内的污水，其中一期工程处理规模为40万m3/d（包括余杭10万m3/d）；二期规模为20万m3/d，三期规模为60万m3/d、新建四期规模为30万m3/d，2019年底调式运营。本项目废水主要以医疗废水及生活污水为主，水质简单，污水收集量848.9 m3/d，占四期处理总量的0.00283%，所占比例很小，且废水经医院自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值后纳入市政污水管网，符合杭州市七格污水处理厂入管要求。因此，不会对污水处理厂的正常运行造成明显的冲击影响。

2016年底七格污水厂已完成提标改造，尾水可达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准排入钱塘江。

综上所述，该项目废水接管后不会对污水处理厂污染负荷及正常运行产生不利影响，对该区域地表水体影响不大。

6、地表水环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

根据水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价结论，项目地表水环境影响可接受。

（2）污染源排放量核算结果

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5-9，废水间接排放口基本情况见表5-10。废水污染物排放量核算见表5-12。

表5-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 医疗废水、食堂废水 | CODCr NH3-N BOD5 SS 粪大肠菌群 | 七格污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | A001 | 自建污水处理站 | 调节池-初沉池-接触氧化池-二沉池-次氯酸钠消毒池 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表5-10  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 120°08'46.57" | 30°21'13.20" | 26.61 | 进入城市下水道（再入江、河、湖、库） | 间歇排放，排放期间流量稳定 | 全天 | 七格污水处理厂 | CODCr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠杆菌 | 103（个/L） |

表5-11  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 50 |
|  |  | NH3-N |  | 5 |
|  |  | SS |  | 10 |
|  |  | BOD5 |  | 10 |
|  |  | 粪大肠杆菌 |  | 103（个/L） |

表5-12  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度mg/L | 日排放量t/d | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 50 | 0.042 | 15.49 |
|  |  | NH3-N | 5 | 4.24×10-3 | 1.55 |
|  |  | SS | 10 | 8.49×10-3 | 3.10 |
|  |  | BOD5 | 10 | 8.49×10-3 | 3.10 |
|  |  | 粪大肠杆菌 | 103（个/L） | 8.49×108（个/L） | 3.10×1011个 |

建设项目地表水环境影响自查表详见表5-13。

表5-13  建设项目地表水环境影响自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放(；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他( | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B( | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开放量40%以下(；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | CODCr、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群 |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□；水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□；流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区( 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 | 本项目不涉及 |
|  | 预测因子 | （） |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□。设计水文条件□ |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□导则推荐模式□；其他□ |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ | 本项目不属于工业项目，因此无需区域替代削减 |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | CODCr | 13.31 | 50 |
|  |  | NH3-N | 1.33 | 5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染物名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他功能措施R；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测( | 手动(；自动(；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （项目总排口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （流量、pH值、CODcr、SS、粪大肠菌群数、结核杆菌、BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、LAS、总氰化物、总α、总β） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受R；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

### 地下水环境影响分析

1、地下水污染途径预测

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，该项目可能对地下水造成污染的途径主要有：化粪池、垃圾收集点、污水管道等污水下渗对地下水造成的污染。

2、地下水环境现状调查

项目区降水比较充沛，大气降水是松散岩类孔隙水的主要补给来源；同时也接受二级阶地和一级阶地的地下径流和上游地表径流的渗入补给及地表水体的补给。项目区微地貌是粉质粘土、中细砂、粉砂、含砾中粗砂、细砂、砂质粘土和含砾石组成，土体砂性增强，结构松散，孔隙度大，连通性好，有利于大气降水直接补给。

浅层水含水层组上无隔水层覆盖，直接接受大气降水补给，极易受污染。深层水上覆有相对较厚的粉质粘土、粘土层，可隔水层作用，受污染较轻。

碎屑岩类孔隙裂隙水含水岩组隐伏在第四系松散层之下，相对松散岩类孔隙水来说，碎屑岩类孔隙裂隙水的补给来源比较复杂。一类是通过项目区之外地势较高的山前补给区或其它基岩出露区接受大气降水的直接渗入后，径流补给地势较低区内碎屑岩类含水层组；另一类是，上覆第四系松散岩类含水层地下水的垂向渗入补给。

水文地质条件受区域地形地貌、地层分布、地质构造所控制，盆地有松散岩类孔隙水、碎屑岩类(红层)孔隙裂隙水两种类型；区域地下水总的流向自地势高的地区向地势低的地区径流。

项目区地处平原地区，地形平坦，水力坡度小，地下径流迟缓，径流量也极小；开发区地下水的流向是随地形和基岩面的起伏而变化着，由高处向低处流，地下水径流方向总体为自北向南流入南侧杭钢河。

3、地下水影响分析

医院污水主要是SS、BOD、NH3-N、CODcr、细菌和病毒等。其中对地下水威胁最大的是NH3-N、CODcr、细菌和病毒。

医疗垃圾及生活垃圾含有较多的硫酸盐、氮化物、NH3、BOD、TOC、细菌混杂物和腐败的有机质。这些废物经生物降解和雨水淋滤后，可产生Cl、SO42+、NH4+、BOD、TOC和SS等含量高的淋滤液污染地下水，还可产生CO2和氨气。

废水对地下水的影响程度水文地质条件等因素有关。通过对区域水文地质条件分析表明，规划区所在地域地表包气带防渗能力弱，防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境的途径。

项目运营期间，医疗废水及食堂废水经预处理达标后排入杭州七格污水处理厂，在确保污水处理站调节池、生化池、沉淀池等构筑物底部基础进行防腐防渗处理；污水排放管道采取防渗管道；危险废物暂存间基础进行防腐防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s；在按规范采取上述防渗措施后，项目对周围地下水的环境影响较小。

### 大气环境影响分析

本项目废气主要有：污水处理站恶臭、地下车库尾气、天然气锅炉燃烧废气、油烟废气和试剂废气。

1、污水处理站恶臭

（1）污水处理站恶臭产生及排放情况

本项目污水处理设施产生一定的恶臭气体，恶臭是多组分低浓度的混合气体，主要成分包括NH3、H2S等臭气物质。本项目污水处理设施位于地下二层，采用地埋式，各个池体均密闭，废气收集后经“水喷淋-除雾器-光催化-碱喷淋”处理后引致1#楼顶排放，排放高度大于60m，NH3排放速率为0.019kg/h，H2S排放速率为2.62×10-4 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求(排放标准：NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h)。-

本项目恶臭气体有组织废气预测参数见表5-15。

表5-15  项目恶臭气体有组织废气预测源强及参数

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放时间（h） | 排放工况 | 排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 恶臭排气筒 | 775590.02 | 3310244.54 | 8 | 60 | 0.20 | 17.7 | 20 | 8760 | 正常 | 0.019 | 2.62×10-4 |

（2）预测结果及影响分析

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》要求，本环评选用估算模型AERSCREEN进行预测。估算模型相关参数具体见表5-16。

表5-16  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 57.9万人 |
| 最高环境温度/℃ | 41 |
| 最低环境温度/℃ | -18 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

污染物估算模式计算结果见表5-17。

表5-17  估算模型评价等级计算结果

| 计算内容 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.000279 | 3.847E-6 |
| 最大落地浓度地点（m） | 246 | 246 |
| 评价标准（mg/m3） | 0.2 | 0.01 |
| 占标率（%） | 0.05 | 0.00 |
| D10%（m） | / | / |
| 推荐评价等级 | 三级 | 三级 |
| 综合评价等级 | 三级 |

根据估算模型计算，排气筒（点源）下风方向下各污染物落地浓度计算结果见表5-18。

表5-18  NH3、H2S有组织废气排放影响估算结果表

| 距源中心下风向距离，m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 1.217E-5 | 0.00 | 1.678E-7 | 0.00 |
| 200 | 0.0002496 | 0.05 | 3.442E-6 | 0.00 |
| 246 | 0.000279 | 0.06 | 3.847E-6 | 0.00 |
| 300 | 0.0002589 | 0.05 | 3.57E-6 | 0.00 |
| 400 | 0.0002609 | 0.05 | 3.597E-6 | 0.00 |
| 500 | 0.0002608 | 0.05 | 3.596E-6 | 0.00 |
| 600 | 0.0002585 | 0.05 | 3.564E-6 | 0.00 |
| 700 | 0.0002386 | 0.05 | 3.291E-6 | 0.00 |
| 800 | 0.0002139 | 0.04 | 2.95E-6 | 0.00 |
| 900 | 0.0001927 | 0.04 | 2.658E-6 | 0.00 |
| 1000 | 0.0001987 | 0.04 | 2.739E-6 | 0.00 |
| 1100 | 0.0001954 | 0.04 | 2.694E-6 | 0.00 |
| 1200 | 0.0001899 | 0.04 | 2.619E-6 | 0.00 |
| 1300 | 0.0001832 | 0.04 | 2.526E-6 | 0.00 |
| 1400 | 0.0001759 | 0.04 | 2.425E-6 | 0.00 |
| 1500 | 0.0001683 | 0.03 | 2.32E-6 | 0.00 |
| 1600 | 0.0001607 | 0.03 | 2.216E-6 | 0.00 |
| 1700 | 0.0001533 | 0.03 | 2.114E-6 | 0.00 |
| 1800 | 0.0001461 | 0.03 | 2.015E-6 | 0.00 |
| 1900 | 0.0001393 | 0.03 | 2.921E-6 | 0.00 |
| 2000 | 0.0001329 | 0.03 | 1.832E-6 | 0.00 |
| 2100 | 0.0001268 | 0.03 | 1.748E-6 | 0.00 |
| 2200 | 0.000121 | 0.02 | 1.669E-6 | 0.00 |
| 2300 | 0.0001162 | 0.02 | 1.603E-6 | 0.00 |
| 2400 | 0.0001135 | 0.02 | 1.564E-6 | 0.00 |
| 2500 | 0.0001107 | 0.02 | 1.526E-6 | 0.00 |

根据预测结果可知，本项目污水处理站恶臭气体对周围环境影响不大。

2、地下车库尾气

（1）地下车库尾气排放情况

本项目设有机动车位847个，其中地面停车位47个，地下停车位800个。地上停车位产生的尾气比较少，并且扩散能力也较大，对周围大气环境的影响不大。主要考虑地下车库汽车尾气对周围环境的影响。本项目共有2个排气筒，均位于3#号屋顶，1#排气筒排放高度50m，2#排气筒排放高度50m，两排气筒相距约30m，因此合并视为一根等效排气筒。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），NOx最高允许排放速率12kg/h，HC最高允许排放速率156.25kg/h。

表5-19  项目地下车库汽车尾气排放源强

| 名称 | 位置 | 污染物 | 最大时排放速率（kg/h） | 最大排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车尾气排气筒 | 4#楼楼顶 | CO | 4.85 | 4.75 |
|  |  | HC | 0.27 | 0.26 |
|  |  | NOx | 0.45 | 0.44 |

本项目地下车库尾气HC及NOX污染物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准的要求，达标的汽车尾气通过专用竖井至屋顶高空排放，排放高度约50m，对周围大气环境不大。

CO排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度的CO的限值（即CO浓度取30mg/m3），对周围环境影响较小。

本项目地下车库尾气预测参数见表5-20。

表5-20  地下车库尾气预测源强及参数

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放时间（h） | 排放工况 | 排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | HC | NOx |
| 汽车尾气排气筒 | 775590.02 | 3310244.54 | 8 | 50 | 2 | 22.6 | 25 | 1460 | 正常 | 0.27 | 0.45 |

（2）预测结果及影响分析

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》要求，本环评选用估算模型AERSCREEN进行预测。估算模型相关参数具体见表5-21。

表5-21  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 57.9万人 |
| 最高环境温度/℃ | 41 |
| 最低环境温度/℃ | -18 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

污染物估算模式计算结果见表5-22。

表5-22  估算模型评价等级计算结果

| 计算内容 | HC | NOx |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.002153 | 0.001292 |
| 最大落地浓度地点（m） | 884 | 884 |
| 评价标准（mg/m3） | 2 | 0.25 |
| 占标率（%） | 0.06 | 1.08 |
| D10%（m） | / | / |
| 推荐评价等级 | 三级 | 二级 |
| 综合评价等级 | 二级 |

根据估算模型计算，排气筒（点源）下风方向下各污染物落地浓度计算结果见表5-23。

表5-23  HC、NOx有组织废气排放影响估算结果表

| 距源中心下风向距离，m | HC | NOx |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 2.13E-15 | 0.00 | 3.55E-15 | 0.00 |
| 100 | 0.0003345 | 0.02 | 0.0005575 | 0.28 |
| 200 | 0.0008014 | 0.04 | 0.001336 | 0.67 |
| 300 | 0.0008867 | 0.04 | 0.001478 | 0.74 |
| 400 | 0.0008364 | 0.04 | 0.001394 | 0.70 |
| 500 | 0.0008075 | 0.04 | 0.001346 | 0.67 |
| 600 | 0.001052 | 0.05 | 0.001754 | 0.88 |
| 700 | 0.001207 | 0.06 | 0.002012 | 1.01 |
| 800 | 0.001277 | 0.06 | 0.002128 | 1.06 |
| 884 | 0.001292 | 0.06 | 0.002153 | 1.08 |
| 900 | 0.001291 | 0.06 | 0.002152 | 1.08 |
| 1000 | 0.001272 | 0.06 | 0.00212 | 1.06 |
| 1100 | 0.001234 | 0.06 | 0.002057 | 1.03 |
| 1200 | 0.001186 | 0.06 | 0.001977 | 0.99 |
| 1300 | 0.001134 | 0.06 | 0.001891 | 0.95 |
| 1400 | 0.001082 | 0.05 | 0.001803 | 0.90 |
| 1500 | 0.00103 | 0.05 | 0.001717 | 0.86 |
| 1600 | 0.0009806 | 0.05 | 0.001634 | 0.82 |
| 1700 | 0.0009337 | 0.05 | 0.001556 | 0.78 |
| 1800 | 0.0008896 | 0.04 | 0.001483 | 0.74 |
| 1900 | 0.0008484 | 0.04 | 0.001414 | 0.71 |
| 2000 | 0.00081 | 0.04 | 0.00135 | 0.68 |
| 2100 | 0.0007742 | 0.04 | 0.00129 | 0.64 |
| 2200 | 0.0007408 | 0.04 | 0.001235 | 0.62 |
| 2300 | 0.0007098 | 0.04 | 0.001183 | 0.59 |
| 2400 | 0.0006809 | 0.03 | 0.001135 | 0.57 |
| 2500 | 0.0006539 | 0.03 | 0.00109 | 0.55 |

根据预测结果可知，本项目地下车库尾气排放对周围环境影响不大。

3、天然气锅炉燃烧废气

（1）天然气锅炉燃烧废气排放情况

本项目耗用天然气123万m3，采用低氮燃烧技术，根据工程分析，SO2排放浓度为0.7mg/m3，NOx排放浓度为48.91mg/m3，烟尘排放浓度为0.08mg/m3，满足杭州市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 3301/T 0250-2018）中表1“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中“燃气锅炉”的限值要求。天热气燃烧废气经收集后至1#楼屋顶高空排放，排放高度大于60m，对周围环境影响不大。

本项目天热气燃烧废气预测参数见表5-24。

表5-24  项目天然气锅炉燃烧废气预测源强及参数

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放时间（h） | 排放工况 | 排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx |
| 天热气燃烧排气筒 | 775590.02 | 3310244.54 | 8 | 60 | 0.20 | 17.7 | 80 | 8760 | 正常 | 1.27×10-3 | 0.088 |

（2）预测结果及影响分析

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》要求，本环评选用估算模型AERSCREEN进行预测。估算模型相关参数具体见表5-25。

表5-25  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 57.9万人 |
| 最高环境温度/℃ | 41 |
| 最低环境温度/℃ | -18 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

污染物估算模式计算结果见表5-26。

表5-26  估算模型评价等级计算结果

| 计算内容 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.845E-5 | 0.001279 |
| 最大落地浓度地点（m） | 247 | 247 |
| 评价标准（mg/m3） | 0.5 | 0.25 |
| 占标率（%） | 0.00 | 0.26 |
| D10%（m） | / | / |
| 推荐评价等级 | 三级 | 三级 |
| 综合评价等级 | 三级 |

根据估算模型计算，排气筒（点源）下风方向下各污染物落地浓度计算结果见表5-27。

表5-27  SO2、NOx有组织废气排放影响估算结果表

| 距源中心下风向距离，m | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 7.888E-7 | 0.00 | 5.466E-5 | 0.01 |
| 200 | 1.641E-5 | 0.00 | 0.001137 | 0.23 |
| 247 | 1.845E-5 | 0.00 | 0.001279 | 0.26 |
| 300 | 1.719E-5 | 0.00 | 0.001191 | 0.24 |
| 400 | 1.728E-5 | 0.00 | 0.001197 | 0.24 |
| 500 | 1.721E-5 | 0.00 | 0.001192 | 0.24 |
| 600 | 1.711E-5 | 0.00 | 0.001186 | 0.24 |
| 700 | 1.584E-5 | 0.00 | 0.001097 | 0.22 |
| 800 | 1.422E-5 | 0.00 | 0.0009853 | 0.20 |
| 900 | 1.27E-5 | 0.00 | 0.00088 | 0.18 |
| 1000 | 1.312E-5 | 0.00 | 0.000909 | 0.18 |
| 1100 | 1.292E-5 | 0.00 | 0.0008952 | 0.18 |
| 1200 | 1.257E-5 | 0.00 | 0.0008711 | 0.17 |
| 1300 | 1.214E-5 | 0.00 | 0.0008411 | 0.17 |
| 1400 | 1.166E-5 | 0.00 | 0.000808 | 0.16 |
| 1500 | 1.116E-5 | 0.00 | 0.0007736 | 0.15 |
| 1600 | 1.067E-5 | 0.00 | 0.0007392 | 0.15 |
| 1700 | 1.018E-5 | 0.00 | 0.0007055 | 0.14 |
| 1800 | 9.721E-6 | 0.00 | 0.000673 | 0.13 |
| 1900 | 9.263E-6 | 0.00 | 0.0006418 | 0.13 |
| 2000 | 8.836E-6 | 0.00 | 0.0006123 | 0.12 |
| 2100 | 8.433E-6 | 0.00 | 0.0005843 | 0.12 |
| 2200 | 8.052E-6 | 0.00 | 0.0005579 | 0.11 |
| 2300 | 7.694E-6 | 0.00 | 0.0005331 | 0.11 |
| 2400 | 7.357E-6 | 0.00 | 0.0005098 | 0.10 |
| 2500 | 7.04E-6 | 0.00 | 0.0004878 | 0.10 |

根据预测结果可知，本项目天热气燃烧废气对周围环境影响不大。

4、油烟废气

根据本项目设计方案，本项目建成后食堂每天就餐人员约5500人，食堂厨房在烹饪过程中会产生一定量的动植物油烟废气。其食用油用量平均按20g/人天。故食堂日消耗食用油量110kg，年消耗食用油量40.15t，根据类比项目的调查，不同的烧炸工况，油烟中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目油烟产生量3.11kg/d，1.13t/a，每天加工6小时。食堂厨房油烟废气经脱排油烟机过滤后，由竖井引至屋面，再经静电除油器除油，处理效率85%，总风量为40000m3/h，则油烟经油烟净化器处理后排放量为0.078kg/h、0.17t/a，油烟废气排放浓度为1.95mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18486-2001）中规定的大型灶型油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求。食堂油烟由竖井引至1#楼屋顶高空排放，排放高度大于60m。本项目食堂油烟废气对周围环境影响不大。

5、试剂废气

试剂气味散发量小且分散于整个医院的各楼层，只要保持医院楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，再加上对室内空气进行紫外线消毒处理，微量试剂废气对周围环境影响很小。

5、评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下：

表5-28  Pmax预测及计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（mg/m3） | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理废气排气筒 | NH3 | 0.2 | 0.00027 | 0.05 |
|  | H2S | 0.01 | 3.847E-6 | 0 |
| 汽车尾气排气筒 | HC | 2 | 0.0001741 | 0.06 |
|  | NOx | 0.25 | 0.001292 | 1.08 |
| 天然气燃烧废气排气筒 | SO2 | 0.5 | 1.845E-5 | 0 |
|  | NOx | 0.25 | 0.001279 | 0.26 |

由估算模式计算结果可知，项目主要废气的Pmax<10％，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。只需对废气排放量进行核算，无需进行进一步分析。综上可知，则本项目废气对周边空气环境影响不大。

表5-29  大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | NH3 | 9.5 | 0.019 | 0.17 |
|  |  | H2S | 0.131 | 2.62×10-4 | 0.002 |
| 2 | 2#排气筒 | NOx | 48.91 | 0.088 | 0.77 |
|  |  | SO2 | 0.7 | 1.27×10-3 | 1.11×10-2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.08 | 1.40×10-4 | 1.23×10-3 |
| 3 | 3#排气筒 | CO | 4.75 | 4.85 | 4.72 |
|  |  | HC | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
|  |  | NOx | 0.44 | 0.45 | 0.43 |
| 4 | 4#排气筒 | 食堂油烟废气 | 1.95 | 0.078 | 0.09 |

建设项目大气环境影响评价自查表详见表5-30。

表5-30  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | NH3、H2S、CO、HC、NOx、SO2 | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调差数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的 数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源(；本项目非正常排放源(；现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMODR | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | NH3、H2S、CO、HC、NOx、SO2 | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤ -20%□ | k ＞ -20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | NH3、H2S | 无组织废气监测□ 有组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S） | 监测点位数（ ） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（1.11*10-2）t/a | NOX：（0.77）t/a | NH3：（0.17）t/a | H2S（0.002）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

### 声环境影响分析

本项目主要建设为医疗机构，建成后项目本身亦成为对环境较为敏感的区域，项目噪声不仅对外界环境产生影响，还对本项目内部产生影响。本项目建成投入营运后，噪声源主要来自停车场以及各类公建设备（如水泵、风机、变压器、发电机组、冷却塔等）的运转噪声。项目各级噪声声源见5-31。

表5-31  项目主要声源噪声源强

| 序号 | 声源 | 数量 | 布置位置 | 声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电房 | 10间 | 地下室 | 60 | 设备噪声测量点距设备1m；其他噪声为平均值 |
| 2 | 变电所 | 2座 | 地下室 | 65 |  |
| 3 | 地下室VRF空调室外机 | 1台 | 地面 | 75 |  |
| 4 | 水泵 | 8台 | 地下室 | 78 |  |
| 5 | 锅炉 | 2台 | 地下室 | 80 |  |
| 6 | 风机 | 52台 | 地下室及各楼楼梯口 | 75 |  |
| 7 | 汽车噪声 | -- | 出入口及地面 |  |  |
| 8 | 人员社会活动噪声 | -- | / | 55~65 |  |
| 9 | 污水站处理设备 | 1套 | 地下室 | 75 |  |
| 10 | 空气源热泵机组 | 1台 | 裙房屋顶 | 70 |  |
| 11 | 中央空调室外机 | 1台 | 裙房屋顶 | 75 |  |
| 12 | 中央空调冷却塔 | 1台 | 裙房屋顶 | 78 |  |

1、公建设备运行噪声影响分析

本项目配套的变配电房、水泵、锅炉、厨房风机、污水站设备站专用设备等均设置在地下室，建设单位在委托设计时应考虑采用低噪声设备，设备安装时采取隔声减振措施。由于地下室本身具有较好的屏蔽效果，在按《隔振设计规范》进行设计和安装，采取规范的充分的减振降噪措施，经地下室隔声后，地下室内的设备运转噪声对场界的噪声贡献值均满足结构传播固定设备室内噪声排放限值要求，不会对建筑上层房屋产生不利影响。

另外，针对以上设备运行噪声，本次评价建议采取以下防治措施：

①各类设备在选型时均选用低噪音型设备，同时应加强对各种机械的维修保养、保持其良好的运行效果；土建为吸声墙面及隔音门处理。

②水泵等机组以及大功率的排、送风机、配电房均设置在地下层（地下层隔声效果较好，其隔声量能达40dB(A)以上），并对风机房、水泵房、配电房墙体设置吸声材料，且设备安装时根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器，进出管设可曲绕橡胶接头，出水管采用消声止回阀等，进一步降低设备噪声对环境的影响；

③中央空调室外机、风机均做减振处理，风机、空调进出管设软接头和消声器。

④在冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫，以降低落水声，同时做好安装基础的减振措施；在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器；进风口处安装进风消声器（消声百叶窗）。

2、汽车行驶噪声影响分析

汽车在本项目区域内道路上一般速度较慢，噪声级一般在60~65dB(A)之间，对区域内声环境不会产生明显的影响，但若在区域内高速行驶或鸣喇叭，其噪声级较高，车身1m处可达80dB(A)左右，对区域内声环境就会产生一定影响。因此本评价建议，应规划好区域内的车流、人流以及物流，加强交通管理，区域内行驶车辆限速在10km/h以下，禁鸣喇叭，以减少区域内交通噪声对内部声环境的影响。采取上述措施后，区域内汽车行驶噪声不会对区域内外声环境造成影响。

3、风冷热泵机组、冷却塔、空调室外机设备噪声

本项目风冷热泵机组、冷却塔、空调室外机设备均位于室外。

（1）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中的推荐模型。

1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi － i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T－预测计算的时间段，s；

ti － i 声源在T 时段内的运行时间，s。

2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

L eqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb－预测点的背景值，dB(A)。

3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3）厂界及敏感点噪声预测与评价

风冷热泵机组噪声级按70dB计，中央空调室外机组按75dB计，中央空调冷却塔按78dB计，本项目风冷热泵机组、中央空调室外机组和中央空调冷却塔均位于4#裙房屋顶，多台噪声级分别进行叠加计算。预测计算时，声能在户外传播衰减重点考虑距离衰减。其它因素的衰减如空气吸收衰减、地面效应、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计。项目噪声预测计算及结果见表5-32。

表5-32  项目厂界噪声预测结果     单位：dB(A)

| 点位位置 | 时间 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间/夜间 | 38.2 | 65/55 | 达标/达标 |
| 南厂界 | 昼间/夜间 | 39.6 | 65/55 | 达标/达标 |
| 西厂界 | 昼间/夜间 | 48.3 | 70/55 | 达标/达标 |
| 北厂界 | 昼间/夜间 | 41.2 | 65/55 | 达标/达标 |

项目建成后，西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类功能区标准评价，即昼间70dB，夜间55dB。预测结果表明，项目实施后，项目西侧厂界昼夜间噪声排放均能达到GB12348－2008中4类标准限值。

其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准评价，即昼间65dB，夜间55dB。预测结果表明项目投产后，各厂界昼夜噪声排放均能达到GB12348－2008中3类标准限值。

### 固废影响分析

1、固体废物产生情况

本项目固体废弃物主要是来自生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥等。项目固体废物具体利用处置方式详见下表。

表5-33  建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物及废药物、药品 | 医疗活动 | 危险废物 | HW01医疗废物（831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01）及HW03（900-002-03） | 583.4 | 委托有资质单位处置 | 是 |
| 2 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | / | 775.6 | 委托环卫部门清运 | 是 |
| 3 | 餐厨垃圾 | 食堂就餐 | 一般固废 | / | 602.25 | 委托有资质单位处置 | 是 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 危险废物 | HW01医疗废物（831-001-01 | 70.7 | 委托有资质单位处置 | 是 |
| 5 | 化验废液 | 化验分析 | 危险废物 | HW49/900-047-49 | 3 | 委托有资质单位处置 | 是 |

2、固体废物处置方案及其环境影响分析

（1）生活垃圾、餐厨垃圾等一般固废

行政办公区的生活垃圾由环卫部门统一收集处置；病区病人生活垃圾经严格消毒后用塑料袋密封，交由环卫部门作填埋处理。食堂产生的餐厨垃圾经收集后委托有资质的单位进行回收处置。

（2）医疗废物等危险固废

医疗废物应遵守分类收集、回收利用、减量化、无公害和分散与集中处理相结合的原则。手术及包扎残余物、化验检验残余物和其他废弃的一次性医疗器材等医疗废物应按规定毁形消毒后运送至医院医疗废物暂存点（位于地下二层），委托有医疗废物处置资质的单位进行集中处理。项目医疗垃圾暂存点专门用于储存医疗废物，不能用于任何其他用途。过期药品、化验室的化验废液、废试剂等同样须委托有资质单位进行处置，同时医院必须建立出库入库的记录，外运过程执行危险废物转移联单制度，保证各项危险废物得到及时安全处置。

医疗废物的转运应由专人负责，定期收集医疗废物，至少每天一次，确保产生点不积累医疗废物。医疗废物交由有相应资质单位进行处理，医疗废物经合理处理处置后，对周围环境的影响不大。

（3）污水处理站污泥

污泥处理是医院污水处理的重要组成部分，在医院污水处理过程中，污水中所含80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，这些污泥如不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法，如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒以及辐照消毒。为了便于操作，针对调节沉淀池、沉淀池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾，采用氯化消毒方法，有效氯投加量为2.5%～5%，将一定量的氯化剂投加到污泥池内搅拌混合，经过一段时间接触反应，污泥中的致病菌和蠕虫卵即可被杀灭。污泥经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“医疗机构污泥控制标准”后，压滤脱水达《医院污水处理工程技术规范》中脱水污泥含水率小于80%的要求后，委托有相应资质单位进行处理。委托有资质的单位进行安全处置。

在采取上述消毒、脱水处理措施后，污水处理站污泥对周边环境影响较小。

（4）危险废物的储存及管理

项目建设单位应严格执行《医疗废物管理条例》以及《危险废物贮存污染控制标准》等条例、标准的相关要求，危险废物应设有专门储存点，并按《环境保护图形标志——固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1992）设置标志，由专人进行分类收集存放。

医院应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标识和警示说明。医院应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物应当日产日清。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

医院应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致环境污染事故。医院应当对内部从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查。应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治管理条例》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。医院应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。

综上所述，只要严格执行《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），加强管理，对产生的固体废物进行分类、收集、消毒、无害化处理处置，基本不会对周围环境带来不利影响。

### 环境风险评价

1、风险源项识别

环境风险评价是指对人类的各种开发行为所引发的或面临的危害（包括自然危害）对人体健康、社会经济发展、生态系统等所造成的风险可能带来的损失进行评估，并据此进行管理和决策的过程。

本项目不涉及危化品及有毒有害物质的生产、使用及贮存，故环境风险较小。本环评仅进行简要定性分析。本项目设有医疗废水处理池，因此本评价针对本项目的工程特点，对本项目可能发生的事故风险进行环境影响简要分析，提出防范及应急措施，力求将环境风险降低到最低。因医院环境污染造成人体接触、水体污染主要表现在：医用化学品和医疗固废等危险废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；项目污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染水体环境。因此只要加强对医疗垃圾等危险废物、废水的收集、处理及管理，则一般不会产生废水污染事故、危险固废污染环境事故。

2、环境风险分析

项目医疗污水经医院污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，纳入市政污水管网。事故排放情况下，即视为产生的污水未经处理直接由市政污水管网排入七格污水处理厂处理。医疗污水中含有消毒剂、有机溶剂，如果医疗污水不经处理直接排入污水处理厂，其中的消毒剂等会对污水处理过程中起重要作用的微生物产生毒害作用，导致污水处理效率降低，污水处理厂出水达不到标准要求。

医疗废物储存不当、转运过程有可能泄露，废物携带病菌一旦扩散到空气中，容易引发疾病，因此要求医院严格按照《医疗废物管理条例》要求收集、暂存废物，转运必须由有资质单位专车、专人操作。

所有的危险化学品（主要为氧气瓶、乙醇等其他化学试剂等），在运输过程中，运输车辆必须为有资质的专用车辆，运输司机必须持证上岗，且应尽量绕开人口密集区，严格按照技术操作规程来进行操作。对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定执行。

3、环境风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强营运安全卫生管理，制定完备、有效的风险防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。

（1）废水事故性排放防范措施

①根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。医院床位1000张，污水产生量约848.9m3/d，需设置容积不小于255m3的事故应急池，事故水池需做好防渗措施，防止废水下渗污染地下水。

②发生异常时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，将废水引入应急处理池进行暂存。

③应立即对污水预处理站进口和出口水质中的污染物浓度进行监测，及时掌握污水处理情况。

④及时呼叫维修人员，根据污水处理站的实际情况对设备进行维修；故障期间进入应急处理池的废水不得排入市政污水管网和周边水体。

（2）医疗废物防范措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

4、应急预案

对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施：

（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；

（3）事故发生后，应立即通知当地环保、消防、自来水公司等部门，进行救援与监控；

（4）建议院区设置不小于255m3应急池一个。

## 外环境对项目的影响分析

### 交通噪声对本项目的环境影响

根据项目周边环境现状情况，项目西侧围墙外约10m处为拱康路（主干路），可能会对本项目产生交通噪声影响。本评价对临近拱康路拟建设的1#号楼西侧进行了噪声监测，监测结果表明能够满足3类标准要求。同时对临拱康路的住院楼，为保证医院病房内病人的生活环境，需对临路侧医院病房采取安装玻璃中空隔声窗降噪处理措施。再采取上述措施后，拱康路对本项目的影响可接受。

### 北侧加油站对本项目的环境影响

本项目拟建地址北侧约20m为中石化康桥加油站，设有6台加油机，24支加油枪，目前正常营业中。产生的污染物包括汽油和柴油挥发产生的废气、废弃油桶等危废、车辆行驶噪声等。

根据同类加油站调查可知，加油站排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，风险可控，对周围环境影响较小。

### 北侧地铁对本项目的环境影响

地铁4号线位于本项目所在地的北侧，距离本项目北侧边界大约350m，本报告引用《杭州地铁4号线二期工程先行段环境影响报告书》的结论：本环评批复后，当本工程沿线非规划敏感用地拟调整为规划敏感用地时，新增的规划敏感用地应参考执行如下控制距离：（1）对于“混合区、商业中心”、“交通干线道路两侧”，地下线路两侧距外轨中心线25m范围内，不应规划建设振动敏感建筑。若对本工程采取加强措施，由具体用地项目环评确定。（2）对于“居民、文教区”区域，地下线路两侧距外轨中心线46m范围内，不应规划建设振动敏感建筑。本项目距离地铁4号线大约350m，不在控制范围内。因此，地铁对本项目的环境影响较小。

### 半山电场对本项目的环境影响

本项目北侧约335m为杭州华电半山发电有限公司，前身为杭州半山发电厂，始建于1959年，2000年1月1日改制为有限责任公司。2015年底前有7台发电机组（2×135MW煤机，3×350MW 燃机，2×50MW煤机）。总装机容量为1350MW，是杭州市的主要保安电源。2×12.5万kW机组烟气脱硫工程已于2001年年初投入运行。2015年底该企业已关停所有燃煤机组，目前全部利用天然气发电，天然气属清洁能源。

半山电场高度重视噪声防治，委托北京绿创声学工程设计研究院进行噪声专项设计，并编制完成了《杭州华电半山天然气热电联产项目噪声控制工程专项可行性研究报告》，投资7802万元用于噪声治理，提供降噪东北、东南和南侧厂界噪声贡献值可以控制在50dB(A)以内。2015年浙江省环境监测站对《杭州华电半山天热气热电联产项目》进行了环境保护设施竣工验收监测，厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类要求，夜间厂东界噪声超标，超标3.5-6.9dB，其余厂界噪声符合相应标准要求。

本项目位于杭州华电半山发电有限公司南侧，距离约335米，通过距离衰减后杭州华电半山发电有限公司噪声对本项目影响较小。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期污染防治措施

### 施工期废气

本项目施工期间产生的大气污染物主要为各类施工作业，砂石料、水泥、石灰的装卸、投料、运输过程中产生的扬尘和建筑材料运输时产生的汽车尾气等。

1、扬尘防治

扬尘是施工期大气污染源的主要来源，扬尘污染来源包括基础土石方的挖掘、堆放、回填和清运过程，建筑材料(水泥、白灰、砂子等)运输、装卸、堆放、挖料过程，及各种施工车辆的行驶、施工垃圾堆放等。根据《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》 等，施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要防治措施，减少施工扬尘对周围环境的影响，具体要求如下：

（1）建筑施工场地必须安装扬尘在线监测仪，设置不低于2.5m的硬质密闭围挡，安排保洁人员每日对施工现场进行1～2次的清扫，清扫前对路面进行洒水，同时加强北侧清扫和洒水的频率。天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的湿润。

（2）施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿。水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取苫布全覆盖措施。

高处物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛洒。施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。

（3）施工道路面层可采用礁渣、细石、沥青或混凝土，以减少道路扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场。施工场地出入口放置防尘垫，保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。

（4）应制定施工场地、车辆进出道路等的洒水降尘制度，配备洒水设备并指定专人负责。一般洒水频率不得少于4次/天，如遇连续高温或风速较大等天气，应增加洒水频次来有效控制扬尘污染。

（5）应使用商品混凝土，必须在现场搅拌混凝土的，应经相关部门审批同意，并做好相应洒水、喷淋等防治措施，且不得超过审批规定期限。

应尽量使用成品石材，如确需进行加工的，应合理布置加工平台，并采用水喷淋降尘。

（6）基础施工期间，应尽可能采取措施加快工程进度。施工产生施工垃圾、废弃土石方等应及时外运至指定地点处理，缩短堆放的危害周期。

（7）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工。建筑材料轻装轻卸；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

2、其他废气防治

（1）施工机械采用轻质柴油，尽量采用电能，减少废气排放；

（2）合理使用施工机械和车辆，并做好施工车辆和施工机械的维护和保养，减少车辆、机械设备的非正常工况排气。

合理安排施工运输工作，制定合理车辆运输线路，施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。

（3）施工工地严禁焚烧垃圾。

（4）建设单位和物业管理方应加强装修期环保管理和宣传，积极引导和鼓励住宅业主采用绿色环保装饰装修材料和设备等。

项目施工期按上述要求落实各项废气防治措施，施工期的废气污染将得到有效控制，对周围环境影响小。

### 施工期废水

施工期产生污水主要包括：施工中产生的泥浆水，施工机械和车辆等的冲洗废水，施工机械、设备维修等产生的含油废水，以及施工人员产生的生活污水等。

1、施工废水防治

项目产生的施工废水主要包括：施工产生的泥浆水，施工机械和车辆等的冲洗废水，施工机械、设备维修等产生的含油废水等。

（1）项目施工中地下层及建筑基础施工开挖产生的泥浆水，须集中收集并经三级沉淀处理后，回用于项目施工，及场地、道路洒水抑尘和车辆冲洗等。

（2）设立专门的施工车辆冲洗区，进出施工场地车辆冲洗产生的冲洗废水经排水沟/渠等集中收集，排至专门的沉淀池，经三级沉淀处理后回用于车辆冲洗及工地其他施工作业中。

（3）施工场地内设立专门的施工机械、设备维修区，机械、设备维修过程及维修区地面冲洗产生的含油废水，经排水沟/渠集中收集，排至专门的隔油沉淀池，经隔油、沉淀处理后，回用于车辆维修冲洗及其他施工作业中。

（4）项目施工中产生的泥浆水及项目其他施工废水，若不能及时、完全回用于各项施工作业中，确需排放的，须预处理达标后纳管排放。严禁未经处理，直排至周边河道。由于本项目所在地附近为杭钢河，本环评要求对施工废水采用三级沉淀，在雨水井前设置沉淀池，确保地面开挖过程中，在雨水的冲刷下泥浆水不进入杭钢河，并在项目施工结束后对杭钢河进行清淤。

（5）做好建筑材料和建筑废料等的存放管理，避免因随意丢弃、洒落及雨水冲水流失等造成周边地表水体的污染。施工工地周界应设置排水明沟，使地表径流和施工泥浆水等一道经沉淀后回用于施工或达标纳管排放。

2、施工人员生活污水防治

施工场地内选择合适地点设置集中洗漱地点及临时厕所，施工人员洗漱废水、临时厕所粪便排水等生活污水集中收集达标后纳入市政污水管网。

项目施工期间严禁任何废水未经处理随意排放，项目按本环评要求落实各项废水防治措施，施工期产生的各类废水污染将得到有效控制，对周围环境影响小。

### 施工期固废

施工期产生固体废物主要包括：施工过程产生的建筑垃圾、弃渣及沉淀泥浆，项目完工后残留的建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材、板材等），施工人员产生的生活垃圾，及项目装修时产生的装修垃圾等。项目施工期产生各类固体废物，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置：

1、建筑垃圾、弃土、弃渣、沉淀泥浆等：

（1）建筑垃圾中钢筋等可回收物料应回收，不可回收的原则上作为填方材料或其他用途（项目地基处理、绿化等）回用于项目施工中，或者用于其他城市建设中（如路基铺设等）。

（2）不能回用的，应及时清运处置，尽量缩短在工地的堆存时间；确需暂时存放的，应在施工场内选点集中存放，不能与生活垃圾、工业垃圾等混合堆放，并做好扬尘防治、防流失等措施。

（3）外运处置须按照相关部门规定和要求办理必要手续，确定处置去向、运输方式等，并须及时运至指定处置场处置；外运过程中加蓬盖，防止沿途撒落。

2、项目完工后残留的建筑材料、项目装修时产生的装修垃圾：应及时收集集中堆置，缩短堆放的危害周期，并按相关管理部门要求统一清运处置。

3、生活垃圾：施工场地设立临时垃圾收集点，施工人员产生生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运，严禁随处散失。

### 施工期噪声

根据我国环境噪声污染防治法第二十七条：“在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声时，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。”因此，在建筑施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准和规定，对施工场界进行噪声控制。

项目施工期间产生噪声具有阶段性、临时性和不固定性等，且不同施工阶段使用设备不同，产生的噪声值也不同，多台机械设备同时作业时，产生的噪声产生叠加可使噪声值增加3~8dB（A），从而在空旷地带的传播距离更远。

为减少项目施工期噪声排放对周边环境及敏感点的影响，根据《杭州市环境噪声管理条例》、《杭州市区建设施工噪声管理程序》等规定，采取以下措施：

（1）严格遵守相关法律法规对文明施工的要求，并应配合相关部门做好对周围居民的协调、解释工作；严格执行和落实各级环保部门和有关部门对工地施工的环保管理要求和措施。

（2）根据施工作业实际，尽量采用低噪声施工工艺和设备：各类机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。项目周边设置隔声设施，最大限度降低对附近居民的影响。

（3）减少高噪声设备的使用、降低设备的噪声排放：对各类噪声设备进行定期维护、保养，减少和避免因设备部件松动、损坏等非正常运转造成的噪声级增加；同时尽量减少高噪声施工设备的使用，对暂不使用的设备应立即关闭。

（4）控制施工交通噪声：施工运输车辆进出施工现场、途径噪声敏感点等时应减速慢行，并制定合理车辆运输线路，减少鸣喇叭；尽量减小夜间运输量，夜间杜绝鸣喇叭；对运输车辆进行定期维修、养护。

（5）合理安排施工工期、施工作业流程和时间等：事先制定完善的施工计划，合理安排施工工期，尽量避免同时使用大量高噪声设备。

（6）制定和落实各类机械操作规范、施工作业流程及规定等：在施工（如机械操作、模板、支架拆卸等）中，减少因碰撞、摔扔等违规或非正常操作产生的额外噪声级；尽量少用哨子、钟、鸣笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。

（7）合理布局施工场地：尽量避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部噪声级过高。施工中尽量利用工地已建/完成建筑物或临时设施作为声障，达到自我缓解噪声的效果。

加强对施工人员的教育，减少人员的社会生活噪声对周边居民的影响。

装修阶段高噪声设备如木工锯、切割机、磨石机等，应尽量置于室内，设置必要的隔音设施，保证噪声达标排放。

（8）施工管理要求：应组建质量管理机构，制定质量管理办法，建立质量保证体系，实行质量责任制，配备质检技术人员等。

建设单位应督促施工单位做好施工噪声防治自律工作，确保项目文明施工；并要求加强对一线操作人员的环境意识教育和培训，提高操作人员环保意识，作业过程尽量轻拿轻放，避免因人为原因（如敲打管道等）等引起的噪声污染。

（9）严格控制夜间施工：

根据《杭州市环境噪声管理条例》、《杭州市区建设施工噪声管理程序》等的规定，除因生产工艺要求以及交通限制确需在夜间进行施工作业的除外，禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业。因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明；因交通限制确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地公安机关交通 管理部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。

（10）应使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（11）施工场地设置临时隔声设施：在高噪声设备施工区域周边设立一定高度的硬质围挡等临时隔声设施。

项目施工期间除采取以上噪声防治措施外，还应与周围居民建立良好的关系，在作业前予以通知，求得大家的理解；此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。

对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的关系，对受施工干扰的居民应在作业前预以通知，求得大家的理解。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。

### 施工期生态环境

根据现场调查，本工程拟建地现状为空地，场地内植被主要为少量杂草，无珍贵保护植物物种分布。在工程施工过程中，拟建地块内现状植被将遭到破坏，因植被种类简单，为常见物种，且适应性强，生长范围广，因此施工期不会对区域植被造成重大影响。而且在平面设计过程，充分考虑了厂区的绿化建设，并将种植一定数量的乔木、灌木，可使拟建地生态环境得到改善。

此外，在施工建设过程中，原有地表植被遭受不同程度的损坏，会造成水土流失，主要表现为：工程拟建地原有植被破坏后并不能立即建成新建筑物，在这段建设过程中，造成土地裸露，容易引起土壤侵蚀；工程挖掘出的土方一般也不会立即处理，若土方堆放时不采取措施，降雨时，特别是暴雨频发季节，泥砂易被冲走，造成暴雨径流环境影响，产生水土流失。为减小施工期水土流失对周围生态环境的影响，施工期应采取以下水土保持措施：

（1）工程措施：开挖、填筑边坡挡土墙防护，边坡采用砌石护坡，建设范围建立完善排水系统，表土剥离，妥善堆放并防护，且尽量远离周界设置，弃渣场设置挡土墙抑制扬尘产生、设置排水设施并进行土地整治，水体周边护岸，施工场地进行土地整治绿化区域土地平整；

（2）植被措施：对场地周围植被和裸露土地林草植被进行保护和恢复，渣场撒播草籽或种植林木恢复植被，施工场地恢复林草植被；

（3）临时措施：建设范围周边设施工围墙，施工过程开挖临时排水沟，设置沉沙池，水流经沉沙池后回用于场地抑尘洒水，建设区域出口设置洗车平台，减少对周边道路影响，临时堆料（土）边坡控制稳定并坡脚拦挡；

（4）管理措施：多余土石方其他项目综合利用，建设范围调整竖向设计，减少挖填土石方量，土石方运输采用封闭方式，及时清理沿途撒落土石，采用商品混凝土减少施工场地占地，保留植被较好区域林草植被，减少扰动土地面积。

项目施工期对环境的影响是暂时的，在做好以上措施的基础上不会对周围环境产生较大影响。

## 营运期污染防治措施

### 废气污染防治措施

本项目废气主要为污水处理站恶臭、地下车库汽车尾气、燃气锅炉燃料废气、厨房油烟废气和试剂废气。

1、污水处理站恶臭防治措施

本项目将污水处理站布置于地下室，为地下式钢砼结构，各池体均采取全密闭形式，在全封闭的调节池、接触氧化池、污泥池、沉淀池等池体内设置臭气收集风管，臭气收集后经“水喷淋-除雾器-光催化-碱喷淋”处理后引致1#楼顶排放，排放高度约60m。排风风量为2000m3/h，处理效率在90%以上，实现稳定达标排放。

2、汽车尾气防治措施

项目地上停车场空间开阔，分布较分散，汽车尾气不会集中排放，污染物稀释扩散条件良好，对附近大气环境影响不大。

本项目地下车库设有机械通风措施，地下车库产生的尾气经竖井通至3#屋顶排放，排放高度约50m。HC及NOX污染物排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准。该项目占地面积较大，有利于空气的扩散.且地下停车场安装高效风机，室外空气扩散较快，所以拟建项目建成后产生的机动车尾气不会改变当地环境空气质量。

为保证医院内空气质量，减少停车场汽车尾气排放对大气环境的污染，同时在临街周边，种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对大气环境也将起到一定的净化作用。

3、燃气锅炉燃料废气防治措施

本项目燃气锅炉采用低氮燃烧，燃料废气竖井引至楼屋顶排放，污染物排放可以杭州市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 3301/T 0250-2018）中表1“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中“燃气锅炉”的限值要求。

4、厨房油烟废气防治措施

为解决项目厨房油烟废气污染，改善操作人员工作环境，本项目采取如下措施：①食堂厨房油烟废气经脱排油烟机过滤后，由竖井引至1#楼屋顶，再经静电除油器除油后高空排放（处理效率85%以上），排放高度约60m；②加大厨房通风量，保证厨房内的适当负压，防止污染物外逸。③为改善厨师等操作人员的工作环境，采用局部空调送风方式：在夏季利用空调向工作点送凉风，冬季则直接向工作点送室外风。④定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行。

5、试剂废气及其它废气防治措施

生活垃圾收集点恶臭的产生与保洁、及时清运密切相关，本项目使用密闭垃圾箱进行垃圾收集，医院单位加强区内垃圾收集的袋装化水平，避免垃圾露天堆放，同时做到当日清运，特别是夏季气温高，瓜皮果壳等有机成分较多时，更应科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出，日产日清，防止蚊蝇滋生；并定期对收集点进行消毒处理。

医院内浑浊空气，医院需加强消毒工作，常规消毒措施采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量。

本项目涉及传染病的门诊，需在门诊内设立排风，保持室内5～10Pa负压，并安装高效空气过滤器对空气进行过滤消毒。

另外，需加强医院楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，以减少各种药品及试剂气味在室内的累积。

### 废水污染防治措施

本项目运营期的排水体制应采用雨污分流制、室内污废分流，雨水全部收集后就近排入市政雨水管网。粪便污水进化粪池处理，厨房含油废水经地下二层成套隔油设备处理，放射性污水经缓冲式连续衰变池进行处理、传染病废水经消毒处理后汇同其他非传染病医院污水、恶臭处理喷淋废水、地下室冲洗废水和洗衣废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准，后排入市政管网，纳至杭州七格污水厂处理厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准后排放。

本项目设置感染科，但并未专门设置传染病房，传染性废水产生量较少。本项目放射性废水和影像科废显影液属于辐射部分，由建设单位另行委托相关单位编制专题评价。本项目口腔科不采用含汞材料，无含汞废水产生。本项目采用溶血素、试纸袋等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清的检验，无含氰废水产生，医院在病理血液检查及化验等工作中采用成品的试剂盒化验，不使用重铬酸钾、铬酸钾等化学品，不会产生含铬废水；项目配套化验室在进行化验分析时会用到少量的酸性试剂，所产生的废液经收集后委托有资质单位回收处置，无酸性废水产生。

废水处理工艺合理性分析：根据本项目废水设计方案：结合本项目建设情况及远期发展规划，拟建一座1200t/d的污水处理站。本项目废水产生量为848.9t/d，故拟建污水站有足够的容量处理本项目产生的废水。

污水处理工艺各环节预测去除率见表6-1；工艺流程图见图6-1。

表6-1  污水处理工艺各环节预测去污效率

| 处理单元 | 项目 |
| --- | --- |
|  | CODcr(mg/l) | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N |
| 格栅井+调节池 | 进水 | ≤650 | ≤300 | ≤300 | ≤120 |
|  | 出水 | ≤585 | ≤300 | ≤270 | ≤120 |
|  | 去除率 | 10% | / | 10% | / |
| 初沉池 | 进水 | ≤585 | ≤300 | ≤270 | ≤120 |
|  | 出水 | ≤585 | ≤300 | ≤90 | ≤120 |
|  | 去除率 | / | / | 67% | / |
| 接触氧化池+二沉池 | 进水 | ≤585 | ≤300 | ≤90 | ≤120 |
|  | 出水 | ≤180 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
|  | 去除率 | 69.20% | 76.60% | 44.40% | 66.67 |
| 消毒池 | 进水 | ≤180 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
|  | 出水 | ≤180 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
|  | 去除率 | / | / | / | / |
| 纳管标准 | 250 | 100 | 60 | 45 |

图6-1  废水处理艺流程图

根据本项目废水设计方案：该项目食堂废水经隔油池预处理、传染病废水经次氯酸钠预消毒后与其他医疗废水一并汇入调节池，确定废水生物处理工艺采用“接触氧化+沉淀+消毒”工艺，该方法是《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的处理工艺，抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低；无需污泥回流，运行管理简单，在技术上是成熟的、可靠的。本污水处理站进水水质较为稳定，经该工艺处理后，污水站CODcr和NH3-N等污染物的去除率详见表6-1。

由表6-1可见，本项目废水经该污水处理工艺处理后的废水排放浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，满足杭州七格污水处理厂的纳管标准（GB8978-1996《污水综合排放标准》中的二级标准），从严执行，且技术上是可行、可靠的。污水站主体采用接触氧化+沉淀+消毒工艺，消毒工艺采用次氯酸钠消毒工艺，废水经污水站处理消毒后，废水纳入市政污水管网，排入杭州七格污水处理厂，在技术上是可行的。

参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），应急事故池容积不小于日排放量的30%，本项目日排放量废水量约为848.9立方米，故本环评建议本项目应急事故池容积不小于255立方米。

### 噪声污染防治措施

（1）优先选用先进的低噪声产品；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（2）在高噪声设备上安装消声和减振设施，如在设备风机、水泵的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递；风机进出口装橡胶软接头，风机送回风管装消声器。

（3）尽量减少设备房的门窗面积，安装隔声门，机房运转时尽量关闭门窗。设备房内设置吸声体，吸声体需根据噪声的特性进行有针对性的选择，如变配电房的吸声材料宜采用吸收低频作用强的吸音材料，尤其是针对500Hz频率的吸音材料。

（4）高噪声源在布局上应尽量远离附近居住区。平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

（5）在冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫，以降低落水声，同时做好安装基础的减振措施；在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器；进风口处安装进风消声器（消声百叶窗）。

（6）食堂厨房做到合理布局并选用低噪声厨房设备；油烟净化设备及换气设备安装在室内，油烟净化器使用的风机要制隔声罩，要求隔声量>30dB；各类风机均选用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接，穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实，进出风口安装消声器，墙面风口加装消声通风百叶。

（7）临拱康路的住院楼，为保证医院病房内病人的生活环境。其需对临路侧医院病房采取安装隔声窗降噪处理措施。

（8）合理设计医院内给排水管道的走向，应尽可能利用地形条件将污水以自流方式外排，减少泵等机械设备的使用。

### 固体废物防治措施

本项目固废主要为医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理站产生的污泥以及化验废液。

（1）医疗废物

1）医疗废物的处理原则

根据我国医院垃圾污物处理的现状和有关医院垃圾污物处理的实践，对医院垃圾首先应分类收集，严格将有传染危害的垃圾和普通垃圾分开收集、回收利用有价值的物质，作到减量化和无害化，其处理基本原则如下：

① 分类原则。医院垃圾废物种类繁多、性质各异，在废物处理过程中，搞好分类是十分重要的，尤其是要将带有传染性的垃圾废料和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害垃圾废物和带菌垃圾废物的数量，以利于废物的回收利用和处理。

② 回收利用原则。固体废物也是一种可以利用的资源。不带传染性和未受化学污染的纸类塑料类及瓶罐等废物、木材金属玻璃等废料均可回收利用，或委托废品回收部门处理。

③ 减量化原则。减少污染物的体积数量是污染物处理的基本原则和目的之一，通过重复利用、破碎、压缩、焚烧等手段均可大大减体废物的体积和数量，缩小运输和最终处置所占用的空间。

④ 无公害原则。固体废物处理的目的是保护环境、保障人民身体健康，因此必须遵守各项环保及卫生法规标准要求，不能产生二次公害，如运输医院垃圾必需封闭，不能到处飞扬，垃圾堆放时间不能过长，不应腐败产生臭气等。

⑤ 分散与集中处理相结合的原则。分类收集的废物可以分别进行处理，有的需要高压灭菌，有的可以清洗或用化学药剂浸泡消毒，也可集中进行处理。

2）医院污物的收集、运输和存放

在参考国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，及卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等，本评价提出以下污染防治措施：

分类收集：废弃物的收集是否彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A）损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；B） 病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；C）一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；D）一般不可燃废弃物，如输液瓶等；E）病理组织等；F）化学试剂和过期药品等，有机、无机，液体、固体必须分开收集。

分类处置：医疗废物、废药物、药品委托有资质的单位进行安全处置。

① 收集容器规定

收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）要求。

盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状 如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；、包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上医疗废物警示标识。

利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗； 周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。 箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2 mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

② 分类收集

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

本项目医疗废物分类收集后，委托有资质的单位进行安全处置；手术后的人体组织、器官等宜送火葬场处理。

③暂时贮存要求

项目各医疗废物产生点将分类收集的医疗废物运送至医院医疗废物暂存点。医疗废物的转运应由专人负责，定期到护理单元、医疗科室收集医疗废物，至少每天一次，一些医疗废物产量较高的科室可能需要每日两次，确保产生点不积累医疗废物。

医疗废物经收集后统一送至医院医疗废物暂存点，项目医疗垃圾暂存点必须按规范于在医院空地进行设置。本项目医疗废物暂存点拟设于供应室，专门用来储存医疗废物，不能用于其他任何用途。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

④医疗废物的交接

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

⑤医疗废物的运输

医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》(GB19217)。

运送车辆应配备：《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。

⑥事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

（2）生活垃圾

医院产生的普通生活垃圾包括果皮、塑料、纸张、清扫垃圾、废包装物等，夏季生活垃圾易产生腐臭味，若不及时收集，会干扰居民生活；生活垃圾的随意抛弃也会影响居民生活，同时也会破坏周围景观。医院各科室生活垃圾统一收集后，送至生活垃圾收集站，然后交由市政环卫部门统一处理处置。

（3）餐厨垃圾

医院食堂产生的餐厨垃圾主要为食物残渣，统一收集后委托有资质单位处置。

（4）污水处理站污泥

污泥处理是医院污水处理的重要组成部分，在医院污水处理过程中，污水中所含80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，这些污泥如不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法，如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒以及辐照消毒。为了便于操作，针对调节沉淀池、沉淀池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾，采用氯化消毒方法，有效氯投加量为2.5%～5%，将一定量的氯化剂投加到污泥池内搅拌混合，经过一段时间接触反应，污泥中的致病菌和蠕虫卵即可被杀灭。污泥经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“医疗机构污泥控制标准”后，委托有资质的单位进行安全处置。

（5）化验废液

化验废液主要为废酸、废试剂等，需按危险废物管理，收集后同医疗废物一起委托有资质单位处置。

### 地下水污染防治措施

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或者废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分后解输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层、地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢：反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染重。

项目可能对地下水质造成影响的装置主要为地下污水处理站和危废暂存间。本项目污水处理站采用地下式钢砼结构。若污水处理站设备密闭性或主要构筑物和危废暂存间防渗性能不佳，造成跑冒滴漏，导致污水渗漏，若该处土层或岩层又是透水的，则会下渗污染地下水。污水处理产生的污泥等废物如管理不善，不能及时清运，其堆放产生的渗滤液下渗，也会造成地下水污染。采取的防渗措施：为防止地下水的污染，应从源头上控制污染物对地下水的影响。

本项目污水处理站及事故池的设计参考《石油化工企业防渗设计通则》（Q/SY1303-2010)重点污染防治区采取复合防渗结构相关要求，主体污水处理设备采购及安装要求提高强度、密封性和防腐蚀性，污水处理站的污水收集管网的管道采用柔性防渗措施。医疗废物暂存间等设计严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001)及《关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）等相关标准要求采取防腐防渗措施。本项目污水处理站采用地下式钢砼结构，污水处理站各类池体、底部基础均采取防渗措施，防渗系数K≤10-10cm/s。

### 事故应急措施

（1）加强对检验科等存在化学试剂的科室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。

（2）结合化学试剂的理化性质，严格控制检验科等存在化学试剂的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的化学试剂。

（3）加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。

（4）定期对项目污水处理站污水排放口、化粪池生活类废水排放口出水水质进行监测，一经发现问题及时将事故废水引入事故池，采取应急措施，将事故废水排放对水环境的影响降至最低。结合项目工程分析，要求医院在污水处理站旁边设置事故应急池，不小于255m3。

（5）废水处理站日常运行时设专人管理，并制定突发事故应急预案。明确应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；制定应急响应程序和人员调动系统和程序；配备应急设备、设施、材料；制定应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；提供应急医疗救护与公众健康保证的系统和程序；制定应急状态终止与事故影响的恢复措施；进行应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；建立事故的记录和报告程序以及废水处理站运行监察体制。

（6）加强对医护人员的环境风险防范教育，最大限度地杜绝医疗操作失误的出现，防止致病微生物通过血液、体液传播的途径。

（7）做好医院消毒工作，把住致病微生物的呼吸道传播途径。

（8）树立环境风险意识。该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（9）加强资料的日常记录与管理。加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

### 传染病门诊区域措施

（1）发热门诊与肠道门诊应完全分隔，做到空气气流互不相通。发热门诊空调通风系统做到独立设置。

（2）传染病专用门诊应分设发热病人、肠道病人的专用出入口和医务人员专用通道。传染病专用门诊应增设清洁物品和污染物品的出入口。各出入口应设有醒目标志。

（3）传染病专用门诊内应设有污染、半污染和清洁区，三区划分明确，相互无交叉，并有醒目标志。

（4）传染病专用门诊应设置医务人员更衣室，在半污染区与清洁区之间设置符合要求的第二次更衣区。

（5）传染病专用门诊业务用房应保持所有外窗可开启，室内空气保持流通。

（6）传染病专用门诊的空调系统应独立设置，禁止使用下列空调系统：循环回风的空气空调系统；不设新风，不能开窗通风换气的水－空气空调系统；既不能开窗、又无新风、排风系统的空调系统；绝热加湿装置空调系统。

（7）传染病专用门诊内应设置专用的消毒室。

（8）各业务用房必须安装紫外线灯，配备非手触式洗手装置、消毒箱、纱窗纱门、防虫防鼠等消毒隔离和卫生设施。

### 项目污染防治措施汇总

根据上述分析，对各项污染防治措施进行汇总，并对其预期治理效果和所需投资情况进行了分析统计，具体见表6-2、表6-3。由表可知，本项目环保投资大约需228万元，占本项目总投134399万元的0.17%，在建设方可接受范围之内。

根据同类型项目工程实践可知，项目所采取各项环境保护措施在技术上已经较为成熟，可以达到相应的治理效果要求。因此，本次评价针对项目所提出的环境保护措施在技术上是可行的，效果是可达的。

表6-2  施工期环境保护措施及投资估算一览表

| 污染物 类别 | 污染因子 | 防治措施 | 预期治理效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | ①要加强现场管理，做好文明施工和标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。 ②洒水抑尘是控制施工期道路扬尘的有效手段，每天洒水4～5 次，可使扬尘减少 70%左右，可有效地控制施工扬尘，尽量缩减TSP污染范围。同时限速行驶及保持路面清洁，也是减少施工场地车辆扬尘的重要手段。 ③在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。 ④露天堆场产生的扬尘主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制扬尘的有效手段，同时应禁止在大风天进行搅拌等作业。 ⑤建议施工单位应加强施工管理，合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放的管理。 ⑥在施工场地或项目周围设立围墙，减少扬尘对周围环境的影响。 ⑦施工单位必须做到“六个100%”，即施工现场100%围栏、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏、暂不开发的场地100%绿化。 ⑧建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的控制扬尘的措施，并取得大家的共同理解。 ⑨安装扬尘在线监测仪。 | 减少施工扬尘对周围环境的影响 | 10 |
| 废水 | 施工废水 | 施工生活污水经临时化粪池预处理后定期清运；施工泥浆废水经过集水、沉淀池沉淀后排入杭钢河，施工结束后对杭钢河清淤。 | 达标排放 | 10 |
| 固废 | 建筑垃圾 | 施工场地应设置临时垃圾收集点，废建材要回收利用，弃土、弃渣用于填埋场地、筑路； | 不外排 | 2 |
| 固废 | 生活垃圾 | 及时将垃圾运到指定点处置，由环卫部门清运处置。 | 不外排 |  |
| 噪声 | 施工噪声 | ①加强噪声源控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对冲击式打桩机安装减震装置，对高噪声的电机安装隔声罩，对空压机的进气口安装消声器，砂轮机、切割机及电锯等设备的使用尽量安排在室内进行；暂不使用的设备应立即关闭。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；不得使用冲击式打桩机； ②合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00 期间施工。 ③合理布局施工场地：避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。 ④建设管理部门应加强对施工噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响； ⑤控制施工交通噪声。适当限制大型载重车辆的车速，杜绝鸣喇叭；对运输车辆定期维修、养护。施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑥严格控制夜间施工。建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民，以求得大家的理解，同时应采取隔声降噪措施，减少夜间施工噪声对周边环境的影响。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | 2 |

表6-3  运营期环境保护措施及投资估算一览表

| 污染物 类别 | 污染因子 | 防治措施 | 预期治理效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水站恶臭 | 收集后先通过“水喷淋+除雾器+光催化+碱喷淋”工艺处理后引至1#楼顶排放，排放高度约60m，需设置采样孔和采样平台。 | 周围环境的影响较小 | 20 |
|  | 汽车尾气 | 地面停车场地周围应加强绿化，而且应最大化地进行绿化，立体绿化种植。地下车库的换气率为6次/h，地下车库汽车尾气引至3#楼屋顶排放，排放高度约50m，需设置采样孔和采样平台。 | 周围环境的影响较小 | -- |
|  | 天然气燃烧废气 | 采用低氮燃烧器，天热气燃烧废气经收集后至2#楼屋顶高空排放，排放高度约60m，需设置采样孔和采样平台。 | 周围环境的影响较小 | -- |
|  | 油烟废气 | 安装经脱排油烟机过滤后，由竖井引至1#楼顶排放，再经静电除油器除油，排放高度约60m，需设置采样孔和采样平台。 | 周围环境的影响较小 | -- |
|  | 试剂废气 | 加强通风。 | 周围环境的影响较小 | -- |
| 废水 | 医疗废水 | 废水中的食堂废水经隔油池预处理、传染病废水经预消毒、后与其他医疗废水一并汇入调节池纳入污水处理站，经污水处理站预处理后预计能达到《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中表2预处理标准，通过市政污水管网排入杭州七格污水处理厂，最终排入钱塘江。 | 达标排放 | 150 |
| 固废 | 生活垃圾 | 可回收利用的部分充分回收利用，其余垃圾实行袋装化，密闭容器存放，集中收集后由环卫部门清运处置。 | 不外排 | 2 |
|  | 餐厨垃圾 | 收集后委托有资质单位处置。 | 不外排 | 2 |
|  | 医疗废物和化验废液 | 医疗废物和化验废液及时收集，按相关要求设置医疗废物暂存房，废物暂存设施应当单独设置，且应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，废物收集消毒后委托有资质单位进行处理。 | 满足《医疗废物集 中处置技术规范》，对 周围环境无影响 | 5 |
|  | 污水站污泥 | 收集消毒后委托有资质单位进行处理。 | 满足《医疗机构水 污染物排放标准》 |  |
| 噪声 | 噪声 | ①优先选用先进的低噪声产品；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②在高噪声设备上安装消声和减振设施，如在设备风机、水泵的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递；风机进出口装橡胶软接头，风机送回风管装消声器。 ③尽量减少设备房的门窗面积，安装隔声门，机房运转时尽量关闭门窗。设备房内设置吸声体，吸声体需根据噪声的特性进行有针对性的选择，如变配电房的吸声材料宜采用吸收低频作用强的吸音材料，尤其是针对50Hz频率的吸音材料。 ④高噪声源在布局上应尽量远离附近居住区。平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 ⑤在冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫，以降低落水声，同时做好安装基础的减振措施；在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器；进风口处安装进风消声器（消声百叶窗）。 ⑥食堂厨房做到合理布局并选用低噪声厨房设备；油烟净化设备及换气设备安装在室内，油烟净化器使用的风机要制隔声罩，要求隔声量>30dB；各类风机均选用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接，穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实，进出风口安装消声器，墙面风口加装消声通风百叶。 ⑦临拱康路的住院楼，为保证医院病房内病人的生活环境。其需对临路侧医院病房采取安装不低于15 dB（A）双层中空隔声窗降噪处理措施。 ⑧合理设计医院内给排水管道的走向，应尽可能利用地形条件将污水以自流方式外排，减少泵等机械设备的使用。 | 达标排放 | 20 |
| 其他 | 绿化。 | 减少环境影响 | 5 |

# 环境影响经济损益分析

## 环保投资估算

根据国家规定，所有建设单位在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，建设单位在采取先进设备和工艺的同时，还必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气和噪声的达标排放。

为有效的控制建设项目实施后对周围环境可能造成的影响，实现污染物达标排放和总量控制目标，建设项目应有一定的环保投资用于污染源的治理，并在项目的初步设计阶段得到落实，以保证环保设施和主体工程做到“三同时”。

本项目总投资134399万元，其中环保投资约228万元，占总投资的0.17%，主要用于污水处理站、废气治理、噪声控制、固体废弃物收集等。

表7-1  项目环保投资估算

| 序号 | 阶段 | 分类 | 环境污染防治项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 废气 | 扬尘在线监测仪、防尘网（布）、围栏 | 10 |
| 2 |  | 废水 | 临时化粪池，施工废水沉淀池，生活污水清运、沉淀池 | 10 |
| 3 |  | 固废 | 垃圾收集设施 | 4 |
| 4 |  | 噪声 | 噪声防护 | 2 |
| 5 | 营运期 | 废气 | 恶臭废气收集处理系统 | 20 |
| 6 |  | 废水 | 污水收集、处理设施、应急排放池（规范化排口（带有三角堰）、监控装置） | 150 |
| 7 |  | 固废 | 一般固废的贮存场所 | 2 |
|  |  |  | 医疗固废的贮存场所 | 5 |
| 8 |  | 噪声 | 声源隔声、消声、吸声、隔振等综合措施 | 20 |
| 9 |  | 绿化 | 以落叶阔叶、常绿阔叶和藤木植物为主的绿化林带 | 5 |
| 总计 | 226 |

## 环境经济损益分析

### 环境效益

建设项目建成后，将会产生水、噪声、固废以及生态等方面的一系列不良环境影响，在一定程度上会降低当地的环境质量。但本项目中产生的污染物在治理措施上比较成熟和可靠，只要严格落实相关的环保措施，确保污染物达标排放，可大大减轻了对周围环境影响。

## 社会效益分析

本项目为综合医院建设项目，该分院的建设有利于地块周边的开发建设，通过建设医院发展健康产业园，提升拱墅区的影响力，有利于形成健康产业生态链。将医院、养老院、医疗论坛及会展、半山山坳打造成休闲体检中心，与显宁寺高端禅修中心，半山国家森林公园，独城公园等点进行串联，发展和培育出护理和康复服务、养生保健服务、健康管理服务、健康信息等相关支撑产业，为拱墅区的发展注入新的活力。建成后可为拱墅区及周边区域居民提供更为专业和便利的医疗服务，提高当地居民的生活质量，对可持续发展、构建和谐社会起到良好的促进作用。因此，本项目的社会效益明显。

## 经济效益分析

工程建设是一把“双刃剑”，但经过采取一定的环保措施后，这些破坏和干扰得以减轻甚至对原先的自然环境、社会环境和生态环境产生了一定的正效益。对本项目而言，项目建设所产生的社会效益显著。对环境而言，有利有弊。

经分析，本项目的社会效益、经济效益和环境效益将远大于环境经济损失。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理目的

本工程建成投入使用后会对周围环境产生一定的影响，因此必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

### 环境管理机构

根据《中华人民共和国环境保护法》以及国务院令第682号令《建建设项目环境保护管理条例》所规定的环境保护管理权限，项目的环境管理机构职责是根据项目的环境影响报告书提出各项环保要求，并负责工程的环保设施的验收，同时对本项目在营运期的各项环保措施的落实实施进行具体的监督和指导管理。

建设单位应将评价报告中提出的环保措施落实到各项工程设计之中，建设单位主管部门、环保管理部门对环保措施的设计进行审查确定。

在项目的正常运管过程中，建设单位内部应设立环境保护科室和环保监测机构，负责和协调日常的环保管理及主要污染源、三废治理设施运行工况的监测工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入营运，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环保管理和监督部门实施对项目的环保情况进行监督管理。其基本职能有以下三个方面：a.组织编制环境计划(包括规划)；b.组织环境保护工作的协调；c.实施企业环境监督。

主要工作职责：

⑴拟订本单位环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则。

⑵对工作人员进行培训，提高全体工作人员对环境管理工作的认识。对从事固体废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

⑶负责组织污染源调查，填写环保报表。

⑷组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。

⑸加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。

⑹监督环境保护设施的运行与污染物的排放。负责组织污染事故的调查与处理。

### 加强环保管理

1、建立直属医院的环保科，便于管理和协调；

2、制定、完善医院的各项环保制度，包括环保人员的岗位责任制、环保设施运行管理制度、环保设备的维修保养、巡回检查制度、考核与奖惩制度等。

3、制定医院环保规划和环保设施运行计划，真正将环保工作纳入日常运营中去。

4、重点管理好环保设施的运行，尤其是废水和危险固废收集和处理系统的正常运行，严格遵守各项操作规程、及时处理异常情况。

5、严格管理用水，开展节水活动；在经营过程中，开展节能活动，应用节能措施、想方设法变废为宝、综合利用。

6、不断探索或引进新的设备和技术，坚持减少资源消耗、减少污染物的发生与排放。

7、加强对职工的培训和管理，以减少人为造成对环境的污染

8、医院有必要全面提升环境保护的层次，通过全员环保培训、建立完善的环保体系。

## 环境监测计划

根据导则及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），制定监测方案。

1、废水监测计划

在污水处理站排放口设置一采样点，医疗机构污水排放口应设污水计量装置和在线监测设备。

表8-1  废水污染源监测计划

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水总排放口 | 流量 | 自动监测 | GB18466 |
|  | pH值 | 12小时 |  |
|  | 化学需氧量、悬浮物 | 周 |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 月 |  |
|  | 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 季度 |  |
| 设施排放口 | 总α、总β | 季度 |  |

2、固废监测计划

污泥在处置清掏前，应进行细菌学监测。监测主要指标为粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌以及蛔虫卵死亡率。

表8-2  固废污染源监测计划

| 类别 | 粪大肠菌群数（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处置清掏前 | 半年1次 | 半年1次 | 半年1次 | 半年1次 | 半年1次 |

3、废气监测计划

本项目周围大气环境可定期委托检测机构监测。

表8-3  废气排放监控计划

| 排放形式 | 监测点 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 污水处理站废气排放口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 季度 |
| 有组织 | 油烟净化器出口 | 食堂油烟 | 年度 |
| 有组织 | 燃气废气出口 | SO2、NOX和颗粒物 | 年度 |
| 有组织 | 汽车尾气排放口 | HC、NOX | 年度 |
| 无组织 | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 季度 |

4、噪声监测计划

表8-4  噪声排放监控计划

| 污染物 | 监测点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 等效声级dB（A） | 本项目区域四周厂界 | 年度 |

## 医院竣工验收及管理要求

建设项目严格执行环保“三同时”制度，对环评报告书提出的污染治理措施要与主体工程一起“同时设计、同时施工、同时建设投产”，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法规规定，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照相关的程序和标准，组织对本工程配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。”

项目竣工环境保护验收应严格《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）要求进行。项目环保设施竣工验收内容与要求，见表8-5。

表8-5  环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标或拟达要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医院综合污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 污水处理设备 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求（氨氮、总磷参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》； |
| 废气 | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 收集后由“水喷淋-除雾器-光催化-碱喷淋”工艺处理后1#楼屋顶高空排放（60m） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求及《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005）中表3（污水处理站周边大气污染物最高允许浓度）规定的要求 |
|  | 地下车库 | 汽车尾气 | 尾气井收集后3#楼屋顶高空排放（50m） | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放浓度限值 |
|  | 锅炉 | 天然气燃烧废气 | 低氮燃烧，收集后2#楼屋顶高空排放（60m） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB3301/T0250-2018）中表1“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中“燃气锅炉”的限值要求 |
|  | 厨房 | 厨房油烟 | 经脱排油烟机过滤后，由竖井引至1#楼屋面，再经静电除油器除油后排放（60m） | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 构筑物隔声、消声器、设减震基础等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3、4类标准要求 |
| 固 废 | 医疗废物 | 设医疗废物暂存场所委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订），资源化、无害化 |
|  | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 化验废液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门定期清运 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）， |
|  | 餐厨垃圾 | 委托有资质单位处置 | 资源化、无害化 |

根据《中华人民共和国环境保护法》第四十五条规定，国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《排污许可管理办法（试行）》第四条规定，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。建设单位在排放污染物前应该按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）规定依法申请排污许可证。

## 总量控制

1、总量控制原则

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政发[2013]59号）、《杭州市“清洁排放区”建设暨大气污染防治2018年实施计划》（杭政办函[2018]85号），将二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCS纳入污染物排放总量约束性指标。

2、总量控制建议值

根据浙江省环保厅下发的关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（实行）的通知》（浙环发[2012]10号文件）；应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。

根据分析：本项目纳入总量控制指标的是CODCr、氨氮、NOx、SO2和烟尘。

（1）废水总量控制

废水总量控制值见表8-6。

表8-6  项目CODCr、氨氮总量控制建议值  单位：t/a

| 总量控制指标 | 产生量 | 纳管量 | 排环境总量 | 削减量 | 总量控制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 201.39 | 77.46 | 15.49 | 185.9 | 15.49 |
| 氨氮 | 37.18 | 10.84 | 1.55 | 35.63 | 1.55 |

根据浙环发[2012]10号文《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》等文件的要求，本项目为非生产性项目，建成投用后无生产性废水产生，产生的生活污水和医疗废水经医院污水处理站预处理达标后可排入市政污水管网，最终纳入七格污水处理厂集中处理后排入钱塘江。故本项目污染物CODCr和NH3-N无需进行区域替代削减。

（2）废气总量控制

废气总量控制值见表8-7。

表8-7  项目NOx、SO2总量控制建议值  单位：t/a

| 总量控制指标 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 总量控制值 | 消减比例 | 替代消减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1.11×10-2 | 0 | 1.11×10-2 | 1.11×10-2 | / | / |
| NOx | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.77 | 1:2 | 1.54 |
| 烟尘 | 1.23×10-3 | 0 | 1.23×10-3 | 1.23×10-3 | / | / |

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件的有关要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代。

根据《2018年杭州市环境状况公报》，杭州市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为40ug/m3，超出国家环境空气质量二级标准0.14倍，为细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市；根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，烧天然气锅炉不需要设置SO2、颗粒物排放许可。因此建议本项目对氮氧化物需进行2倍削减替代。

# 环境影响评价结论

## 建设项目审批符合性分析

1、符合环境功能区划要求

根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目位于“拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）”。本项目为医院，属于医疗卫生服务行业，不属于工业项目，且不涉及畜禽养殖和非生态型河湖堤岸改造，不新建入河排污口，不占用河湖湿地生境，故项目的建设基本符合该功能区的“管控措施”，且不在“负面清单”范围内，故项目符合“拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）”要求。

2、符合污染物达标排放要求

根据工程分析及达标排放可行性分析，经落实各项污染防治措施后，项目排放的各项污染物均能达到相应的排放标准。

3、符合总量控制要求

本项目纳入总量控制的污染因子主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOx和烟尘，分别为15.49t/a、1.55t/a、1.11×10-2t/a、0.77t/a和1.23×10-3t/a。根据浙环发[2012]10号文《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》等文件的要求，本项目为非生产性项目，建成投用后无生产性废水产生，产生的生活污水和医疗废水经医院污水处理站预处理达标后可排入市政污水管网，最终纳入七格污水处理厂集中处理后排入钱塘江。故本项目污染物CODCr和NH3-N无需进行区域替代削减。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件的有关要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代。根据《2018年杭州市环境状况公报》，杭州市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为40ug/m3，超出国家环境空气质量二级标准0.14倍，为细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市；同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，烧天然气锅炉不需要设置SO2、颗粒物排放许可。因此建议本项目对氮氧化物进行2倍削减替代，替代削减量为1.54t/a。

4、符合区域环境质量要求

项目建设不会区域水环境造成不良影响；空气环境可以达标；区域声环境亦能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类标准；固废可以得到妥善处置。

项目的建设会产生一定量的污染物，但采取相应的治理措施后，污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，能维持区域环境质量现状。

5、符合国家和省产业政策

本项目为医院项目，项目的建设符合国家和地区医疗卫生事业健康有序发展精神，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》的鼓励卫生服健康中医疗卫生服务设施建设；同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》规定的项目。对照杭州市发改委《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目为鼓励类。由此可见，建设项目的实施符合国家及地方相关产业政策要求。

## 建设项目概况

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块经杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局批复同意，该项目位于拱墅区康桥单元内，东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路。总用地面积39376m2，总建筑面积为172897m2，其中地上建筑面102377m2，地下建筑面积70520m2，估算总投资134399万元。

项目主要建设内容及规模为：“新建综合性医院，建设床位数1000床，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理用房、设备用房、后勤用房、地下室及其他配套设施工程等为一体的医疗综合楼”。

拟设诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、儿科、小儿外科 、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、精神科、传染科、地方病科、肿瘤科、急诊医学料、康里医学科、运动医学科、职业病科、临终关怀科、麻醉科、疼痛料、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像考科、中医科。

## 环境现状与主要环境问题

### 大气环境质量现状

区域内SO2、PM2.5、O3和NO2年均浓度同比2017年均有所改善。但所在区域为环境空气质量现状仍为非达标区。由监测结果可知，项目所在区域NH3、H2S等污染因子符合HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求。

### 地表水环境质量现状

本项目附近主要的水体为杭钢河，为了解项目所在区域的水环境现状，本环评引用2019年5月1日杭州河道水质APP公布的杭钢河拱康路断面的水质监测结果，该断面现状水质各因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质功能区要求，区域水质现状良好。根据杭州市环境监测中心站提供河道2015-2018年历年监测数据，至2018年杭钢河拱康路断面的水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质功能区要求，区域水质现状良好。

### 声环境质量

为了解项目拟建址周围环境现状，本评价委托浙江鼎清环境检测技术有限公司有限公司对项目拟建址四周厂界的环境噪声进行了监测，由监测结果可知，西侧厂界测点昼、夜间声环境质量现状能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的4类标准限值要求。其余3侧厂界各测点昼、夜间声环境质量现状均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准限值要求，项目所在地声环境现状良好。项目所在地声环境现状良好。

### 地下水环境质量现状

本项目拟建地块区域内的3个监测点位的地下水中：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。项目所在地的地下水环境质量较好。

### 土壤环境质量现状

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块土地利用性质原为三类工业用地、一类仓储物流用地和农林用地。其中杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区已开展场地环境调查和土壤修复，修复结果能满足医疗卫生用地筛选值要求。其他场地土地使用权人应该严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）中的要求进行土壤环境调查。

## 环境影响预测与评价结论

### 施工期环境影响评价结论

1、废气

本项目粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。如果建设单位实施和环评及环保部门提出的各项污染防治措施，本环评预测工程扬尘对地块附近影响在可承受的范围之内。

2、噪声

土建施工期噪声对该地块的周边地区影响较大，声级可增加1～8dB(A)；项目周界平均声级均超70dB(A)，夜间影响更为明显。本项目施工期机械运行噪声会对距离较近的附近居民的日常生活、工作及休息产生一定的影响。装修期噪声将会对周围声环境造成一定的影响，装修期相对于土建施工期影响时间较短，因此装修期间噪声对周围环境的影响可控制在允许的范围内。

3、废水

施工期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、泥浆废水。生活污水主要因子为CODcr、SS、油类等；含油废水主要因子为CODcr、油类等；泥浆废水主要污染因子为SS。以上施工期各类废水若处置不当，会对项目附近水体造成较大影响；但建设单位根据本环评要求及建议采取相应的污染防治措施后，则本项目施工期各类污水不会对项目附近水体造成不良影响。

4、固废

施工过程中产生的建筑、装修垃圾及施工人员生活垃圾，通过规范化处置或环卫部门统一处理后对环境影响不大。

### 营运期环境影响评价结论

1、废气

（1）污水处理站恶臭影响

本项目为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，本项目污水站位于地下室且采用地埋式污水站，把调节池、接触氧化池、污泥浓缩池、沉淀池产生的臭气收集起来，通过“碱液喷淋+除雾+光催化”工艺处理后引致屋顶高空排放，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。对周围环境影响较小。

（2）汽车尾气影响

本项目地面停车场汽车尾气产生量小，项目所在区域地形开阔，易于扩散，地面停车场汽车尾气对周围环境影响较小。

地下车库尾气收集后通过专用竖井至3#楼屋顶排放，HC及NOX污染物排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准，CO排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度的CO的限值（即CO浓度取30mg/m3）。对周围环境影响较小。

（3）燃气锅炉燃料废气

本项目燃气锅炉采用低氮燃烧，燃料废气竖井引至2#楼屋顶排放，污染物排放可以达到杭州市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 3301/T 0250-2018）中表1“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中“燃气锅炉”的限值要求。对周边环境影响较小。

（4）油烟废气影响

本项目食堂安装食堂厨房油烟废气经脱排油烟机过滤后，由竖井引至1#屋面，再经静电除油器除油后排放，油烟去除率按85%计算，则其油烟排放浓度约为1.95mg/m3，排放量为0.17t/a，经处理后的油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的大型排放标准，对周围大气环境影响较小，符合省餐饮的管理规定和《饮食业环境保护技术规范》要求。

（5）试剂废气影响

试剂气味散发量小且分散于整个医院的各楼层，只要保持医院楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，再加上对室内空气进行紫外线消毒处理，微量试剂废气对周围环境影响很小。

2、废水

本项目运营期室外排水采用雨、污分流制排水系统：各建筑屋面及地面雨水经汇集后就近排入市政雨水管网。废水经预处理后纳入污水处理站预处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，通过市政污水管网排入杭州七格污水处理厂，最终排入钱塘江，对项目周围水环境影响较小。

3、噪声

根据工程分析和预测分析，本项目产生的噪声不大，并噪声源经距离衰减后，能够实现场界达标排放，并对周边环境基本没有影响。

4、固体废物

本项目医疗废物、化验废液、污水站污泥消毒收集后由委托有资质单位处置；餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置，生活垃圾做好分类收集，并由环卫部门及时清运和处理，对环境影响很小。

5、生态环境

本项目位于杭州市拱墅区康桥单元内，东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路。本项目需要进行土建工程，经现场踏勘，项目周边无珍稀野生动植物，同时周边也无古树名木。因此，不涉及国家及浙江省保护动植物。只要做好运营期污染防治工作，维持污染治理设备的正常运转，并加强医院周边的绿化，项目对周围生态环境的影响是在可接受范围的。

6、外环境影响分析

根据项目周边环境现状情况，项目西侧20m处为拱康路。其交通噪声可能对本项目产生交通噪声影响。要求项目西侧窗户采用隔声窗，使项目室内能满足GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》中室内噪声级标准。

## 三线一单的符合性分析

1、生态保护红线

本项目位于杭州市拱墅区康桥单元内，不在自然生态红线区范围内。

2、环境质量底线

根据《2018年杭州市环境状况公报》，2018年大气环境SO2、NO2、PM10年均值，CO24小时平均值、O3日最大8小时平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，但PM2.5年均值略有超标现象。因此本项目所在区域富阳区为环境空气质量不达标区。杭州市制定和实施减排方案和计划，随着减排计划的实施，氮氧化物、二氧化硫及烟尘排放量持续减少；随着《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》的推进，全面推进清洁排放区、清新空气示范区建设，大幅削减大气主要污染物排放总量，明显改善环境空气质量，确保区域空气质量达标。

根据监测结果可知，项目空气环境中非甲烷总烃监测值达到《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，特征污染物NH3、H2S满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中的附录D标准要求。

为了解项目所在区域的水环境现状，本环评引用2019年5月1日杭州河道水质APP公布的杭钢河拱康路断面的水质监测结果，各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅵ类标准的要求，本项目所在区域水体环境质量现状良好。根据杭州市环境监测中心站提供河道2015-2018年历年监测数据，至2018年杭钢河拱康路断面的水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质功能区要求，区域水质现状良好。

由监测结果可知，各测点昼间声环境质量现状均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的准限值要求，因受拱康路交通噪声影响而出现夜间超标，因此区域声环境良好。

项目废气、废水和噪声经处理后均不会改变所在环境功能区的质量，固废零排放，项目污染物排放不会对周边环境造成不良影响，能维持环境功能区现状等级，因此项目不触及环境质量底线。

3、资源利用上线

本项目用水来自市政供水管网，用电来自市政供电网。用水、用电利用量均在区域水、电资源量范围内，占地为医疗用地。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4、环境准入负面清单

本项目不属于《杭州市区（六城区）环境功能区划》中负面清单中所列的行业。

## 污染物排放清单

项目营运期，污染物排放清单见表9-1。

表9-1  污染物排放清单

| 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 309834.27 | 0 | 309834.27 |
|  | CODCr | 201.39 | 185.9 | 15.49 |
|  | BOD5 | 92.95 | 89.85 | 3.10 |
|  | NH3-N | 37..18 | 35.63 | 1.55 |
|  | SS | 92.95 | 89.85 | 3.10 |
|  | 粪大肠菌群 | 4.96×1016个/a | 4.96×1016个/a | 3.10×1011个/a |
| 污水站废气 | NH3 | 1.67 | 1.5 | 0.17 |
|  | H2S | 0.023 | 0.021 | 0.002 |
| 燃气锅炉燃料废气 | NOx | 0.77 | 0 | 0.77 |
|  | SO2 | 1.11×10-2 | 0 | 1.11×10-2 |
|  | 烟尘 | 1.23×10-3 | 0 | 1.23×10-3 |
| 地下车库汽车尾气 | CO | 4.72 | 0 | 4.72 |
|  | HC | 0.26 | 0 | 0.26 |
|  | NOx | 0.43 | 0 | 0.43 |
| 食堂油烟废气 | 0.903 | 0.813 | 0.09 |
| 固废 | 医疗废物 | 583.4 | 583.4 | 0 |
|  | 污泥 | 70.7 | 70.7 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 775.6 | 775.6 | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | 602.25 | 602.25 | 0 |
|  | 化验废液 | 3 | 3 | 0 |

## 总量控制指要求

本项目纳入总量控制的污染因子主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOx和烟尘，分别为15.49t/a、1.55t/a、1.11×10-2t/a、0.77t/a和1.23×10-3t/a。根据浙环发[2012]10号文《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》等文件的要求，本项目为非生产性项目，建成投用后无生产性废水产生，产生的生活污水和医疗废水经医院污水处理站预处理达标后可排入市政污水管网，最终纳入七格污水处理厂集中处理后排入钱塘江。故本项目污染物CODCr和NH3-N无需进行区域替代削减。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件的有关要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代。根据《2018年杭州市环境状况公报》，杭州市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为40ug/m3，超出国家环境空气质量二级标准0.14倍，为细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市；根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，烧天然气锅炉不需要设置SO2、颗粒物排放许可。因此建议本项目对氮氧化物进行2倍削减替代，替代削减量为1.54t/a。

## 公众参与意见采纳情况

建设单位于2019年12月4日～2019年12月17日在2.5km范围内计家社区、康桥社区、永和社区、独城社区、蒋家浜社区、平安桥社区、康运社区、康乐社区、西杨社区、义桥社区、运河村、管家塘社区、吴家厍村、北宸社区、谢村社区、康桥村社区、北星社区、谢村村、星桥社区、总管堂社区、瓜山社区、皋亭社区、长桥村、金星社区、沈家桥社区、吴家墩社区、陆家桥社区、向阳社区、杭钢西苑社区、南庄兜村、逸居城社区、通运社区公示栏内张贴了康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目环境影响评价公示，同步在浙江政务网（http://hzgs.zjzwfw.gov.cn/art/2019/12/3/art_1460341_4660.html）进行了为期10个工作日的环评公示。在公示期间未接到公众以信函、传真、电话、电子邮件等方式向建设单位、环评单位、当地生态环境主管部门提交的意见。

## 环保治理措施情况

本项目施工期以及营运期污染防治措施见表9-2。

表9-2  项目施工期和营运期污染防治措施及预期治理效果

| 期段 | 污染物类别 | 污染因子 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘 | ①要加强现场管理，做好文明施工和标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。 ②洒水抑尘是控制施工期道路扬尘的有效手段，每天洒水4～5 次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，尽量缩减TSP污染范围。同时限速行驶及保持路面清洁，也是减少施工场地车辆扬尘的重要手段。 ③在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。 ④露天堆场产生的扬尘主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制扬尘的有效手段，同时应禁止在大风天进行搅拌等作业。 ⑤建议施工单位应加强施工管理，合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放的管理。 ⑥在施工场地或项目周围设立围墙，减少扬尘对周围环境的影响。 ⑦施工单位必须做到“六个100%”，即施工现场100%围栏、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏、暂不开发的场地100%绿化。 ⑧建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的控制扬尘的措施，并取得大家的共同理解。 ⑨安装扬尘在线监测仪。 |
|  | 废水 | 施工废水 | 施工生活污水经临时化粪池预处理后纳管；施工泥浆废水经过集水、沉淀池沉淀后回用，不能回用处理达标后纳管排放。 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 施工场地应设置临时垃圾收集点，废建材要回收利用，弃土、弃渣用于填埋场地、筑路； |
|  |  | 生活垃圾 | 及时将垃圾运到指定点处置，由环卫部门清运处置。 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | ①加强噪声源控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对冲击式打桩机安装减震装置，对高噪声的电机安装隔声罩，对空压机的进气口安装消声器，砂轮机、切割机及电锯等设备的使用尽量安排在室内进行；暂不使用的设备应立即关闭。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；不得使用冲击式打桩机； ②合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00 期间施工。 ③合理布局施工场地：避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。 ④建设管理部门应加强对施工噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响； ⑤控制施工交通噪声。适当限制大型载重车辆的车速，杜绝鸣喇叭；对运输车辆定期维修、养护。施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑥严格控制夜间施工。建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民，以求得大家的理解，同时应采取隔声降噪措施，减少夜间施工噪声对周边环境的影响。 |
| 运营期 | 废气 | 污水站恶臭 | 收集后先通过“水喷淋+除雾器+光催化+碱喷淋”工艺处理后引至1#楼顶排放，排放高度约60m，需设置采样孔和采样平台。 |
|  |  | 汽车尾气 | 地面停车场地周围应加强绿化，而且应最大化地进行绿化，立体绿化种植。地下车库的换气率为6次/h，地下车库汽车尾气引至3#楼屋顶排放，排放高度约50m，需设置采样孔和采样平台。 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | 采用低氮燃烧器，天热气燃烧废气经收集后至2#楼屋顶高空排放，排放高度约60m，需设置采样孔和采样平台。 |
|  |  | 油烟废气 | 安装经脱排油烟机过滤后，由竖井引至1#楼顶排放，再经静电除油器除油，排放高度约60m，需设置采样孔和采样平台。 |
|  |  | 试剂废气 | 加强通风。 |
|  | 废水 | 医疗废水 | 废水中的食堂废水经隔油池预处理、传染病废水经预消毒、后与其他医疗废水一并汇入调节池纳入污水处理站，经污水处理站预处理后预计能达到《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中表2预处理标准，通过市政污水管网排入杭州七格污水处理厂，最终排入钱塘江。 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 可回收利用的部分充分回收利用，其余垃圾实行袋装化，密闭容器存放，集中收集后由环卫部门清运处置。 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 收集后委托有资质单位处置。 |
|  |  | 医疗废物、化验废液 | 按相关要求设置医疗废物暂存房，废物暂存设施应当单独设置，且应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，废物收集消毒后委托有资质单位进行处理。 |
|  |  | 污水站污泥 | 收集消毒后委托有资质单位进行处理。 |
|  | 噪声 | 噪声 | ①优先选用先进的低噪声产品；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②在高噪声设备上安装消声和减振设施，如在设备风机、水泵的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递；风机进出口装橡胶软接头，风机送回风管装消声器。 ③尽量减少设备房的门窗面积，安装隔声门，机房运转时尽量关闭门窗。设备房内设置吸声体，吸声体需根据噪声的特性进行有针对性的选择，如变配电房的吸声材料宜采用吸收低频作用强的吸音材料，尤其是针对50Hz频率的吸音材料。 ④高噪声源在布局上应尽量远离附近居住区。平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 ⑤在冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫，以降低落水声，同时做好安装基础的减振措施；在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器；进风口处安装进风消声器（消声百叶窗）。 ⑥食堂厨房做到合理布局并选用低噪声厨房设备；油烟净化设备及换气设备安装在室内，油烟净化器使用的风机要制隔声罩，要求隔声量>30dB；各类风机均选用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接，穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实，进出风口安装消声器，墙面风口加装消声通风百叶。 ⑦临拱康路的住院楼，为保证医院病房内病人的生活环境。其需对临路侧医院病房采取安装隔声窗降噪处理措施。 ⑧合理设计医院内给排水管道的走向，应尽可能利用地形条件将污水以自流方式外排，减少泵等机械设备的使用。 |

## 环境影响损益分析

本项目为综合医院建设项目，该分院的建设有利于地块周边的开发建设，通过建设医院发展健康产业园，提升拱墅区的影响力，有利于形成健康产业生态链。将医院、养老院、医疗论坛及会展、半山山坳打造成休闲体检中心，与显宁寺高端禅修中心，半山国家森林公园，独城公园等点进行串联，发展和培育出护理和康复服务、养生保健服务、健康管理服务、健康信息等相关支撑产业，为拱墅区的发展注入新的活力。

建设项目建成后，将会产生水、噪声、固废以及生态等方面的一系列不良环境影响，在一定程度上会降低当地的环境质量。但本项目中产生的污染物在治理措施上比较成熟和可靠，只要本项目严格落实相关的环保措施，确保污染物达标排放，可大大减轻了对周围环境影响。项目所在区域环境容量较大，为建设项目的实施提供了保证。

综上所述，拟建项目环境、社会、经济效益均较明显，符合环境效益、社会效益、经济效益同步增长原则证。

## 环境管理与监测计划

本项目营运期环境监测计划以及“三同时”验收项目详见表8-1~表8-5。建设单位应严格落实本环评提出的环境保护措施，为了加强环境管理，企业应设立环保部门，由该机构负责制定和实施本项目环境保护管理制度，进一步完善“三废”处理设施操作规程，“三废”处理设施的运行、操作和化验记录须规范、完整，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展。

建设单位应严格执行环境保护设施“三同时”制度，环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，正式投产运行前进行环境保护设施竣工验收。正式运营期间定期对污染源进行日常监测，保证环保设备正常运行，使污染物达到相应排放标准。

## 要求及建议

本环评对本项目提出如下要求：

1、本项目建设过程中必须按照本环评提出的污染防治措施进行实施，确保达标排放，减轻对周围环境的影响。

2、加强环境管理，项目建设、运营期间实施全过程的环境管理。

3、本环评仅关注非放射性部分污染，放射性部分委托相关单位编制报告另行报批。

4、若今后项目扩建、技改，应重新委托环评

5、建议下一次声功能区划调整时，将医院周边调整为2类声功能区。

## 环评总结论

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目位于杭州市拱墅区康桥单元内，东至溪居路，南至杭钢河，西至拱康路，北至马桥路。项目建设符合杭州市区环境功能区划以及土地利用规划的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合项目所在地环境功能区确定的环境质量要求；符合公众参与的要求，符合风险防范措施的要求。项目运营过程中，建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本报告提出的各项环境保护措施，把工程对环境的影响降到最低程度。因此，从环境保护角度看，本项目的实施是可行的。

因康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块土地利用性质原为三类工业用地、一类仓储物流用地和农林用地。其中杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区已开展场地环境调查和土壤修复，修复结果能满足医疗卫生用地筛选值要求。其他场地土地使用权人应该严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）中的要求进行土壤环境调查。

# Text boxes

固废、废水

住院、门诊非传染病

医疗

固废、废水

传染病门诊

就医

病人

噪声

空调

配套设备

项

目

运

营

噪声

水泵

停车场

噪声、废气

噪声、废气

锅炉

固废、废气

污水处理站

食堂

噪声、废气

固废、废水

固废、废水，噪声

医护人员、办公人员

其他不可预见用水

不可预见废水

35.97

门急诊患者

51

60

9

203.83

239.8

普通病房

13.94

16.4

2.46

180

27

贵宾病房

153

医务人员

4.725

31.5

26.775

医院后勤人员

848.9

848.9

纳管排放

污水处理站

119

洗衣

21

140.0

新鲜水

1538.5

16.5

93.5

110

食堂

0.2

0.17

恶臭处理喷淋水

0.03

12.135

68.765

地下室冲洗

80.9

139.86

20.985

118.88

未预见水量

62.2

62.2

绿化及道路浇洒

477.6

477.6

冷却水补充水

本项目地块位置

需土壤环境调查范围

地块土壤环境修复范围