核技术利用建设项目

X射线室内探伤项目（迁扩建）

环境影响报告表

（公示版）

杭州创威实业股份有限公司

2021年11月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

X射线室内探伤项目（迁扩建）

环境影响报告表

建设单位名称：杭州创威实业股份有限公司

建设单位法人代表（签名或签章）：陈聪聪

通讯地址：杭州市杭州大江东产业集聚区纬五路3688号3号楼东侧1、2层

邮政编码：310000                    联系人：沈**

电子邮箱：/                         联系电话： 189********

目  录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	8

表3 非密封放射性物质	8

表4 射线装置	9

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）	10

表6 评价依据	11

表7 保护目标与评价标准	13

表8 环境质量和辐射现状	18

表9 项目工程分析与源项	21

表10 辐射安全与防护	26

表11 环境影响分析	30

表12 辐射安全管理	40

表13 结论与建议	44

表14 审批	47

附图：

附图1   企业地理位置示意图

附图2   企业新厂区周围环境关系及评价范围示意图

附图3   杭州市环境管控单元分类图

附图4   新厂区总平面布置图

附图5   探伤室所在生产车间平面布置图

附图6   探伤室平面布置图

附图7   探伤室剖面图

附图8   辐射工作场所分区示意图

附件：

附件1  企业营业执照

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | X射线室内探伤项目（迁扩建） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州创威实业股份有限公司 |
| 法人代表 | 陈聪聪 | 联系人 | 沈海涛 | 联系电话 | 18968154373 |
| 通讯地址 | 杭州市杭州大江东产业集聚区纬五路3688号 3号楼东侧1、2层 |
| 项目建设地点 | 杭州市钱塘区临江街道临琼巷159号 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设项目总投资(万元) | 200 | 项目环保投资（万元） | 50 | 投资比例（环保投资/总投资） | 25% |
| 项目性质 | □新建□改建 ■迁扩建 □其他 | 占地面积（m2） | 不新增占地 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | ■使用 | ■Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其他 | / |
| 1.1项目概述 1.1.1建设单位基本情况 杭州创威实业股份有限公司（以下简称为“公司”）成立于2011年5月18日，注册资金5000万元，企业营业执照详见附件1。杭州创威实业股份有限公司是一家集科研、设计、生产、销售、安装、服务；气体设备日常运行管理为一体的高科技企业，技术力量雄厚。 公司老厂区位于杭州市杭州大江东产业集聚区纬五路3688号3号楼，已在东侧一层厂房内西侧建设1间探伤铅房，并配置1台XXQ-2005型（定向）X射线探伤机和1台XXHZ-2005型（周向）X射线探伤机，所有探伤作业仅限在探伤铅房内实施。该项目已于2019年9月由杭州旭辐检测技术有限公司编制了《杭州创威实业股份有限公司X射线机室内探伤项目环境影响报告表》，于2019年9月25日取得了杭州市生态环境局钱塘区分局的批复，批复文号：杭环钱环评批[2019]23号，并于2020年4月20日完成了项目自主竣工环境保护验收工作，验收规模与环评规模一致。 公司于2019年10月25日申领了辐射安全许可证，证书编号：浙环辐证[A0099]，有限期至2024年10月24日。许可规模为：1台XXQ-2005型（定向）X射线探伤机和1台XXHZ-2005型（周向）X射线探伤机。 公司现租赁的生产场地、仓库和周转场所布局分散、空间拥挤，已达不到环保、医疗等领域的特殊需求。公司目前处于业务上升期和业务扩张期，特别是二氧化碳热泵将大量投产，现有场地已无法满足企业实际生产要求。为了彻底解决、落实和完善场地问题，公司在杭州市钱塘区临江街道临琼巷159号新征土地11531m2，用于建设新厂区，总建筑面积23232.09m2。新厂区建成后，公司将实施整体搬迁。公司搬迁后主要产品为二氧化碳空气源热泵、真空卸污系统、医用氧、氮成套设备等，工艺仅涉及组装。对照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“专用设备制造业35”：“医疗仪器设备及器械制造358”，仅组装。因此公司新厂区无需进行环境影响评价，目前新厂区厂房正建设中。公司于2020年6月29日向杭州钱塘新区行政审批局提交了关于要求建设创威节能环保项目备案的请示。 1.1.2项目建设目的和任务由来 为了满足生产需要及产品质量的提高，公司拟在新厂区实施X射线室内探伤项目（迁扩建）：新厂区1#厂房一层生产车间的西南侧建设1间探伤室，将老厂区配备的1台XXQ-2005型（定向）X射线探伤机和1台XXHZ-2005型（周向）X射线探伤机搬迁至新厂区，并新增1台XXQ-2505型（定向）X射线探伤机，最终形成3台X射线探伤机的规模，用于对其自生产的设备进行无损检测，公司所有的探伤作业仅限于探伤室内。老厂区的探伤铅房拟淘汰，不再使用。 建设单位所有的探伤作业仅限于探伤室内，不在车间或野外进行探伤。对照《关于发布〈射线装置分类〉的公告》（环境保护部 国家卫生和计划生育委员会 公告2017年第66号），X射线探伤机属于工业用X射线探伤装置的分类范围，为II类射线装置。对照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十五、核与辐射”：“172、核技术利用建设项目”。本次评价的内容为使用Ⅱ类射线装置，应编制辐射环境影响报告表，并及时向有权限的生态环境主管部门重新申领辐射安全许可证。 杭州创威实业股份有限公司委托浙江问鼎环境工程有限公司对本项目进行辐射环境影响评价。我单位开展了现场踏勘、委托检测、收集资料等工作，并依据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的相关要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 1.1.3建设内容及规模 经与建设单位核实，本项目建设1间探伤室，将老厂区配备的1台XXQ-2005型（定向）X射线探伤机和1台XXHZ-2005型（周向）X射线探伤机搬迁至新厂区，并新增1台XXQ-2505型（定向）X射线探伤机，公司所有的探伤工作仅限于探伤室内。老厂区的探伤铅房拟淘汰，不再使用。 项目实施后，公司共有3台X射线探伤机。 1.1.4周围环境概况及选址合理性分析 1、项目地理位置 杭州创威实业股份有限公司新厂区位于杭州市钱塘区临江街道临琼巷159号，其地理位置见附图1。企业新厂区东侧为临琼巷，隔临琼巷为河流，南侧为浙江四和机械有限公司，西侧为空地（规划为工业用地），北侧为农地。本企业新厂区周围环境情况见附图2，新厂区总平面布置见附图4。 2、探伤室外周边环境概况 本项目探伤室位于1#厂房一层生产车间的西南侧，所属建筑物为一层结构。探伤室东侧为1#厂房生产车间，南侧为厂区道路，隔厂区南墙为浙江四和机械有限公司，西侧为厂区道路，隔厂区西墙为空地，北侧为烘干室，楼上为无人平台，楼下为地坪。探伤室由曝光室、操作室、暗室组成，其中操作室、暗室位于曝光室南侧呈并列布置；曝光室东侧开设一工件门，南侧开设一工作人员进出门。 3、选址合理性分析 本项目X射线探伤机使用地点为杭州创威实业股份有限公司新厂区1#厂房一层生产车间探伤室内，用地性质为工业用地，周围无环境制约因素。探伤室实体边界外50m评价范围内主要为公司生产车间和厂区道路、浙江四和机械有限公司的生产车间及空地，无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民区与学校等其他环境敏感区。项目运营过程产生的电离辐射，经采取一定的辐射防护措施后对周围环境与公众的辐射影响是可接受的。因此，本项目选址是合理的。 1.2 产业政策符合性分析与实践的正当性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的限制和禁止类项目，符合杭州市产业政策。 2、实践的正当性分析 本项目建设1间探伤室，配备3台X射线探伤机，探伤活动仅限于探伤室内。本项目探伤主要对公司自生产的设备进行无损检测，目的是为了提高产品质量，具有良好的经济效益和社会效益。因此，本项目使用X射线探伤机的目的是正当可行的，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）“实践的正当性”的原则。 1.3 杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 对照《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目位于杭州市萧山区大江东产业集聚重点管控单元2（ZH33010920013），杭州市环境管控单元分类图见附图3。 表1-1 杭州市产业集聚重点管控单元生态环境准入清单 管控单元分类 要求 本项目情况 是否符合 产业集聚重点管控单元2 空间布局约束 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 本项目为使用II类射线装置项目，在公司1#厂房生产车间探伤室使用，周边50m内无居住区。 符合 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 本项目主要污染物主要为X射线产生的氮氧化物和臭氧，经室内通风设施排放到室外后，对环境影响很小。本项目产生的废定影液、废胶片暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 符合 环境风险防控 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 本项目建成投入使用前，公司按照要求编制辐射事故应急预案，建立定期检查机制，因此符合环境风险防控要求。 符合 资源开发效率要求 / / / 由表1-1可知，本项目符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。 1.4 “三线一单”原则符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求强化“三线一单”的约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”确实维护群众的环境权益。“三线一单”即“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 1、生态保护红线 本项目位于杭州市钱塘区临江街道临琼巷159号，该地块属于大江东产业集聚区，属于杭州市萧山区大江东产业集聚重点管控单元2，不涉及生态保护红线，因此本项目符合生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 根据环境质量现状监测结果，本项目拟建探伤室周围环境γ辐射剂量率属于正常本底范围。在落实本报告提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境产生不良影响，能维持周边环境质量现状，满足该区域环境质量功能要求，因此本项目符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目主要能源为电能，项目电能主要依托市政电力管网，且利用效率高。总体而言，本项目符合资源利用上线的要求。 4、生态环境准入清单 本项目为公司使用Ⅱ类射线装置项目，不属于三类工业项目。结合本项目所在生态环境分区管控单元的环境准入清单（见表 1-1），本项目满足生态环境准入清单的要求。 综上，本项目能够符合“三线一单”的管控要求。 1.5 原有核技术利用项目许可情况 1、现有项目审批情况 杭州创威实业股份有限公司现有辐射安全许可证证书编号为浙环辐证[A0099]，许可种类和范围：使用Ⅱ类射线装置，有效期至：有限期至2024年10月24日。公司已有射线装置环保履行情况详见表1-2。 公司现有1间探伤铅房和2台X射线探伤机均已按相关法规要求进行了环境影响评价及环境保护竣工验收，取得了环评批复及自主竣工环境保护验收意见，且辐射安全许可证登记X射线探伤机与实际使用X射线探伤机一致，现有1间探伤铅房和2台X射线探伤机无遗留环保问题。 表1-2 建设单位现有射线装置环保履行情况一览表 序号 设备名称 型号 数量 最大管电压（kV） 最大管电流（mA） 场所 环评 批文 验收 情况 1 X射线探伤机（定向） XXQ- 2005 1 200 5 纬五路3688号3号楼东侧一层厂房内西侧探伤铅房内 杭环钱环评批[2019]23号 2020年4月20日通过自主验收 2 X射线探伤机（周向） XXHZ- 2005 1 200 5 2、现有项目辐射安全管理 （1）公司已成立了辐射安全管理机构并明确了职责，制定了一系列的辐射工作管理制度，其中包括辐射事故应急预案、辐射安全防护管理工作制度、辐射防护与安全保卫制度、设备检修与维护制度、辐射工作人员岗位职责、X射线探伤机操作规程、射线装置使用登记制度、健康管理及人员培训计划、使用场所安全措施、辐射防护年度评估制度、放射工作场所监测制度等。公司原有管理制度内容较为全面，符合相关要求，原有规章制度基本满足公司从事相关辐射活动辐射安全和防护管理的要求。公司严格落实各项规章制度，各辐射防护设施运行、维护、检测工作良好，在辐射安全和防护制度的建立、落实及档案管理等方面运行较好。 （2）公司现有2名辐射工作人员均持有有资质单位组织的辐射防护与安全培训证书，持证上岗。 （3）公司已委托浙江亿达检测技术有限公司开展了辐射工作人员个人剂量监测，由结果可以看出公司现有辐射工作人员年度个人剂量监测结果符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对辐射工作人员要求的剂量限值。 （4）公司已组织现有辐射工作人员进行职业健康体检，根据提供的2019年度职业健康检查报告书，现有辐射工作人员均可继续原放射工作。公司目前已组织2名辐射工作人员进行职业健康体检。 （5）公司现有辐射工作场所设置有电离辐射警示牌、警戒线、视频监控装置等。根据项目实际情况划分辐射防护控制区和监督区，采取分区管理，进行积极、有效的管控。 （6）公司每年定期委托有资质的单位对辐射工作场所进行年度监测，根据建设单位提供的监测报告，现有射线装置工作场所均满足相关标准。公司现已采取的辐射工作场所防护措施能够满足已开展核技术利用项目的辐射安全防护要求。 （7）辐射应急演练和年度评估 公司已制定有《辐射事故应急预案》，有完善的应急处理措施，经与公司核实，自核技术利用项目开展以来，未发生过辐射事故。公司执行有年度评估制度，编制有《辐射安全和防护状况年度评估报告》，对现有X射线探伤机辐射工作场所防护状况、辐射安全与防护制度执行情况、监测仪器情况等进行年度总结和评估，并及时提交至发证机关。 3、现有项目辐射监测设备和防护用品配置 为了满足现有室内探伤的要求，公司为辐射工作人员配备了1台辐射剂量巡测仪、2台剂量报警仪、2个个人剂量计、1件铅服。 4、现有的三废处理情况 现有探伤铅房内探伤过程产生的臭氧和氮氧化物通过机械排风系统排到铅房外。探伤铅房产生的废显（定）影液及废胶片用专业容器收集后，定期由有资质的杭州立佳环境服务有限公司进行处理。 |

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量 （MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线探伤机（定向） | II类 | 1台 | XXQ-2005 | 200 | 5 | 无损检测 | 探伤室内 探伤 | 老厂区搬迁至新厂区，本次环评 |
| 2 | X射线探伤机（周向） | II类 | 1台 | XXHZ-2005 | 200 | 5 | 无损检测 |  |  |
| 3 | X射线探伤机（定向） | II类 | 1台 | XXQ-2505 | 250 | 5 | 无损检测 |  | 新购置，本次环评 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口活度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧和氮氧化物 | 气态 | — | — | 少量 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 通过机械排风系统直接进入大气，臭氧在常温常压下可自行分解为氧气 |
| 废显（定）影液 | 液态 | — | — | 约4L | 约48L | —— | 集中存放于危废暂存间 | 委托有资质的单位处理处置 |
| 废胶片 | 固态 | — | — | 约2张 | 约24张 | —— |  |  |

注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量为kg。

2、含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）或活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》，2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行； （5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例（2019年修改）》，国务院令第709号，2019年3月2日起施行； （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2021年1月4日经生态环境部令第20号修改并实施； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令第18号，2011年5月1日起施行； （9）《关于发布射线装置分类的公告》，原环境保护部、国家卫生计生委公告2017年第66号，2017年12月5日起施行； （10）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，原国家环境保护总局环发（2006）145号，2006年9月26日起施行； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》； （12）《国家危险废物名录（2021年版）》，自2021年1月1日起施行； （13）《浙江省环境保护厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）>及<设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）>的通知》（浙环发[2015]38号）； （14）《关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）>的通知》，浙环发[2019]22号，2019年12月20日起实施； （15）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2021年2月10日修订； （16）《浙江省辐射环境管理办法》，2021年2月10日修订； |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日实施； （2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1－2016），2016年4月1日实施； （3）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），2003年4月1日实施； （4）《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）及第1号修改单，2017年10月27日实施； （5）《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015），2015年6月1日实施； （6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单，2013年6月8日实施； （7）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021），2021年5月1日实施； （8）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021），2021年5月1日实施； （9）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019），2020年4月1日实施。 （10）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019），2020 年4月1日实施； |
| 其他 | 企业营业执照，见附件1； （2）原有核技术利用项目环评批复和竣工环保自主验收意见； （3）辐射安全许可证； （4）检测报告。 |

# 表7 保护目标与评价标准

7.1评价范围 根据本项目的特点，结合《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1－2016）的相关规定，确定以探伤室周围50m作为本项目的评价范围，评价范围示意图见附图2。

7.2保护目标 结合厂区总平面布局及现场勘查情况，本项目探伤室周围50m内主要为本公司厂房、道路、浙江四和机械有限公司的生产车间及空地等，无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民区与学校等环境敏感区。因此，本项目环境保护目标为该公司从事X射线探伤机操作的辐射工作人员、辐射工作场所周围其他非辐射工作人员和公众成员。主要环境保护目标情况见表7-1。 表7-1 本项目环评范围内环境保护目标情况一览表 周边环境情况描述 保护对象 人数 与探伤室 相对方位 与探伤室相对距离 年剂量 约束值 操作室、暗室 职业 辐射工作人员 2人 南侧 紧邻 5mSv 1#厂房生产车间 公众 生产人员 约20人 东侧 紧邻 0.25mSv 烘干室 生产人员 2~4人 北侧 紧邻 浙江四和机械 有限公司生产车间 生产人员 约50人 南侧 约25m

7.3评价标准 7.3.1 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 4.3.3 防护与安全的最优化 4.3.3.1对于来自一项实践中的任一特定源的照射，应使防护与安全最优化，使得在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照射的人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平；这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件(治疗性医疗照射除外）。 B1剂量限值 B1.1职业照射 B1.1.1剂量限值 B1.1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。 本项目取其四分之一即5mSv作为年剂量管理约束值。 B1.2公众照射 B1.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，1mSv。 本项目取其四分之一即0.25mSv作为年剂量管理约束值。 7.3.2 《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015） 本标准规定了工业X射线探伤室探伤、工业X射线CT探伤与工业X射线现场探伤的放射防护要求。 本标准适用于使用500kV以下的工业X射线探伤装置（以下简称X射线装置或探伤机）进行探伤的工作。 3.1.2 控制台 3.1.2.1 应设置有X射线管电压及高压接通或断开状态的显示，以及管电压、管电流和照射时间选取及设定值显示装置。 3.1.2.2 应设置有高压接通时的外部报警或指示装置。 3.1.2.3 控制台或X射线管头组装体上应设置与探伤室防护门联锁的接口，当所有能进入探伤室的门未全部关闭时不能接通X射线管管电压；已接通的X射线管管电压在任何一个探伤室门开启时能立即切断。 3.1.2.4 应设有钥匙开关，只有在打开控制台钥匙开关后，X射线管才能出束；钥匙只有在停机或待机状态时才能拔出。 3.1.2.5 应设置紧急停机开关。 3.1.2.6 应设置辐射警告、出束指示和禁止非授权使用的警告等标识。 4.1 防护安全要求 4.1.1 探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全，操作室应与探伤室分开并尽量避开有用线束照射的方向。 4.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理。一般将探伤室墙壁围成的内部区域划为控制区，与墙壁外部相邻区域划为监督区。 4.1.3 X射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足: a）人员在关注点的周剂量参考控制水平，对职业工作人员不大于100μSv/周，对公众不大于5μSv/周； b）关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h。 4.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a）探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同4.1.3; b）对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm 处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h。 4.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置，并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后X 射线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止X射线照射，关上门不能自动开始X射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 4.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。 4.1.7 照射状态指示装置应与X射线探伤装置联锁。 4.1.8 探伤室内、外醒目位置处应有清晰的对“预备”和“照射”信号意义的说明。 4.1.9 探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。 4.1.10 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应当带有标签，标明使用方法。 4.1.11 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次。 4.2 安全操作要求 4.2.1 探伤工作人员进入探伤室时除佩戴常规个人剂量计外，还应配备个人剂量报警仪。当辐射水平达到设定的报警水平时，剂量仪报警，探伤工作人员应立即离开探伤室，同时阻止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。 4.2.2 应定期测量探伤室外周围区域的辐射水平或环境的周围剂量当量率，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。 4.2.3 交接班或当班使用剂量仪前，应检查剂量仪是否正常工作。如在检查过程中发现剂量仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。 4.2.4 探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低。 4.2.5 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。 4.2.6 开展探伤室设计时未预计到的工作，如工件过大必须开门探伤，应遵循5.1、5.3、5.4、5.5的要求。 7.3.3 《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014） 本标准规定了工业X射线探伤室辐射屏蔽要求。 本标准适用于500kV以下工业X射线探伤装置的探伤室。 3.2 探伤室辐射屏蔽的剂量参考控制水平 3.2.1相应有用线束的整个墙面均考虑有用线束屏蔽，不需考虑进入有用线束区的散射辐射。 3.2.2 散射辐射考虑以0°入射探伤工件的90°散射辐射。 3.2.3 当可能存在泄漏辐射和散射辐射的复合作用时，通常分别估算泄漏辐射和各项散射辐射，当它们的屏蔽厚度相差一个什值层厚度（TVL）或更大时，采用其中较厚的屏蔽，当相差不足一个TVL时，则在较厚的屏蔽上增加一个半值层厚度（HVL）。 3.3其他要求 3.3.1 探伤室一般应设有人员门和单独的工件门。对于探伤可人工搬运的小型工件探伤室，可以仅设人员门。探伤室人员门宜采用迷路形式。 3.3.2 探伤装置的控制室应置于探伤室外，控制室和人员门应避开有用线束照射的方向。 3.3.3 屏蔽设计中，应考虑缝隙、管孔和薄弱环节的屏蔽。 3.3.4 当探伤室使用多台X射线探伤装置时，按最高管电压和相应该管电压下的常用最大管电流设计屏蔽。 3.3.5 应考虑探伤室结构、建筑费用及所占空间，常用的材料为混凝土、铅和钢板等。 7.3.4 项目管理目标 综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）、《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）等评价标准，确定本项目的管理目标。 ①辐射剂量率控制水平：探伤室表面外30cm处剂量率不超过2.5μSv/h；对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h。 ②个人剂量约束值：职业人员年有效剂量不超过5mSv；公众年有效剂量不超过0.25mSv。

# 表8 环境质量和辐射现状

8.1项目地理和场所位置 杭州创威实业股份有限公司新厂区位于杭州市钱塘区临江街道临琼巷159号。企业新厂区东侧为临琼巷，南侧为浙江四和机械有限公司，西侧为空地，北侧为农地。公司地理位置见附图1，新厂区周围环境情况见附图2，新厂区总平面布置见附图4。 本项目探伤室位于1#厂房一层生产车间的西南侧，所属建筑物为一层结构。探伤室东侧为1#厂房生产车间，南侧为厂区道路，隔厂区南墙为浙江四和机械有限公司，西侧为厂区道路，隔厂区西墙为空地，北侧为烘干室，楼上为无人平台，楼下为地坪。危险废物暂存间位于探伤室东侧（1#厂房一层生产车间内西南侧）。探伤室所在生产车间平面布置图见附图5，探伤室平面布置图见附图6，探伤室剖面图见附图7。 8.2 环境现状评价的对象、监测因子和监测点位 8.2.1 环境现状评价对象 X射线探伤室拟建址和周围辐射环境本底水平。 8.2.2 监测因子 X-γ辐射剂量率。 8.2.3 监测点位 为了解X射线探伤室拟建址和周围辐射环境本底水平，本次环评委托浙江鼎清环境检测技术有限公司对拟建X射线探伤室及其周围环境进行了辐射环境本底水平监测。根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）等要求，共布设5个监测点位，布点情况见图8-1，检测报告见附件6。 8.3 监测方案 （1）监测单位：浙江鼎清环境检测技术有限公司 （2）监测时间：2021年6月9日 （3）监测方式：现场检测 （4）监测依据：《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）等 （5）监测频次：依据标准予以确定 （6）监测工况：辐射环境本底 （7）天气条件：天气：阴；温度：25~33℃；相对湿度：56~65%。 （8）监测仪器 表8-1 监测仪器的参数与规范 仪器名称 便携式多功能射线检测仪 仪器型号 BG9512（内置探头：BG9512；外置探头：BG7030） 生产厂家 贝谷科技股份有限公司 仪器编号 DQ2015-XJ37 能量范围 内置探头：50keV～1.3MeV≤±30%（相对于137Cs 661keV）； 外置探头：25KeV～3MeV≤±30%（相对于137Cs 661keV）； 量 程 内置探头：0.05μSv/h-30mSv/h； 外置探头：30nGy/h-200μGy/h； 检定单位 上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心） 检定证书 2021H21-20-3304722001 检定有效期 2021年5月31日~2022年5月30日 检测规范和标准 HJ1157-2021《环境γ辐射剂量率测量技术规范》 HJ 61-2021《辐射环境监测技术规范》 8.4 质量保证措施 （1）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （2）检测方法采用国家有关部门颁布的标准，检测人员经考核并持有合格证书上岗。 （3）检测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 （4）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 （5）由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 （6）检测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 8.5 监测结果 监测结果见表8-2，监测点位图见图8-1。 表8-2 探伤室拟建址及周围环境辐射背景监测结果 点位编号 点位描述 γ辐射剂量率（nGy/h） 平均值 标准差 ▲1 探伤室拟建址东侧 112 2 ▲2 探伤室拟建址南侧 109 1 ▲3 探伤室拟建址西侧 124 1 ▲4 探伤室拟建址北侧 106 2 ▲5 探伤室拟建址中央 136 2 注：上述检测值均未扣除宇宙射线响应。 8.6 环境现状调查结果的评价 由表8-2可知：本项目探伤室拟建址各检测点位的γ辐射剂量率在106～136nGy/h之间。由《浙江省环境天然放射性水平调查报告》可知，杭州市室内γ辐射剂量率在56～443nGy/h之间，可见探伤室拟建址及周围环境的γ辐射剂量率处于一般本底水平，未见异常。 图8-1 监测点位示意图

# 表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 9.1 施工期 9.1.1 工程规模 本项目探伤室拟建于1#厂房一层生产车间的西南侧，所属建筑物为一层结构。探伤室包括曝光室、暗室和操作室，同时在探伤室东侧（1#厂房一层生产车间内西南侧）建设1间危险废物暂存间。 9.1.2 产污环节分析 该项目拟在1#生产车间内西南侧建设曝光室、暗室、操作室及危险废物暂存间。施工过程中产污环节见图9-1。 图9-1 施工过程产污环节图 主要污染源： 1、噪声 探伤室土建施工期主要由各类施工机械和运输车辆产生，其中施工机械主要包括钻孔灌注桩机、挖掘机、搅拌机、电锯、自卸卡车等。而在实际施工中，往往是多种机械同时作业，各种噪声源叠加后声级更高，影响范围更大。主要施工机械设备的噪声源强见表11-1。 根据表11-1可知，机械设备噪声大，在施工作业中需要合理安排时间，尤其是夜间严禁进行施工，减少噪声对附近敏感目标的影响，同时对不同的施工阶段，对施工厂界进行噪声控制。 表11-1 主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB(A) 序号 施工机械 距源5m处声压级（dB(A)） 序号 施工机械 距源5m处声压级（dB(A)） 1 液压挖掘机 82~90 6 混凝土振捣器 80~88 2 静力压桩机 70~75 7 混凝土输送泵 88~95 3 轮式装载机 90~95 8 木工电锯 93~99 4 重型运输机 82~90 9 空机 88~92 5 商砼搅拌机 85~90 10 云石机角磨机 90~96 2、废气 在施工过程中，大气污染主要包括：地基开挖等施工活动带来的扬尘；施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气；建筑材料如水泥、白灰、沙子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘污染；运输车辆往来将造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 3、污废水 本项目施工期会产生一定量的污废水，主要包括施工作业产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水主要由混凝土搅拌器冲洗产生，主要污染为SS、PH等。施工人员的生活污水主要污染物有COD和氨氮等。 4、固体废弃物 施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的建筑垃圾，废弃土方以及施工人员少量生活垃圾。 9.2 运营期 9.2.1 设备组成及工作方式 该公司配置的X射线探伤机具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、自动化程度高等特点，为延长X射线探伤机使用寿命，探伤机按工作时间和休息时间以1:1方式工作和休息，确保X射线管充分冷却，防止过热。 9.2.2探伤机工作原理 X射线探伤机是利用X射线对物件进行透射拍片的检测装置。通过X射线管产生的X射线对受检工件焊缝处所贴的感光片进行照射，当X射线在穿过裂缝时其衰减明显减少，胶片接受的辐射增大，在显影后的胶片上产生一个较黑的图像显示裂缝所在的位置，X射线探伤机就据此实现探伤目的。 X射线探伤机主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由阴极和阳极组成。阴极通常是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据应用的需要，由不同的材料制成各种形状，一般用高原子序数的难熔金属（如钨、铂、金、钽等）制成。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。典型的X射线管结构图见图9-2。 图9-2 典型的X射线管结构图 9.2.3探伤过程及产污环节 该公司射线探伤均在固定的曝光室内，曝光室与车间相通，将需要进行射线探伤的工件放置于平车轨道上，送入曝光室内，设置适当位置，在工件待检部位布设X射线胶片并加以编号，检查无误，工作人员撤离曝光室，并将工件门关闭，然后根据探伤工件材质厚度、待检部位、检查性质等因素调节相应管电压、管电流和曝光时间等，检查无误即进行曝光，当达到预定的照射时间后，关闭电源。待全部曝光摄片完成后，工作人员进入曝光室，打开工件门将探伤工件送出曝光室外，从探伤工件上取下已经曝光的X片，待暗室冲洗处理后给予评片，完成一次探伤。探伤工艺流程及产污环节见图9-3。 图9-3 探伤工艺流程及产污环节示意图 9.2.4 劳动定员及工作负荷 本项目X射线探伤机仅在探伤室内使用，不在探伤室外使用，且不存在两台及两台以上同时运行的情况。探伤工件为自生产的设备，探伤厚度为5~20mm。最大探伤工况：每个工件最长曝光时间约5分钟，XXG-2505型定向探伤机年拍片600张，XXG-2005型定向探伤机年拍片1000张，XXG-2005型周向探伤机年拍片800张，合计年拍片总量为2400张，则年探伤时间为200小时。本项目拟配备辐射工作人员2人，均为跟随公司搬迁至新厂区的辐射工作人员，不新增辐射工作人员，也不兼任其他辐射岗位。

污染源项描述 1、正常工况下污染源项描述 （1）X射线 由X射线探伤机的工作原理可知，X射线随探伤机器的开、关而产生和消失。本项目使用的X射线探伤机只有在开机并处于出束状态（曝光状态）时，才会发出X射线，对周围环境产生辐射影响。因此，在开机曝光期间，X射线是本项目的主要污染因子。 （2）臭氧和氮氧化物 X射线探伤机工作时产生射线，会造成探伤室内空气电离产生少量的臭氧和氮氧化物，对周围环境空气会产生局部影响。 （3）废显（定）影液与废胶片 探伤作业完成后，需对拍摄的底片进行显（定）影，在此过程产生的一定数量的废显（定）影液与废胶片，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中感光材料废物，危废代码为HW16：非特定行业900-019-16，并无放射性。根据建设单位提供的资料，本项目年拍片约2400张，按洗1000张片用20L显（定）影液，经估算项目工作过程中每年产生的废显（定）影液约48L，每年产生废胶片约24张（废片率按1%计算），该部分危险废物定期委托杭州立佳环境服务有限公司处理，完好的胶片由公司定期建档备查，委托协议见附件7。X射线探伤机运行时无其它固体废弃物产生。 2、 非正常工况下污染源项描述 （1）辐射工作人员还未撤离探伤室，外面人员启动探伤机进行探伤，造成误照射。 （2）安全联锁装置发生故障，探伤机工作时无关人员误入探伤室，造成相关人员被照射。 非正常工况污染源项同正常工况。

# 表10 辐射安全与防护

10.1项目安全设施 10.1.1 辐射工作场所布局及其合理性 本项目拟建的探伤室位于1#厂房一层生产车间西南侧，其东侧为1#厂房生产车间，南侧为厂区道路，隔厂区道路为浙江四和机械有限公司，西侧为厂区道路，隔厂区道路为空地，北侧为烘干室，楼上为无人平台。探伤室包括曝光室、暗室与操作室，其中操作室和暗室位于曝光室南侧，工作人员评片在操作室内进行。曝光室东侧开设一工件门，南侧开设一工作人员进出门。危险废物暂存间位于探伤室东侧（1#厂房一层生产车间内西南侧）。探伤室平面布置图见附图6，探伤室剖面图见附件7。 曝光室和操作室分开设置，且设有迷道，能够满足安全生产的需要，又便于进行分区管理和辐射防护。因此，本项目探伤室布局设计满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）的要求，合理可行。 10.1.2 辐射工作场所分区 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）的要求，辐射工作场所依据管理的需要，可分为控制区、监督区。其划分原则如下： （1）把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。 （2）把未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域划分为监督区。 根据控制区、监督区的划分原则，结合《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）的相关规定，公司对辐射工作场所实行分区管理，将探伤室墙壁围成的内部区域划为控制区，将操作室、暗室及与探伤室墙壁相邻的外部1m范围内的区域划为监督区，详见附图8。 10.1.3 辐射防护屏蔽设计方案 本项目X射线探伤室为一层建筑，采用混凝土浇筑，全无窗设计，曝光室的南侧依次布置有操作室、暗室，探伤室平面布置图见附图6。各侧墙体、防护门的设置及屏蔽情况见表10-1。 表10-1 X射线探伤室屏蔽情况一览表 项目 设计情况 曝光室 外尺寸 面积约63.16m2，尺寸为8.15m（长）×7.75m（宽）×4.55m（高） 内尺寸 面积约46.88m2，尺寸为7.05m（长）×6.65m（宽）×4.10m（高） 四侧墙体 550mm混凝土 顶棚 450mm混凝土 工件门 （设于东墙上） 电动门，门洞的尺寸为2.5m（宽）×3.0m（高）； 门的尺寸为3.0m（宽）×3.3m（高），敷设14mm铅板； （门与墙左、右搭接各为250mm，上下搭接各为150mm，按照搭接长度须大于等于10倍间隙的原则，间隙应尽量小） 工作人员进出门 （位于南墙上） 电动门，门洞的尺寸为0.8m（宽）×2.0m（高）； 门的尺寸为1.2m（宽）×2.3m（高），敷设10mm铅板； （门与墙左、右搭接各为200mm，上下搭接各为150mm，按照搭接长度须大于等于10倍间隙的原则，间隙应尽量小） 迷道 L型，迷道内墙长2.0m，宽0.8m，迷道墙厚500mm 电缆孔 Φ120mm，U型，埋深600mm 通风装置 U型地下穿墙式，开口直径为120mm，下深600mm， 机械通风，排风量1000m3/h 10.1.3 辐射安全与防护措施 1、探伤室安全装置及污染防治措施： （1）探伤室工件门与人员出入门须安装门-机联锁装置，且只有在防护门关闭后X射线装置才能进行探伤作业。防护门打开时应立即停止X射线照射，关上门不能自动开始X射线照射。门~机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 （2）探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。 （3）照射状态指示装置应与X射线探伤装置联锁。 （4）探伤室内、外醒目位置处应有清晰的对“预备”和“照射”信号意义的说明。 （5）探伤室防护门上应有电离辐射警告标志和中文警示说明。 （6）探伤室内应设置紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在X射线探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应当带有标签,标明使用方法。 （7）探伤室应设置有机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次。 （8）在探伤室内设有现场监控系统，以用于监控工件摆放位置是否合理，同时可以监控防护门位置，确保人员安全。 （9）探伤室门外1m处划定黄色警戒线，告诫无关人员不得靠近。各项辐射环境管理规章制度应张贴于工作现场处。 2、操作室控制台管理要求： （1）应设置有X射线管电压及高压接通或断开状态的显示，以及管电压、管电流和照射时间选取及设定值显示装置。 （2）应设置有高压接通时的外部报警或指示装置。控制台或X射线管头组装体上应设置与探伤室防护门联锁的接口，当所有能进入探伤室的门未全部关闭时不能接通X射线管管电压；已接通的X射线管管电压在任何一个探伤室门开启时能立即切断。 （3）应设有钥匙开关，只有在打开控制台钥匙开关后，X射线管才能出束；钥匙只有在停机或待机状态时才能拔出。 （4）应设置紧急停机开关。 （5）应设置辐射警告、出束指示和禁止非授权使用的警告灯标识。在投入使用前，建设单位应将相关的辐射安全管理制度张贴在操作室墙上。 3、其他要求： （1）关于废显（定）影液及废胶片等危险废物的集中收集与回收处理，公司应做到： ①厂区内应设置独立的危险废物暂存间，采用防盗门窗，上锁并由专人负责；危废暂存间地面须硬化，四周设置围堰，做到防腐防渗。 ②贮存场所应设置警示标识，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志。 ③建立危险废物管理台账，定期委托有资质的单位处置，严格执行转移联单制度。 （2）应建立X射线探伤机使用台账。 （3）公司已为2名辐射工作人员配备2个个人剂量计，工作期间必须正常佩戴，并配备了2台剂量报警仪和1台辐射剂量巡测仪。公司可在新厂区继续使用，能够满足辐射防护的要求，无需新购置辐射监测设备及防护用品。 4、探伤装置的检查和维护 （1）运营单位的日检 ①探伤机外观是否存在可见的损坏； ②电缆是否有断裂、扭曲以及配件破损； ③安全联锁是否正常工作； ④报警设备和警示灯是否正常运行。 （2）运营单位的定期检查 ①电气安全，包括接地和电缆绝缘检查； ②所有的联锁和紧急停机开关的检查。 （3）设备维护 ①运营单位应对探伤机的设备维护负责，每年至少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行； ②设备维护包括探伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测； ③当设备有故障或损坏，需更换零部件时，应保证所更换的零部件都来自设备制造商； ④应做好设备维护记录。 10.2 三废的治理 1、非放射性废气 X射线探伤室在工作状态时，会使空气电离产生微量的臭氧和氮氧化物。探伤室设计U型排气孔，少量臭氧和氮氧化物可通过机械排风排出探伤室，通风换气次数不小于5次/h，满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GB117-2015）的要求。臭氧在空气中短时间内会自动分解为氧气，对周围环境空气质量影响较小。 2、危险废物 该公司年拍片量约2400张，产生一定量的废显（定）影液及废胶片，属于危险废物。本次环评要求将其收集后集中存放在危险废物暂存间，危险废物暂存间设计满足防风、防雨、防晒、防渗、防腐的要求，并设置危废标识。危废由专人管理，委托有资质的单位处理处置，建立危险废物管理台账，严格执行转移联单制度。

# 表11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 11.1.1 土建施工阶段 本项目探伤室在施工期间，会对周围环境产生如下的影响： 1、噪声：施工阶段，施工机械在运行中将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。为尽量减少施工期噪声影响，可采取以下噪声防治措施： ①合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，应尽量安排在白天进行施工。 ②合理布局施工现场，以避免局部声级过高。 ③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。闲置不用的设备应立即关闭。 ④合理安排运输线路，调整运输时间，尽量避免在休息时间经过居民区等噪声敏感目标，运输车辆经过居住区时应减速，并禁止鸣笛。 在采取以上措施后，施工噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 2、废气：本项目在建设施工期需进行的挖掘地基、混凝土浇筑等作业，各种施工将产生地面扬尘，另外机械和运输车辆作业时排放废气和扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染采取以下措施： ①及时清扫施工场地，并保持施工场地一定的湿度； ②车辆在运输建筑材料时尽量采取遮盖、密闭措施，以减少沿途抛洒； ③施工路面保持清洁、湿润，减少地面扬尘。 因此，在采取以上环保措施后，施工扬尘不会对周围环境造成明显影响。 3、污废水：项目施工期间，有一定量含有泥浆的建筑废水产生，对这些废水进行沉淀处理，并经沉淀后用于施工现场的降尘、喷晒，杜绝施工废水的随意排放。施工人员一般租用租用附近的民房，产生的生活污水纳入当地租用民房的污水处理系统。因此本项目施工期废水不会对当地水环境造成明显影响。 4、固体废物：项目施工期间，产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门定期清运处理。因此，本项目施工固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成明显影响。 11.1.2 设备安装阶段 由于X射线探伤机只有在无损检测过程中才会产生辐射，其产生的射线是随机器的开关而产生、消失。在探伤机安装过程中，探伤设备未通电运行，故不会对周围环境造成电离辐射影响，也无放射性废气、废水及固体废物产生。

11.2 运行阶段对环境的影响 11.2.1 工作场所周围环境辐射影响分析 本项目建设1间探伤室，并配备3台X射线探伤机，其中1台XXQ-2005型（定向）X射线探伤机，最大管电压200kV、最大管电流5mA；1台XXQ-2505型（定向）X射线探伤机，最大管电压250kV、最大管电流5mA；1台XXHZ-2005型（周向）X射线探伤机，X射线探伤机最大管电压为250kV、最大管电流为5mA。探伤室建成后运行过程中，1台250kV和1台200kV的定向X射线探伤机、1台200kV的周向X射线探伤机均为单独出束，不同时进行探伤作业，探伤机在探伤室作业时会根据工件的探伤要求调整使用位置及使用方向。 经与建设单位核实，本项目主要为自生产设备的焊缝进行无损检测，探伤过程中，可能存在比较贴近屏蔽墙的不利情况。探伤区域一般为距东墙1.5m、西墙1.5m、北墙1.5m、西墙2.8m（迷道墙1.5m）的区域内进行探伤作业，距离地坪最大距离为2m。根据建设单位提供的资料，本项目XXG-2505型定向X射线探伤机有用线束方向朝向探伤室的东南西北四侧，不朝向顶棚照射；XXG-2005型定向X射线探伤机有用线束方向朝向探伤室的东南西北四侧，不朝向顶棚照射；XXHZ-2005型周向X射线探伤机为水平周转，有用线束方向朝向探伤室的四侧墙体，不朝向顶棚照射。故本次评价以最大能量的XXG-2505型定向X射线探伤机为预测对象，将探伤室四侧墙体及工件进出门考虑为有用线束，顶棚、工作人员进出门则考虑泄漏辐射和散射辐射（非有用线束），探伤室无地下层，地面可以不进行关注点的相关计算。因此探伤室屏蔽防护满足1台250kV定向X射线探伤机探伤作业时，也就能够满足1台200kV定向X射线探伤机和1台200kV的周向X射线探伤机进行作业。 结合本项目设备的使用特点，本次评价采用理论计算的方法，分析预测本项目投入使用后的辐射环境影响。 1、预测模式及相关参数的选取 （1）有用线束的屏蔽估算公式

关注点的剂量率（μSv/h）按公式（11-1）计算： ………………………公式（11-1） 式中：I： X射线探伤机在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA），本项目取5mA； H0：距辐射源点（靶点）1m处的输出量，μSv·m2 /(mA·h)，以mSv·m2 /(mA·min)为单位的值乘以6×104。根据GBZ/T250-2014附录B表B.1，250kV X射线在3mmAl过滤条件下输出量为13.9mGy·m2/（mA·min），即取值8.34×105μSv·m2 /(mA·h)；250kV X射线在0.5mmCu过滤条件下输出量为16.5mGy·m2/（mA·min），即取值9.90×105μSv·m2 /(mA·h)，因此输出量保守取值9.90×105μSv·m2 /(mA·h)。 B：屏蔽透射因子，依据GBZ/T250-2014附录B中的图B.1和B.2，250kV X射线穿过550mm混凝土时的透射因子取1.0×10-6，穿过14mm铅时的透射因子取1.0×10-6，穿过10mm铅时的透射因子取1.0×10-5。 R： 辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为m；取值见表11-1。 （2）泄漏辐射的屏蔽估算公式 在给定屏蔽物质厚度X时，屏蔽体外关注点的泄漏辐射剂量率，单位为μSv/h可按下面公式（11-2）计算： …………………………………公式（11-2） 式中： R：辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为m，取值见表11-1； L：距靶点1m处X射线管组装体的泄漏辐射剂量率，单位为μSv/h，查询GBZ/T250-2014表1，当X射线管电压>200kV时，L取值5×103μSv/h。 B：屏蔽透射因子：根据计算，其中X为屏蔽层厚度，mm；依据GBZ/T250-2014附录B中表B.2，250kV X射线在混凝土中的什值层TVL为90mm。250kV X射线在铅中的什值层TVL为2.9mm。 （3）散射辐射的屏蔽估算公式 在给定屏蔽物质厚度X时，屏蔽体外关注点的散射辐射剂量率（μSv/h）按公式（11-3）计算： ……………………… …………公式（11-3） 式中： I：X 射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA），本项目取5mA； H0：距辐射源点（靶点）1m处输出量，以μSv·m2 /(mA·h)为单位的值乘以6×104；根据GBZ/T250-2014附录B表B.1，250kV管电压输出量的较大值保守计算，为16.5mGy·m2/（mA·min），即取值9.9×105μSv·m2 /(mA·h)。 B：屏蔽透射因子，根据计算，其中X为屏蔽层厚度，mm；查询GBZ/T250-2014表2，本项目原始X射线能量为250kV，对应的90°散射辐射最高能量为200kV，依据GBZ/T250-2014附录B中表B.2，200kV X射线在混凝土中的什值层TVL为86mm，在铅中的什值层为1.4mm。 F：R0 处的辐射野面积，单位为平方米（m2）； α：散射因子，入射辐射被单位面积（1m）散射体散射在1m处的散射辐射剂量率与该面积上的入射辐射剂量率的比。与散射物质有关，在未获得相应物质的α值可以取水的α值保守估计，见附录B表B.3； R0：辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）； Rs：散射体至关注点的距离，单位为米（m），取值见表11-1。 ：根据GBZ/T250-2014附录B中表B.4.2，当X射线探伤装置圆锥束中心轴和圆锥边界的夹角为20°时，本项目取值50。 2、预测点位 根据本项目工程特征及探伤室周围环境状况，选择剂量关注点为探伤室四周屏蔽墙、顶棚和防护门外30cm处。剂量关注点情况见表11-1，关注点的分布情况见图11-1和图11-2。 图11-1 探伤室关注点示意图（平面图） 图11-2 探伤室关注点示意图（剖面图） 表11-1 剂量关注点情况 点位编号 剂量关注点位置 环境特征 与靶点的 距离 屏蔽参数 需考虑的屏蔽辐射类型 A 工作人员进出门 操作室 3.66m 500mm混凝土+10mm铅板 泄漏辐射、 散射辐射 B 南墙外30cm处 暗室 3.65m 550mm混凝土 有用线束 C 工件进出门 一层生产车间 2.364m 14mm铅板 有用线束 D 东墙外30cm处 一层生产车间 2.35m 550mm混凝土 有用线束 E 北墙外30cm处 烘干室 2.35m 550mm混凝土 有用线束 F 西墙外30cm处 厂区道路 2.35m 550mm混凝土 有用线束 H 顶棚外30cm处 无人平台 2.85m 450mm混凝土 泄漏辐射、 散射辐射 3、辐射影响预测结果 根据公式（11-1）~公式（11-3），本项目探伤室投入运行后周围环境辐射剂量率预测结果见11-2。 表11-2 辐射屏蔽理论估算结果一览表 点位编号 剂量关注点位置 有用线束 （μSv/h） 泄漏辐射 （μSv/h） 散射辐射 （μSv/h） 总剂量率 （μSv/h） 标准限值 （μSv/h） A 工作人员进出门 / 0.149 <0.001 <0.150 2.5 B 南墙外30cm处（暗室） 0.372 / / 0.372 2.5 C 工件进出门 0.886 / / 0.886 2.5 D 东墙外30cm处 0.896 / / 0.896 2.5 E 北墙外30cm处 0.896 / / 0.896 2.5 F 西墙外30cm处 0.896 / / 0.896 2.5 H 顶棚外30cm处 / 0.006 0.072 0.078 100 根据表11-2可知，X射线探伤机在最大工况运行时，探伤室周围环境辐射剂量率满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中“X射线探伤室墙和进出门关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h；对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h”的要求。 11.2.2附加剂量估算 1、年有效剂量计算公式 根据《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）中3.1.1条款中的公式（11-4），人员受照剂量计算公式如下： ……………………… …………公式（11-4） 式中：H：年有效剂量，mSv/a； ：关注点处剂量率，μSv/h； t：探伤设备年照射时间，h/a； T：人员在相应关注点驻留的居留因子； U：探伤设备向关注点方向照射的使用因子，本次评价均保守取1。 2、照射时间 3台探伤机年探伤作业时间共200小时，探伤室配置2名辐射工作人员，轮流负责辐射操作，并实行一班制。 3、辐射工作人员的年有效剂量 由于理论计算结果相对于类比监测结果较为保守，考虑到实际探伤工作中存在很多不确定因素，本次评价有关人员年有效剂量均采用理论预测数值进行保守计算。X射线探伤室运行时，对辐射工作人员影响的区域主要在操作室，单考虑到辐射工作人员在探伤室运行时可能会前往探伤室周围进行巡视，保守计算，本次评价按辐射工作人员所能到达区域的辐射剂量率最大值0.896μSv/h（探伤室北侧、东侧、西侧墙体处）进行预测，居留因子取1。年探伤作业时间共200小时，由2名辐射工作人员轮流负责辐射操作，则每名辐射工作人员年照射时间为100小时。根据公式（11-4），本项目每名辐射工作人员保守估算年有效剂量约为0.090mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中“剂量限值”的要求和本次评价提出的年有效剂量约束值5mSv的要求。 4、公众成员年有效剂量 探伤室周围活动的公众成员主要为本企业厂房内的工作人员、50m范围内浙江四和机械有限公司内的工作人员和其他公众成员。X射线探伤室运行时，年探伤作业时间共200小时，公众人员居留因子保守取1/4。本次评价按一层生产车间的非辐射工作人员所能到达区域的辐射剂量率最大值0.896μSv/h（探伤室北侧、东侧、西侧墙体处）进行预测。根据公式（11-4），本项目公众人员保守估算年有效剂量约为0.045mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中“剂量限值”的要求和本次评价提出的年有效剂量约束值0.25mSv的要求。 11.2.3 非放射性污染环境影响分新 1、臭氧和氮氧化物 探伤机工作时产生射线，会造成探伤室内空气电离，产生少量的臭氧和氮氧化物。探伤室内已设机械通风系统，风机风量1000m3/h。由于探伤室净容积约为192.2m3，每小时有效通风换气次数不小于5次，则可满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中“每小时有效通风换气次数应不小于3次”的要求，不会形成局部聚集。探伤时产生的少量臭氧和氮氧化物可通过探伤室内机械通风系统排出车间外道路，降低室内臭氧和氮氧化物的浓度，对周围环境空气质量影响较小。 2、废显（定）影夜与废胶片 探伤作业完成后产生的废显（定）影夜与废胶片，必须按规定进行合理处置，送交有资质的危险废物处置单位集中处置，不得随意排放或废弃。同时，本项目拟建危险废物暂存间位于探伤室东侧（1#厂房一层生产车间内西南侧，具体位置详见附图5）。本次环评要求该危险废物暂存间的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年第36号修改单的要求，做好“防风、防雨、防晒、防渗、防腐”工作，地面须硬化处理，四周设围堰，并设置危险标识，采用防盗门窗，上锁并有专人管理。同时，公司应建立危险废物管理台账，严格执行转移联单管理制度。公司应加强对危险废物暂存场所的日常管理，具体要求如下： ①危废暂存间必须由专人管理，其他人员未经允许不得入内。危废暂存间不得贮存除危险废物以外的其他废物。 ②当危险废物贮存到一定数量时，管理人员应及时办理相关手续联系有资质的单位上门回收处理。 ③危险废物贮存前应做好统一包装（液体桶装、固体袋装），防止渗漏，同时配备计量称重设备进行称重，危险废物包装容器应粘贴符合规定的标签，注明危险废物的名称、来源、数量主要成分和性质。 ④危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ⑤危险废物必须分类分区贮存，不同类危险废物间应有明显间隔，严禁不相容、具有反应性的危险废物混合贮存。 ⑥危险废物管理人员必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名单。危险废物记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦危险废物暂存间管理人员必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

11.3 探伤室屏蔽能力符合性分析 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）的相关规定，结合该公司探伤室屏蔽防护相关数据及上述辐射环境影响预测分析结果，对该公司的探伤室辐射屏蔽能力符合性进行如下分析： （1）设计中，该探伤室的设置已充分考虑周围环境的辐射安全，且曝光室和操作室分开；由理论计算可知，本项目探伤室各侧屏蔽墙体、防护门及顶棚的防护性能均能满足辐射防护的要求。 （2）由辐射影响预测分析可知，辐射工作人员和公众人员所受辐射照射能符合 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于剂量限值要求。 （3）该公司使用的探伤机在探伤过程中产生的X射线使空气电离产生一定量的臭氧和氮氧化物，探伤室通过机械通风系统将臭氧和氮氧化物排出探伤室外，对外环境影响较小。

11.4 事故影响分析 11.4.1 可能发生的辐射事故 公司使用的射线装置属Ⅱ类射线装置，可能的事故工况主要有以下情况： X射线探伤机对工件进行探伤检测时，门-机联锁失效，至使防护门未完全关闭，X射线泄漏到曝光室外面，给周围活动的人员造成不必要的照射。或在门-机联锁失效探伤期间，工作人员误打开防护门，使其受到额外的照射。 为了杜绝事故发生，公司必须进行门~机连锁装置的定期检查，发生辐射事故时，事故单位应当立即切断电源、保护现场，并立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要的防范措施，并在2小时内填报《辐射事故初始报告表》。对于发生的误照射事故，应首先向当地生态环境部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 11.4.2 事故防范措施 为了杜绝上述辐射事故的发生，建设单位应严格执行以下风险预防措施和应急预案防范措施： （1）定期认真地对本单位射线装置的安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或者检查，制定各项管理制度并严格按要求执行，对发现的安全隐患立即进行整改，避免事故的发生； （2）每月检查探伤室的门~机联锁装置和门~灯联锁装置，确保在工件门和工作人员进出门同时关闭后，X射线探伤机才能进行照射； （3）每月对使用X射线探伤机的安全装置进行维护、保养，对可能引起操作失灵的关键零配件定期进行更换； （4）建设单位拟制定辐射事故应急预案，包括总则、组织体系、应急救援队的职责、放射性事故应急处理的责任划分、应急响应、善后处理、应急保障、宣传教育、培训和演练等。

# 表12 辐射安全管理

12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置 12.1.1 机构设置 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》使用Ⅱ类射线装置的工作单位，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当有1名具有大专以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全与环境保护管理工作。 根据建设单位提供的资料，建设单位已设立了“辐射安全管理机构”。并明确了组织及各成员的主要职责，领导小组成员具有一定的组织管理能力，故项目建设单位辐射安全与环境保护管理机构的配备能够满足环保管理工作的要求。建设单位需根据人员变动情况及时调整“辐射安全管理机构”人员名单和相关责任。 12.1.2 辐射人员管理 公司现有2名辐射工作人员已取得辐射安全与防护培训证书，且均在有效期内。现有辐射工作人员已配备个人剂量计，每三个月委托浙江亿达检测技术有限公司进行个人剂量监测，建立了个人剂量档案；辐射工作人员已于2019年在浙江大学医学院附属第一医院进行了职业健康检查，建立了职业健康档案。公司目前已组织2名辐射工作人员在浙江大学医学院附属第一医院进行职业健康检查。 本项目为迁扩建项目，无新增辐射工作人员。探伤室建成投入运行后，如需新增辐射工作人员，应在生态环境保护部国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http：//fushe.mee.gov.cn）报名，自主学习并考核合格后方可上岗；应配备个人剂量计，每三个月委托有资质单位进行个人剂量监测，建立个人剂量档案；应进行岗前、在岗期间和离岗职业健康检查，每一年或两年委托相关资质单位对辐射工作人员进行职业健康检查，建立职业健康档案。 12.1.3 年度评估报告 公司执行年度评估制度，本项目室内探伤正式开展后，建设单位应对开展的辐射活动纳入到辐射安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 12.1.4 辐射安全许可证申领 建设单位应在搬迁至新厂区后，及时重新申领辐射安全许可证，更新企业注册地址和X射线探伤机台账明细登记。

12.2辐射安全管理规章制度 建设单位已按照《放射性同位素与射线装置和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求制定有《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射安全防护管理工作制度》、《射线装置使用登记制度》、《放射工作场所监测制度》、《设备检修维护制度》、《X射线探伤机操作规程》、《辐射工作人员岗位职责》、《健康管理及人员培训计划》、《使用工作场所安全措施》、《辐射事故应急预案》等辐射环境安全管理制度，上述辐射环境安全管理制度基本合理。建设单位应结合本项目实际情况，根据要求进一步完善更新辐射环境安全管理制度，并加强对辐射工作人员的安全防护意识教育。由于本项目为迁扩建项目，建设单位应根据本项目特点完善现有的辐射环境安全管理制度，在日常工作中严格落实，即能够满足核技术应用项目的管理。

12.3辐射检测 12.3.1 监测仪器和防护设备 为了满足老厂区探伤室探伤的要求，公司已为辐射工作人员配备了1台辐射剂量巡测仪、2台剂量报警仪、2个个人剂量计、1件铅衣。目前所配备的辐射防护用品和辐射监测设备均储存于老厂区仓库内，待新厂区探伤室建成，跟随2台X射线探伤机一并搬迁至新厂区使用。 12.3.2 个人剂量监测 辐射工作人员工作时要求佩戴个人剂量计，且按每季度1次的频度送其个人剂量计至有资质的单位进行个人剂量监测，并建立个人剂量档案，档案终身保存。个人剂量监测档案包括辐射操作人员姓名、性别、起始工作时间、监测年份、职业类别、每周期受照剂量、年有效剂量、多年累积有效剂量等内容。 12.3.3 工作场所及环境辐射监测 公司须委托有资质的单位定期对辐射工作场所及周围环境进行辐射环境监测，监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存，监测数据每年年底向当地生态环境主管部门上报备案。射线装置进行维修前后，应分别进行一次监测。本项目辐射监测计划见表12-1。 表12-1 工作场所年度监测和日常监测计划一览表 监测类别 工作场所 监测因子 监测频度 监测设备 监测范围 监测类型 年度监测 探伤室 周围剂量当量率 1次/年 按照国家规定进行 计量检定 曝光室四周围墙外30cm处、防护门外30cm处、操作位、电缆孔、暗室等 委托监测 日常监测 探伤室 周围剂量当量率 1次/季度 按照国家规定进行 曝光室四周围墙外30cm处、防护门外30cm处、操作位、电缆孔、暗室等 自行监测 验收监测 探伤室 周围剂量当量率 项目完成3个月内 按照国家规定进行 计量检定 曝光室四周围墙外30cm处、防护门外30cm处、操作位、电缆孔、暗室等 委托监测 另外，射线装置需日常检查常用的安全设备，如工作状态指示灯、安全联锁控制显示状况、剂量报警仪和辐射监测仪器工作状况等；每月检查紧急停止按钮、安全联锁装置、通风设施等，并建立运行及维修维护记录制度。

12.4竣工验收 本次评价项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）对配套建设的环境保护设施进行验收，建设单位应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，自行或委托有能力的技术机构编制验收报告，报告编制完成5个工作日内，建设单位应公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位在提出验收意见的过程中，可组织由设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等成立的验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式开展验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

12.5 辐射事故应急 根据建设单位提供的资料可知，建设单位已经制定了《辐射事故应急预案》，应急预案包括了应急机构的设置与职责、应急响应程序、紧急响应措施、条件保障等，其内容较全、措施具体，针对性较强、便于操作，在应对放射性事故和突发性事件时基本可行，环评要求将本项目所涉及的射线装置纳入应急适用范围，并做好应急人员的组织培训和应急及救助的装备、资金、物资准备。 一旦发生辐射事故，立即启动应急预案，采取必要的防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，由辐射事故应急处理领导小组上报当地生态环境主管部门；同时上报公安部门，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。并及时组织专业技术人员排除事故，配合各相关部门做好辐射事故调查工作。

# 表13 结论与建议

13.1结论 13.1.1 项目概况 杭州创威实业股份有限公司拟在杭州市钱塘区临江街道临琼巷159号新厂区1#厂房一层生产车间的西南侧建设1间探伤室，将老厂区购置的1台XXQ-2005型（定向）X射线探伤机和1台XXHZ-2005型（周向）X射线探伤机搬迁至新厂区，并新增1台XXQ-2505型（定向）X射线探伤机，公司所有的探伤作业仅限于探伤室内。 13.1.2 辐射安全与防护分析结论 （1）辐射安全防护措施结论 本项目探伤室内尺寸为7.05m（长）×6.65m（宽）×4.10m（高），四周墙体为550mm混凝土，顶棚为450mm混凝土，工件门门洞尺寸高3.0m×宽2.5m，门尺寸高3.3m×宽3.0m，敷设14mm铅版，工作人员进出门门洞尺寸高2.0m×宽0.8m，门尺寸高2.3m×宽1.2m，敷设10mm铅版，设置L型迷道，迷道长2.0m，宽0.8m，迷道墙为500mm混凝土。 探伤室按照控制区和监督区要求分区管理，并设置电离辐射警示标志和工作状态指示灯，安装门~机联锁装置、门~灯联锁装置、紧急停机按钮、视频监控系统、通风系统等。本项目将老厂区已配备1台辐射剂量巡测仪和1件铅服，2个个人剂量计和2台剂量报警仪搬迁至新厂区继续使用，能够满足辐射监测设备及辐射防护用品的要求。 在满足实际工作需要的基础上对辐射工作人员及公众进行了必要的防护，减少不必要的照射，根据理论估算分析结果，本项目拟采取的辐射防护措施能够符合辐射防护要求。 （2）辐射安全管理结论 建设单位已成立了专门的辐射安全与环境保护管理机构，明确了管理人员的职责，并将加强监督管理。建设单位已制定了包括《辐射事故应急预案》在内的一系列辐射环境安全管理制度，并适时进行修订、完善。建设单位应根据本单位核技术应用项目开展的情况，不断对各项管理制度进行调整、补充和完善，并在以后的实际工作中严格落实执行。 13.1.3 环境影响分析结论 （1）电离辐射 通过理论计算可知，探伤室四侧墙体、工件门及工作人员进出门、顶棚屏蔽能力均能够满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）的要求。辐射工作人员和公众成员接受额外的辐射照射满足相应的管理限值，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 （2）废气环境分析 本项目X射线探伤机在运行过程中会产生少量的臭氧及氮氧化物，根据设计方案，X射线探伤机在工作状态时，会使探伤室中的空气电离产生臭氧和氮氧化物，拟建探伤室设有通风系统，每小时有效通风换气次数均不小于5次，可满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中探伤室每小时有效通风换气次数不小于3次的要求；产生的少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排出探伤室外，降低室内臭氧和氮氧化物的浓度，对周围环境空气质量影响较小。 （3）危险废物影响 洗片过程产生的废显（定）影液和废胶片（危废代码：HW16：900-019-16），集中收集后暂存在危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处理，对周围环境影响较小。 13.1.4 可行性分析结论 （1）产业政策符合性 本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中国家允许类产业，不属于国家限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的限制和禁止类项目，符合杭州市产业政策。 （2）实践的正当性 本项目建设1间探伤室，配备3台X射线探伤机，探伤活动仅限于探伤室内。本项目探伤主要对公司生产的设备进行无损检测，目的是为了提高产品质量，具有良好的经济效益和社会效益。因此，本项目使用X射线探伤机的目的是正当可行的，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）“实践的正当性”的原则。 （3）选址合理性 本项目X射线探伤机使用地点为杭州创威实业股份有限公司新厂区1#厂房一层生产车间探伤室内，用地性质为工业用地，周围无环境制约因素。探伤室实体边界外50m评价范围内主要为公司生产车间和厂区道路、浙江四和机械有限公司的生产车间及空地，无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民区与学校等其他环境敏感区。项目运营过程产生的电离辐射，经采取一定的辐射防护措施后对周围环境与公众的辐射影响是可接受的。因此，本项目选址是合理的。 （4）项目可行性分析 综上所述，杭州创威实业股份有限公司X射线室内探伤项目（迁扩建）在落实本评价报告所提出的各项污染防治措施和辐射环境管理计划后，该公司将具备其所从事的辐射活动的技术能力和辐射安全防护措施，其运行时对周围环境的影响能符合辐射环境保护的要求，故从辐射环境保护角度论证，该项目的建设是可行的。 13.2建议与承诺 13.2.1 建议 （1）应结合工作实际情况对辐射安全管理制度进行不断修改和完善； （2）每年定期开展辐射事故应急演练，并对演练结果进行总结，及时对辐射事故应急预案进行完善和修订； （3）应加强辐射安全教育培训，提高职业工作人员对辐射防护的理解和执行辐射防护措施的自觉性，杜绝放射性事故的发生。 13.2.2 承诺 （1）承诺在本项目探伤机正式运行前根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在规定的验收期限内（一般不超过3个月），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （2）承诺在探伤机正式启用前，将张贴悬挂相应规章制度于探伤室墙面上，并在探伤室外设立符合规范要求的电离辐射警告标志。 （3）承诺严格执行辐射监测计划，发现隐患及时整改；对门~机联锁装置、警示灯联锁装置等防护设施进行经常性检查，发现防护设施故障或失灵应立即维护、修复。

# 表14 审批

下一级生态环境部门预审意见： 公章 经办人年月日

审批意见： 公章 经办人年月日

附图1  企业地理位置示意图

附图2  企业新厂区周围环境关系及评价范围示意图

附图3  杭州市环境管控单元分类图

附图4  新厂区总平面布置图

附图5  探伤室所在生产车间平面布置图

附图6  探伤室平面布置图

附图7   探伤室剖面图

附图8  辐射工作场所分区示意图

附件1  企业营业执照

# Text boxes

杭州创威实业股份有限公司老厂区

杭州创威实业股份有限公司新厂区

100m

0m

比例尺：

临琼巷

空地

农地

浙江四和机械有限公司

X射线探伤室拟建地址

50m

杭州创威实业股份有限

公司新厂区

杭州创威实业股份有限公司新厂区

探伤室

危险废物暂存间

探伤室

厂区

道路

生产车间

1m

1m

监督区

控制区